## Slide 1: Fogathajtás Napi és időszakos ellenőrzések, karbantartások

## Slide 2: A szerszám és a kocsi ellenőrzése és előkészítése
Először is a befogandó lovakat alaposan leápoljuk.
Ha ez megtörtént, akkor előkészítjük a kocsit. A befogás helyére állítjuk (elegendő hely legyen!), befékezzük, behelyezzük a kocsirudat és gondosan rögzítjük a rúdszeggel. Ha nincs a rúdon, felcsatoljuk a rúdtartó szíjat (vagy láncot).
Ellenőrizzük a kocsi műszaki állapotát, vagyis a fékek működését (befékezett állapotban megpróbáljuk eltolni a kocsit), a kerekeket rögzítő csavarokat (mind meg van-e és nem lazultak-e ki), a gumiabroncsok nyomását (ne legyen lapos az abroncs; ált kb. 2 bar nyomás elegendő), a rúdvég-vasalásokat (kutyafej, pápaszem).
Ha hidraulikus fékrendszer van a lovaskocsin, akkor nézzük meg, nem csöpögött-e a kocsi alá a fékfolyadékból, továbbá ellenőrizni kell a fékfolyadék szintjét, ha kell, utántöltünk. Fém kocsirúd esetén a rúdon lévő hegesztések épségét (nem lehet repedt, törött) is, farúd esetében pedig a rúd épségét, nincsen-e megrepedve, kiszálkásodva, törve a rúd. Végül ellenőrizzük a lovaskocsi üléseit, háttámlákat, fellépőket, padozatát, oldaldeszkáit és azok rögzítéseit is. Sérült, hibás, nem megfelelő műszaki állapotú kocsiba nem szabad befogni!

## Slide 3
Amennyiben mindent rendben találtunk, feltesszük a kocsira a fogathajtás tartozékait, mint például pokrócokat a bakra, hajtóostort a tartóba, hajtószárat, éles kést stb. (Késre elsősorban baleset esetén lehet szükség, ha pl. árokba borul a fogat és a lovakon lévő szerszámok csatjait nem tudjuk kicsatolni a szorulás/feszülés miatt, akkor el kell vágni a szerszámot, hogy a lovakat mielőbb kiszabadíthassuk szorult helyzetükből!)
Ha közúti forgalomba is megyünk, akkor a KRESZ szabályainak megfelelő felszereléssel szabad csak elindulni. A hajtószárat a közepén lévő csatnál az üléstámlához akasztjuk (csatoljuk), majd ügyelve arra, hogy ne legyen megcsavarodva, előkészítjük a befűzéshez és a lábdeszkára tesszük.

## Slide 4
Következő lépés a szerszámok ellenőrzése: nincs-e rajtuk szakadás, sérülés, hiányosság, repedezettség; a csatok ki- és becsatolhatóak-e, a varrások épek-e. Az elöregedett és repedezett bőr könnyen elszakadhat, ezért lehetőleg ilyen szerszámot ne használjunk és mielőbb javíttassunk!

## Slide 5: A munka utáni ápolási és ellenőrzési feladatok
Használat után a szerszámot tiszta, jól kicsavart, nedves szivaccsal töröljük át, a szennyeződéseket, izzadtságot, port távolítsuk el. A kantáron a zablát minden használat után alaposan le kell mosni a zablakarikákkal együtt. TILOS a szerszámokat a talajra dobva bő vízsugárral tisztítani, mert nem tesz jót neki!
Miután alaposan letisztogattuk a szerszámot, olyan helyre akasztjuk/tesszük, ahol kényelmesen átvizsgálhatjuk, ellenőrizhetjük a szerszám épségét, állapotát. A bőr részeken a sérüléseket, repedezettséget, töréseket, szakadásokat kell elsősorban észrevennünk, továbbá a varrások épségét, valamint a csatok épségét – nincsenek-e elhajolva, eltörve,, megrepedve.

## Slide 6
A lovaskocsinak is kijár a gondos ápolás. Ha sáros lett, akkor bő vízsugárral veressük le a sarat a sáros részekről, esetleg sampont és puha kefét használhatunk. A durva kefe és szemcsés tisztítószer használatával a fényezést összekarcolhatjuk, ezért használatukat kerüljük. Amennyiben csak poros, piszkos lett a kocsi,

## Slide 7
A kocsirudat minden esetben vegyük ki. Mielőtt félretennénk, gondosan vegyük szemügyre, a farúd esetében: van-e rajta törés, repedés, szálkásodás, fémrúd esetében: a hegesztések épségét, esetleges repedéseket, töréseket kell észrevenni. Amennyiben fából készült, olyan helyre tegyük le, ahol hosszabb időn keresztül tárolva sem görbülhet meg. Ha a kocsirúd a kocsiba be van építve, akkor pedig támasszuk alá a pápaszem alatt, hogy ne ereszkedjen meg.
Letakarítás után átvizsgáljuk a fékeket, ha kell, utántöltjük a fékfolyadékot hidraulikus fékrendszer esetén. Ha a kerékabroncsok sem eresztettek le, és mindent rendben találunk a lovaskocsin, akkor helyére toljuk.

## Slide 8: A szerszám és a kocsi helyes tárolása
Ápolás után a szerszámokat a szerszám tárolására szolgáló „Szerszámos kamrá”-ban vagy nyerges helyiségben, a megfelelő szerszámtartó állványra helyezzük. Ne akasszuk a kantárt, hámot szögre, vagy más keskeny, éles tárgyra, mert a bőr megtörhet és tönkremehet.
Nem szabad a szerszámot a lovakkal egy légtérben tárolni, mert az istálló gőze, és különösen a benne lévő ammónia ártalmas a bőrnek. A szerszámos kamra legyen szellős, legyen nedvességtől, nyirkosságtól mentes, zárható.
Legcélszerűbb a hámokat külön fából, vagy fémből, esetleg műanyagból készült íves tartóra helyezni, hogy ne törjön meg, ne repedezzen, hanem a húzó gömbölydeden feküdjék fel arra. Hasonlóan, de kisebb ívvel kialakított kantártartóra helyezzük fel a kantárt a tarkószíjnál.

## Slide 9
Miután végeztünk az ápolással és karbantartással, kocsiszínbe toljuk a kocsit, de legalábbis fedett helyre. Értékesebb hintók esetében célszerű még fedett helyen is vászontakaróval letakarni. Ha nem tudjuk fedél alá tolni, feltétlenül le kell takarni vízálló ponyvával. Ekkor azonban ügyelni kell a szellőzésre, mert a ponyva alatt lecsapódó pára és nedvesség gyorsabban tönkre teheti a kocsi egyes részeit, mintha letakaratlanul hagytuk volna!

## Slide 10: A szerszám és a kocsi időszakos ápolása
A szerszámot és a kocsit időnként alaposan le kell ápolni a hosszú használhatóság (élettartam) és a szép esztétikai állapot megőrzése érdekében.
A szerszámot először is portalanítjuk egy nedves szivaccsal vagy ronggyal. Majd tiszta, nedves szivaccsal nyeregszappanozzuk be a bőr részeket, és alaposan töröljük át. Ha ezzel végeztünk, célszerű valamilyen bőrápoló olajjal vagy kenőccsel vékonyan átkenni a bőr részeket. Alapos és tökéletes ápolást csak szétszedett szerszámokon végezhetünk! Ezután a fém részeket fémtisztító szerrel és tiszta ronggyal gondosan átdörgöljük, amíg csillogóak nem lesznek. A fölösleges ápolószereket száraz ronggyal töröljük le a szerszámról.

## Slide 11
A lovaskocsi időszakos ápolásánál nagy gondot fordítunk azokra az alkatrészekre is, amelyeket nem szükséges minden egyes használat után tisztítani, átkenni, javítani.
  Ilyen a fékrendszer is, amelyet bizonyos időközönként át kell nézni, ha kell, javítani. Ha a fék már gyengén fog, állítani kell rajta, szükség esetén a fékbetéteket ki kell cserélni. Ha hidraulikus a fékrendszer, akkor a fékfolyadék szintjét is rendszeresen ellenőrizni, időnként utántölteni kell.
  Érdemes a csapágyakat és az ötödik kereket is rendszeresen tisztítani majd zsírozni. Először a koszos, sáros régi zsírt eltávolítjuk, a felületet megtisztítjuk, végül friss zsírral alaposan bekenjük a forgó-mozgó felületeket a csapágyakon és az ötödik kereken.
  Bizonyos fékrendszereken zsírzógombok is találhatóak, ezeket karos zsírzóval időnként utánzsírozzuk.
  A csavarokat átnézzük, utánhúzzuk. Ha lehetséges, akkor a rozsdásodást megszüntetjük, átfestjük a sérült fém- és fa részeket.