## Slide 1: Bioenergia Bioüzemanyagok

## Slide 2: Biomassza - nyersanyag
Korszerű mezőgazdaság. Magas hozamok. A mezőgazdaság többet tud termelni mint a piacokon jelentkező kereslet.
EU támogatja a földek kivonását a termelő szférából, de → engedi az energetikai és ipari nyersanyag termelést!
Energetikai nyersanyagok: két növénytipus a legalkalmasabb (jelenleg) - olajnövények (repce, napraforgó, szója, egyes pálmafajták), - magas cukor- és keményítő tartalmú haszonnövények (erjeszthetőek: burgonya, kukorica, cukorrépa)
Csökkentheti a függöséget az olajat exportáló monopoliumoktól!
Biodízel:
- A repcéböl és napraforgóból kinyert olaj (triglicerid) közvetlenül is felhasználható, de a motor kismértékü átalakítása szükséges. Nagyobb a viszkozitása, megnö a fogyasztás, büdös („guruló lángossütö”).
- Kiküszöbölhetők a hátrányok un. átészterezéssel (metenollal reagáltatják). → →olaj-metilésztert (RME) és glicerint kapnak → biodízel
- A szabványnak megfelel, de hátránya is van: könnyü oldószerként viselkedik, tisztán árulják, de számos motor tartozékot ki kell cserélni oldószer állóra. Korábbi lerakodásokat is felold, eltömítheti a szüröt.

## Slide 3: Bioetanol:
Motoralkohol - motorüzemanyag helyettesítő válsághelyzetekben (II. Világháború, Magyarországon már 1926-1944 között használták)
Világszerte olajhiány miatt alkalmazzák vagy/és környezetvédelem / agrár-gazdasági szempontok miatt.
Bioetanol (víztelenített alkohol) benzinbe keverhető, sokszor izobutilén hozzáadásával ekkor már →etil-tercier-butil-éter (ETBE)→bioüzemanyag
Metanol és izobutilén reakciójából származik a MTBE →benzinhez keverve az oxigéntartalmat és az oktánszámot növeli! De ez nem bio eredetű, földgáz feldolgozásból származik!
Brazilia a legnagyobb alkoholtermelö, az EU is támogatja az ipari előállítását. Hazánknak is jó lehetöségei vannak.
ETBE gyártásához vízmentes alkoholt használnak. Alapanyagai: - keményítö és cukor alapanyagú
(búza, kukorica, cukorrépa, burgonya, manióka, cukornád)
felhasználható e célra a fuzáriummal fertözött vagy túltermelésböl származó, el nem adható búzafelesleg
- cellulóz tartalmú biomassza (növényi rostok, szálak) kevéssé terjed
A biodízel és a bioetanol környezeti hatása kedvezö! annyi CO2 szabadul fel amennyit a növény megelözöen megkötött – nem fokozza az üvegházhatást!

## Slide 4: Ellenzők véleményei → Ellenérvek:
Környezetszennyező: - az előállítás fosszilis energiahordozókat igényel, ezért fokozza az üvegházhatást. - energetikai termesztés monokultúrákhoz vezet, - a termesztés nagy mennyiségü N2 forrást és műtrágyát igényel
- növényvédöszereket használnak →ez megterheli a vízbázist (nitrátok) - terheli a légkört: N2O üvegházgázzal és ammóniával→savas esők A bioüzemanyagok előállítása sokkal drágább, ha →életciklus-elemzést végeznek → „bölcsőtől a sírig” vizsgálatnál az eredményeket „ökomérlegek”kel igazolták.
Ökomérleg két oldalán: Hagyományos üzemanyagok ↔ Bioüzemanyagok Környezeti hatások szempontjából vizsgálva
Hol és mennyire billen ki a mérleg?
A szempontok időben és (gazdasági- földrajzi) térben változnak
Pl.: Éghajlattól függöen kedvezöbb
Németországban a repcének, de nem a répa, cukorrépa, a búza és a burgonyának.
Franciaországban a búzának, kukoricának stb.

## Slide 5: Hazai lehetőségek, szempontok:
Biomassza előállítás: Energiaplitikai és környezetvédelmi szempontok Mezőgazdaságunk gazdaságos lehetőségei: - Élelmiszergazdaságban, - Erdészetben, - Kommunális szektorban képződő biomassza felhasználás
Felhasználási területek: - Távfűtésben, - közvetlen eltüzelés - biobrikett-gyártás (versenyképesen a gázzal, szénnel) - Biogáz előállításban, közvetlen eltüzelésre - Bioetanol előállításban. Élelmiszernövényekből, a túltermelésből származó feleslegek hasznosítása.
Az állam mentesülhet az intervenciós, tárolási és export támogatások költségeitől!
Támogatást igényelnek, de más csatornákon vissza kerülhet az állami költségvetésbe!

## Slide 6: Hazai energia felhasználásunk meghatározói:
Ipari energia eloszlás: - Közlekedés, áruszállítás, anyagtovábbítási rendszerek, - Anyaghevítési technológiák, erőművi felhasználás, termikus anyagkezelések
Hőenergia részaránya a lakossági szektorban 60-70% - távhőszolgáltatás → kb. 2 millió embert érint, - egyedi fűtésekhez lakosság részére, (gáz, fa, szén, villamos fűtés) -

## Slide 7: Energia forrásként felhasználható újratermelődő biomassza éves mennyisége hazánkban 350-360 millió tonna évente. A bruttó energia tartalma: 1100-1200 PJ. Ez több mint amit ma felhasználunk!
Növénytermesztés: 7-8 millió t melléktermék, 0,5-1 mt főtermék,
Állattenyésztés: 7-8 millió t melléktermék (almos és hígtrágya),
Élelmiszeripar: 150-200 ezer t melléktermék (napraforgóhéj, kukoricacsutka),
Erdőgazdaság: 3-4 millió tonna faanyag (tűzifa, energiaerdő),
Települési hulladék: 20-25 millió tonna.

## Slide 8: Hazai biomassza felhasználás:
Tűzifa hasznosulás – fűtésre, termikus energia előállításra (a hazai biomassza 2,8%-a), a háztartási kazánok még korszerűtlenek, hatásfokuk fele a korszerűeknek! Nagy a károsanyag kibocsátás is, biztonsági szempontból is kockázatosak.
Faapriték, fűrészpor brikett, még csak faipari üzemekben,15-20 helyen működik brikett előállítás Adagolókkal automatizálható a korszerű kazánok táplálása, jobb hatásfok, nagyobb üzembiztonság.
Mezőgazdasági hulladék (fafeldolgozó, mezőgazd.ipari üzemekben, kukorica-, napraforgószár és héjj, növényolajipari üzemekben) Az automatizált kazánok hatásfoka 80-90%, jobb környezetvédelmi jellemzők, korszerűek!
Biogáz előállítás – szemét lerakókban. Egyre több településen és mezőgazdasági telepen használják fel a hulladékban keletkező bio(metán)gázt kommunális hő és villamos energia előállításra.
Az üzemek nagy energia megtakaritást ér(het)nek el!