## Slide 1: Új anyagok, új anyagösszetételek
Gondolatok a csúcstechnológiákról
Cech Vilmos ELTE TTK

## Slide 2: A világ "egyszerű” és bonyolult!
Összesen 92 féle atomból áll az univerzum. A környező világunk, - ugyanúgy mint mi magunk is, - ebből a 92 féle atomból vagyunk összerakva.
Ugyanakkor a világ igen bonyolult. Ez a 92 féle atom rengeteg különböző kombinációban helyezkedik el a térben. A különböző térbeli szerkezetek igen változatos tulajdonságokat hordoznak

## Slide 3: A világban előforduló elemek rendszerbe gyűjtve:

## Slide 4: Az élővilág:
Az élővilág, - benne az emberiség - főleg a földfelszínén él, onnan nyeri az élete fenntartásához az anyagokat. Az egyes anyagszerkezetek a természetes környezetben emberi beavatkozás nélkül alakultak ki és alakulnak ma is. Ezek a természetes anyagok. Gondoljunk a hópehelyre, gránitra vagy a DNS molekulára.
Felhasználunk életűnk fenntartásához, anyagcseréjéhez ásványi anyagokat és az élővilág által már fel és átdolgozott anyagokat. Ugyanúgy vagyunk a védelmül használható anyagokkal is.

## Slide 5: Mi lesz az anyaggal?
Élet Anyagcsere folyamatok biztosítása Élet védelme
nyersanyag A  B pl. késztermék
A kiválasztott anyagokat mesterséges (technikai rendszereken) pályára viszi, átáramoltatja azokon, hogy a kölcsönhatás sorozatok eredményeként számára alkalmasabb, használhatóbb formába kerüljön.

## Slide 6: Anyagátalakítás
Az ember a kiválasztott anyagokat mesterséges (technikai rendszereken) pályára viszi, azokon átáramoltatja, hogy a kölcsönhatás sorozatok ered-ményeként számára alkalmasabb formába kerüljön.

## Slide 7: Nyersanyagok az anyag szerveződésének különféle szintjeiről meríthetők:
Az ismeretek bővülése az anyagszerkezet mélységei felé halad
A beavatkozás szintje az elemi szintek felé tolódik!

## Slide 8: Üzemi hőmérséklet emelésének lehetősége anyagváltoztatással

## Slide 9: Az anyagtudományok fejlődésével rövidül a technológia váltás ideje

## Slide 10: A repülőgépek sebességével nő a felületi hőmérséklet

## Slide 11: A fokozott teljesítmény növeléssel a hajtóművek üzemhőmérséklete is rohamosan növekszik.

## Slide 12: A magasabb üzemhőmérséklet és sebesség elérése csak nagyobb szilárdságú anyagösszetételekkel lehetséges.

## Slide 13: Anyagtudományok, tulajdonságtér.
Miből van? Melyik atomfajtából, milyen mennyiség alkotja az anyagot? A válasz: a kémiai összetétele. Meghatározásához sok bevált módszer ismeretes.
Milyen a szerkezete? A válasz: Az egyes atomok helyzete, elhelyezkedése, kapcsolata. Az atomok kapcsolódhatnak kristályrács formában, molekula kötésben, vagy egyértelműen nem meghatározható „amorf”kapcsolattal. A fázisállapot is meghatározó. Pl.: A víz jég (kristályos), folyadék, és gőz állapot-ban, a szén: előfordul amorf, grafit (hatszögletű), gyémánt (tetraéder) különböző szilárd állapotban.

## Slide 14: A szén megjelenési formái:
A kristályok mérete, alakja, kapcsolódási módjuk és egymáshoz kapcsolódásuk sokféle lehet.
A fázisok száma és mértéke újabb változatokat eredményez. Csak a szerkezetben van különbség!

## Slide 15: Csúcstechnológiák? Mitől csúcs?
Mitől lesz az anyag nagyteljesitményű, különleges tulajdonságú? Anyagok
Átlagos anyagösszetétel Nagytisztaságú anyagösszetétel (optimumok keresése) (az optimum tervezhető) Változó minőség az Állandó (számitható) minőség átalakitó rendszer kimenetén a kimeneten
Előtérbe kerülnek a tiszta anyagok, tulajdonságaikat nem szennyezik idegen anyagok. A megismert maximumot lehet elvárni tőlük. Legjellemzőbb az egykristályok teljesitő képessége.

## Slide 16: Csúcstechnológiák:
A természetes anyagok lebontása, tisztítása, újra összeépítése -sok esetben- új összetételű anyagokká optimális szerkezettel. Jellemző példák: Félvezető anyagösszetételek, félvezető technológiák.
Műanyagok: A természetben megtalálható, majd mesterségesen is előállított molekula láncok tudatos létrehozása. A láncok egyes kitüntetett pontjaira tulajdonságot meghatározó és fokozó kötéseket csatlakoztatnak.
Élő anyagoknál: A DNS láncba beavatkozás sajátos tulajdonságok elérésére.

## Slide 17: Csúcstechnológiák egy mondatban:
A természeti anyagok lebontása, tisztitása, újra összeépitése -sok esetben- új összetételű anyagokká optimális szerkezettel, új anyagrendszerek együttes működésével.

## Slide 18: Turbinalapát készítés hagyományos öntési eljárással
A fémolvadékot kerámia tégelybe öntve hagyják lehűlni. A kristályosodás egyidőben nagyon sok helyen kezdődik, ezért a lemez anyaga nagyon sok, véletlenszerűen irányuló kis kristályt tartalmaz.

## Slide 19: Öntés irányított megszilárdulással
A tégelyt előmelegített és hőszi-getelt. A tégely alja egy vízhűtött vörösréz laphoz csatlakozik. A fém olvadékot a tégely-be öntik, és az egészet lassan kezdik kihúz-ni lefelé a meleg zónából. A kris-tályosodás a „hideg lemez” köze-lében indul meg, és a kristályok felfelé, hosszú oszlopok formá-jában növekednek. Az ilyen anyagból készült lemezben a centrifugális erő iránya párhu-zamos az egyes kristályoszlopok közötti szemcsehatárral, nem tolódnak el egymáson az erő hatására .

## Slide 20: Nagyméretű egykristálynövesztése:
A forma különleges alakú. Alsó részén csavart üvegnyak alakú.
A mikor a formát a meleg zónából kihúzzák, növekedni kezdenek az oszlopszerű kristályok, de csak egy előnyösen tud kinőni a szűkítésen. A kristály nő és kitölti a formát.

## Slide 21: A korszerű anyagok előállításának és használatának emberi feltételei:
Ember - legyen felkészült, kiszámítható szellemi és fizikai teljesítményt várunk el tőle szilárd erkölcsi érték tartással.
Ember csoportok együttműködése. Csak együttműködésre alkalmas, szervezett, nagytudású emberekből álló csoportok képesek kiugró eredményekre. Teamek, egy célra orientálódott, sokféle ismeretekkel rendelkező egyének együttese.
Szervezett embercsoportok soros és párhuzamos technológiára irányuló szervezettséggel.

## Slide 22
Joel P. Clark és Merton C. Flemings: A korszerű anyagok és a gazdaság. Tudomány (Scientific American) 1986 XII.p.15-22
Morris A. Steinberg: A repülés és az űrtechnika anyagai, Tudomány (Scientific American) 1986.XII.p.31-36.
Gerald L. Liedl: Anyagtudományok Tudomány (Scientific American) 1986.XII.p.51-58.
Bérczi Sz.,Cech V., Hegyi S.: Új anyagok, új anyagösszetételek (Gondolatok a csúcstechnológiákról) Szakmódszertanosok II. találkozója. Pécs. 1997.X.21.