## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu
3. Az Ethernet

## Slide 2: 3. Az Ethernet
A legelterjedtebb LAN technológia
Történet
  CSMA/CD – egy közegelérési elv (1970…)
  Ethernet – Xerox, DEC, Intel 10 Mbit/s (1980)
  IEEE 802.3 – egy bővebb szabvány (1985)
Notes: - Az igazi kezdet az ALOHA nevű rádiós hálózat HAWAII szigeteken. A CSMA/CD egy általános elv, amelyet rövidesen meg fogunk érteni.
A Xerox 1976-ban épített egy 1 km-es kísérleti rendszert, amelyet elnevezett Ethernetnek, később ennek mintájára alkották az Ethernet ipari szebványt a felsorolt cégek.
Az IEEE által ez alapján kidolgozott és publikált 802.3-as szabvány ennél kicsit általánosabb, és néhány ponton el is tér, de az Ethernet, mint termék lényegében megfelel ennek a szabványnak

## Slide 3: 3.1 Közegek
Vastag kábel (10Base5) – kihalt
Vékonykábel (10Base2) – „koax” – kihalóban
  Minőségmérés: TDR
Csavart érpár (UTP, FTP, STP) (10BaseT)
Üvegszál (10BaseF, 100BaseFx…)
Notes: A koaxiális kábel helyettesíti a szabad tér szerepét, amelyben az elektromágneses energia terjed

## Slide 4: 3.2 Baseband/Broadband
Ethernet
  Baseband: alapsávi, vivő nélküli átvitel
  Manchester kódolás a jobb szinkron érdekében
KábelTV szolgáltatás
  Broadband: Több csatorna különböző vivőfrekvenciákkal (FDM)
  A kábelmodemtől már alapsávi az átvitel
Notes: KábelTV: ahol egy-egy csatornát használ az Internet szolgáltatás vagy a telefonszolgáltatás
A kábelmodem tulajdonképpen olyan, mint a TV készülék tunerje: a szélessávból kiveszi a kívánt frekvenciát, és alapsávi jelként adja tovább. A TV esetében az alapsávi jel a kompozit videójel, ami például a videómagnó és a TV közötti videókábelen is közlekedik.

## Slide 5: 3.2 Fizikai megjelenés
BNC csatlakozó (koax)
RJ45 csatlakozó (UTP/STP) 8 pólusú „telefondugó”
Optikai csatlakozók (párosával) (sokféle)
Notes: A mai, továbbfejlesztett Fast Ethernet és Gigabit Ethernet már nem használ koaxiális kábelt.

## Slide 6: 3.3 Jelterjedés a koaxiális kábelen
A csomag mindkét irányba terjed, a kábel végén elnyelődik, a B állomás kis késleltetéssel veszi.
A
B

## Slide 7: 3.3.1 Ütközés (collision)
Az ütközés az Etherneten normális jelenség.
A
B
Ütközés
Ütközés észlelése
Ütközés észlelése
Noise burst
Noise burst

## Slide 8: 3.3.2 Nem detektált ütközés
Rövid csomag esetén az azt adó állomás nem értesül időben az ütközésről.
Az Ethernet úgy definiálja a kábelhossz és csomaghossz összefüggéseit, hogy ez ne fordulhasson elő
A legkisebb csomaghossz 64 byte, ez 46 byte adatot tartalmaz. Ennél kevesebb adat estén töltelékkel ki kell tölteni.

## Slide 9: 3.3.3 Reflexió hibás kábelen
Ha a kábel vége nyitott (esetleg rövidzárlatos), akkor a jel teljes energiája visszaverődik.
A visszafelé jövő jel mindig ütközést okoz az eredetivel.

## Slide 10: 3.4 A CSMA/CD protokoll
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect
Ez egy közeghozzáférési (Medium Access Control) protokollcsalád neve
Az Ethernet szabvány is ezt alkalmazza, konkrétan definiálva az ehhez szükséges időzítéseket és algoritmusokat
Ütközés kezelése kettes exponenciális visszalépéses algoritmussal

## Slide 11: 3.4 Ethernet keretformátum
Keret (legalább 64 byte)
Előtag: 1010101010 bitminta (7 db)
Keretkezdet: 1010101011 bitminta (1 db)
Címek: világszerte egyediek
7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0…1500 | 0…46 | 4
Előtag | Keret-kezdet | Cél-cím | Forrás-cím | hossz | Adat | töltelék | crc hash

## Slide 12: 3.5 Ethernet repeater
A hálózat nagysága repeaterrel növelhető
A repeater (jelismétlő) helyreállítja
  a jel alakját,
  Energiáját
Az ütközéseket figyeli és továbbítja
Lehet több portos

## Slide 13: 3.5.1 Ethernet HUB
UTP kábelezésnél a csomóponti eszköz
Logikailag a repeaterhez hasonlít
A klasszikus „Ethernet” a belsejében van.

## Slide 14: 3.6 Keretméretek
Adási sebesség: 10 Mbit/s
Jelterjedés: 0,75c = 2,25 * 108 m/s
Kábel maximális hossza 5*200 m
Keret méret | Időtartam | kerethossz
64 byte (512 bit) | 51,2 μs | 11 500 m
1526 byte (12208 bit) | 1,2 ms | 270 000 m

## Slide 15: 3.7 Bridge, switch
Ha elértük a hálózat korlátait
  Számítógépek száma (forgalom nagysága) miatt
  Hálózat fizikai kiterjedése (távolság) miatt
Két vagy több hálózati szigetet bridge köthet össze
Az összekötött hálózatrészekre külön-külön érvényesek a korlátok

## Slide 16: 3.7.1 Collision domain
Repeaterekkel összekötött szegmensek egy collision domaint alkotnak
Switch-ekkel vagy routerekkel összekapcsolt hálózatok független collision domainek

## Slide 17: 3.7.2 A transzparens bridge működése
A
B
1
2
3
4
5
6
MAC | port
1 | A
címtáblázat
c
2
2
2
2
1
1
2 | A
1
1
1
4 | B

## Slide 18: 3.7.3 Spanning tree
Zárt hurok nem lehet
Feszítőfa kijelölése
A bridge-ek egy külön protokollon megbeszélik

## Slide 19: 3.7.4 Switch
A korszerű Ethernet hálózati eszköz a switch
Minden UTP csatlakozású állomás külön collision domain
Az egyes állomások különböző sebességűek is lehetnek

## Slide 20: 3.8 Fast Ethernet (1995)
IEEE 802.3u (kiegészítés)
Az Ethernet egyszerűségét, előnyeit és bevált megoldásait megtartja. Kompatibilitás.
Azonos keretformátum
Eltérő időzítések. Max 100 m csavart érpár
100BaseTx és 100BaseFx közeg
A Switch-ek átjárók lehetnek a különbőző sebességű portok között. A keretet tárolják
Notes: Koaxiális kábelt nem támogat
Cat. 3 UTP (100BaseT4) és Cat 5. UTP; max 100 m

## Slide 21: 3.9 Gigabit Ethernet (1998)
IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Keretformátum változatlan, kompatibilis
Időzítés, szegmenshossz megint változott
512 byte minimális keretméret
TP vagy üveg média
Gerinchálózati felhasználás, nagy távolságok
10/100/1000 interfész – autonegotiation

## Slide 22: 3.10 10G Ethernet (2002)
IEEE 802.3ae
Csak full duplex üzemmód
  (nincs repeater, nincs ütközés)
Még nem elterjedt

## Slide 23: 3.11 Az Ethernet közegei
Protokoll | bitsebesség | Közeg | Távolság | szegmens
10Base2 | 10Mbit/s | 50 ohm koax | 200 m | 5
10BaseT | 10Mbit/s | Cat.3 /Cat.5 | 100 m | 5
10BaseF | 10Mbit/s | MM FO | 2000 m | 5
100Base-TX | 100Mbit/s | MM, SM FO | 2 … 70 km | 1
100Base-FX | 100Mbit/s | Cat. 5 | 100 m | 2
1000Base-T | 1000Mbit/s | Cat. 5e/Cat 6 | 100 m | 2
1000Base-SX | 1000Mbit/s | SM FO | 500 m | 1
1000Base-LX | 1000Mbit/s | SM FO | 10 km | 1
1000Base-LH | 1000Mbit/s | SM FO | 100 km | 1

## Slide 24: 3.12 Összefoglalás
Az Ethernet technológiákról bővebben:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ethernet.htm
Linkek
http://web10.eppg.com/betabooks/nov01/meyers/ch05.html