## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu
7. A hálózati réteg.
Az ip címzésrendszere

## Slide 2: 7.1. A hálózati réteg szerepe
Adatátvitel két nem közvetlenül összekötött állomás között
Szolgálati interfész a szállítási réteg felé
Optimális útvonal keresése

## Slide 3: 7.2 Szállítási rétegnek nyújtott szolgálatok
Összeköttetés nélküli szolgálat
  Datagram típusú továbbítás
  Útvonalkeresés csomagonként
Összeköttetés alapú szolgálat
  Virtuális áramkör típusú továbbítás
  Útkeresés kapcsolat felépítéskor
Notes: Számolási példa. Legyen egy üzenet 10 keret hosszúságú, és legyen a keretek megsérülésének valószínűsége p
Mekkora p érték fölött gazdaságos keretenként nyugtázni?

## Slide 4: 7.3 Datagram vagy virtuális áramkör?
 | Datagram hálózat | Virtuális áramkör hálózat
Virtuális áramkör felépítése | Nincs | szükséges
Címzés | Csomagonként | Csomagban csak VÁ. azonosító
Állapotinformáció | Nincs | A routerek a VÁ-öket bejegyzik
Router meghibásodás hatása | Kevés csomag vesztése | Minden érintett VÁ megszakadása
Torlódásvédelem | Bonyolult | Egyszerű

## Slide 5: 7.4 Forgalomirányítás (alapfogalmak)
Adatcsomagonként / virtuális áramkörönként
Optimalitási elv
  Nyelőfa
A hoszt rendszerint egy routerhez csatlakozik.
  A forrás – cél forgalomirányítás  router – router forgalomirányítás
  A router feladata: melyik szomszédos routerhez kell küldeni
Statikus/adaptív algoritmusok
Legrövidebb út
  Ugrások száma (azonos sávszélességet feltételezve)
  Költségfüggvény:
    c(távolság, sávszélesség, forgalom, költség, sorhosszúság, késleltetés …)

## Slide 6: 7.4.1. Optimalitási elv
Ha az A-tól B-ig vezető optimális útvonal
o(A,B) és
C o(A,B), akkor
o(C,B)  o(A,B)
Következmény
  Minden B-be vezető út egy fát alkot
  Neve „nyelőfa”
B
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Notes: Házi feladat: nyelőfa számítása arra az esetre, hogy
Vizszintes él költsége 2
Függőleges él költsége 4
Átlós él költsége 3

## Slide 7: 7.5 Forgalomirányítási algoritmusok
Legrövidebb útvonal alapú
  Mi legyen a mértékegység?
Elárasztás
  Ugrásszámláló
  Szelektív elárasztás
Folyamalapú
  Sorbanállás-elmélet alapján
Távolságvektor-alapú (RIP)
Kapcsolatállapot alapú (OSPF)
Hierarchikus
Mozgó hoszt
Adatszórás, többesküldés

## Slide 8: 7.5.1. Legrövidebb útvonal alapú algoritmus
D
G
6
1
4
4
Dijkstra, 1959
Csomópontokat felcímkézzük
  Ideiglenes, vagy állandó
  Legrövidebb ismert út
  Előző csúcs
A
B
C
E
F
2
2
7
6
2
3
(2,A)
(6,A)
(4,B)
(9,B)
(5,D)
(8,D)
(11,E)

## Slide 9: 7.5.1 Kapcsolatállapot alapú routing (pl. OSPF)
D
G
6
1
4
4
A
B
C
E
F
2
2
7
6
2
3
Szomszédok megismerése
  HELLO csomag
  Globálisan egyedi nevek (pl. MAC address)
Költség kiszámítása minden szomszédhoz
  Késleltetés mérése ECHO csomaggal
Adatok elküldése minden szomszédhoz
  Küldő, sorszám, szomszédaim, költségek
  Terjesztés elárasztással
Kiszámítani a legkisebb költségű utakat
  Dijkstra algoritmus
A | 
1 | 
60 | 
B | 2
C | 6
Túl nagy hálózaton nem alkalmazható
  Nagy memóriaigény
  Nagy adatcsereforgalom
  Nagy hibahatás

## Slide 10: 7.6. Torlódásvédelmi algoritmusok
  Torlódás (congestion) alakul ki:
    Sok csomag érkezik több vonalon
    Mind ugyanarra az irányra akar kimenni
    A puffermemória betelt – csomagok eldobásra kerülnek
    – vagy a processzor lassú (sok kis csomag)
  A torlódás hatásai
    Tovább növeli a forgalmat (újraküldések)
    Küldő puffere megtelik – ott is torlódás alakul ki
    A torlódás visszafelé terjed
  Torlódásvédelem és forgalomszabályozás nem azonos
Notes: Maguk az algoritmusok bonyolultak, több órán át lehetne foglalkozni velük…

## Slide 11: 7.7 Az Internet hálózati rétege
Az ip protokoll
  Az ip megbízhatatlan datagram alapú protokoll
Ip-re épülő vezérlőprotokollok
Címrendszer
  NIC adja ki
  Szolgáltatókhoz hierarchikusan delegálva
    Európában: RIPE http://www.ripe.net
    HBONE: NIIF http://www.iif.hu/index.php?headline=szolg&text=szolg7.html&nomenu=1
  Ip cím igénylő formanyomtatvány
  A cím tulajdonosa kereshető

## Slide 12: 7.7.1 Az ip csomag tartalma
Version: protokollverzió (4)
IHL: ip header length
Type-of-service: a datagram kezelési módja
Total length: a teljes csomag hossza
Identification: datagram azonosító
Flags: tördeléshez jelzőbitek
Fragment offset: a töredék helyzete az eredeti datagramban (/8)
Time-to-live: ugrás-visszaszámláló, ha nullára csökken, a csomagot el kell dobni.
Protocol: a felsőbb szintű protokoll azonosítója
Header checksum: A fejrész CRC-je
Source address: a küldő hoszt címe
Destination address: célhoszt címe
Options: egyéb adatok
Data: a felsőbb protokoll által küldött adat

## Slide 13: 7.7.2 Az ip címek
32 bit, de általában decimálisan jelöljük
Hálózatcím / hosztcím
Osztályba sorolt címek
  A: 128 db (16 millió hoszt)
  B: 16384 db (65535 db hoszt)
  C: 2097152 db (254 db hoszt)
  D: multicast csoportok
  E: kísérleti, nem használt

## Slide 14: 7.7.3 CIDR (Classless Interdomain Routing)
Hálózat/hoszt cím felosztás maszk szerint
  Példa
    Cím: 193.6.50.100 11000001.00000110.00110010.01100100
    Maszk: 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000
    Hálózat címe: 193.6.50.96 11000001.00000110.00110010.01100000
    Hoszt címe: 0.0.0.4 00000000.00000000.00000000.00000100
  Rugalmasabb címtartomány felosztás, jobb kihasználtság
  Aggregált routing
    Pl pécsi tartomány a 193.6.48.0 – 193.6.63.255
    Aggregálva: 193.6.48.0/255.255.240.0

## Slide 15: 7.7.4 Autonóm rendszerek
Azonosító szám (ip-hez hasonlóan egyedi, igényelni kell)
Önálló üzemvitel, egységes belső routing
Több külső csatlakozás
Nagy AS területekre bontható
BGP
OSPF
AS1
AS2
AS3
OSPF
RIP

## Slide 16: 7.7.5 Vezérlő protokollok
ICMP – internet control message protocol
  Az ip szolgáltatásokat használja, de az ip rétegben van implementálva
  Hibaüzenetek, diagnosztika (ping, traceroute), router felderítés
ARP – address resolution protokoll
RARP, BOOTP, DHCP – ARP fordítottja
OSPF – belső átjáró protokoll (Open = nyílt szabvány!)
  Kapcsolatállapot alapú protokoll
BGP – határátjáró protokoll
  Forgalomirányítási korlátozások (szállítási szerződések, politika)
  Nemzetbiztonsági megfontolások (USA – Irak – Japán)

## Slide 17: 7.7.5.1 ICMP példa – traceroute

## Slide 18: 7.7.5.2 router táblázat példa

## Slide 19: Linkek
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ip.htm
http://ist.marshall.edu/ist362/nwl.html