## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu
9. A szállítási réteg. A TCP

## Slide 2: 9.1 A szállítási réteg szerepe
A szállítási réteg végfelhasználók között fut
  Az alatta lévő protokollok a hálózati szolgáltatótól függenek
Megbízhatóság növelése
Összeomlások kezelése
Különböző hálózatok kezelése
Az alkalmazások használják
  a programozók közvetlen kapcsolatba kerülnek vele

## Slide 3: 9.2 A szállítási adatelem
Az alsóbb réteg miatt a bitfolyam tördelése szükséges
  MTU – a legnígyobb egyszerre átvihető adat mennyisége
TPDU (Transport Protocol Data Unit) – szegmens

## Slide 4: 9.3 Szállítási primitívek
Egyszerű interfész elrejti a bonyolult belső működést
Kliens és szerver működés
  LISTEN kapcsolódásra vár
  CONNECT kapcsolatot létesít
  SEND adatot küld
  RECEIVE adatot vesz
  DISCONNECT bontja az összeköttetést

## Slide 5: 9.3 Szállítási címzés
TSAP -- Transport Service Acces Point
  Interneten: IP cím + helyi port páros, 48 bit
  Jellemző a többszörös TSAP
NSAP – Network Service Acces Point
  Interneten: IP cím
  Előfordul többszörös NSAP, de nem jellemző
A szerver folyamat
  jól ismert vagy
  névtárban tárolt TSAP címeken figyel

## Slide 6: 9.4 Összeköttetés létesítés
Bonyolult folyamat
Késleltetett kettőzések problémája
Háromutas kézfogás (Tomlinson, 1975)
  Nincs téves összeköttetés létesítés

## Slide 7: 9.5 Összeköttetés bontás
Aszimmetrikus bontás
  Egyik fél kezdeményezi, mindkét irányt lebontja
  Adatvesztéssel járhat
Szimmetrikus bontás
  A két irányt külön bontják le
  Nem nyilvánvaló megállapodni a bontásban
  Két hadsereg probléma
  Gyakorlatilag kielégítő megoldás időzítőkkel

## Slide 8: 9.5.1 Bontás háromutas kézfogással, időzítéssel

## Slide 9: 9.6 Az internet szállítási protokolljai
TCP
  Megbízható, kapcsolat alapú, bájtfolyam átvitele
  RFC 793, 1122, 1323
UDP
  Összeköttetésmentes
  Az ip kiterjesztése a szállítási rétegben

## Slide 10: 9.6.1 A TCP protokoll
TSAP
  „Socket”-ek: hoszt ip cím + 16 bites portcím
  Egy kapcsolatot a két gép socket azonosítói határoznak meg.
  Csak pont-pont kapcsolat
  Duplex
netstat – TCP kapcsolatok listázása
  Unix és Windows alatt is

## Slide 11: 9.6.2 UNIX TCP primitívek
  SOCKET – új csatlakozás létesítése C/S
  BIND – címek hozzárendelése S
  LISTEN – beérkező hívás előkészítés S
  ACCEPT – hívásra várakozás S
  CONNECT – összeköttetés kérés C
  SEND – adat küldés C/S
  RECEIVE – adat fogadás C/S
  CLOSE – összeköttetés bontása C/S

## Slide 12: 9.6.2 A TCP szegmens
Jelzőbitek:
  URG – sürgős
  ACK – nyugta
  PSH – azonnali
  RST – helyreállítás
  SYN – összeköttetés
  FIN – bontás

## Slide 13: 9.6.3 A TCP véges állapotú automata
egyszerűsített ábra
kliens
szerver

## Slide 14: 9.6.4 TCP átvitel
Az alkalmazás bájtonként küld (pl. telnet)
  Nagle-féle algoritmus: pufferelés nyugtáig
Az alkalmazás bájtonként olvas
  „Buta ablak” szindróma
  ablakméret-jelentés csak nagyobb ablaknál

## Slide 15: 9.6.5 Well known ports

## Slide 16: Legközelebb
Jövő héten nincs óra
Legközelebb november 28-án találkozunk

## Slide 17: Linkek
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
http://rfc.net/
http://cable-dsl.home.att.net/rwinanim.htm
http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPSillyWindowSyndromeandChangesTotheSlidingWindow-3.htm