## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu
5.1 Hálózati eszközök rétegekenként
5.2 A fizikai réteg

## Slide 2: 5.1.1 Fizikai réteg
Bitek szintjén teremt összeköttetést két közegdarab között
Repeater, hub, erősítő, média konverter

## Slide 3: 5.1.2 Adatkapcsolati réteg
Kereteket kezel
Bridge, switch
Ethernet esetén MAC címek kezelése

## Slide 4: 5.1.3 Hálózati réteg
Adatcsomagokkal foglalkozik
Cél-cél forgalomirányítást végez
Hálózati szolgáltatás határa

## Slide 5: 5.1.4 Szállítási réteg
Hálózati eszköz ritkább
TCP kapcsolatok kezelése
  NAT
  Port szűrésre képes tűzfal
  Jobb routerek tudják
  Software megoldások

## Slide 6: 5.1.5 Alkalmazási réteg
Alkalmazásszinten terminál
Megoldások széles skálája
  Alkalmazásszintű tűzfal, portál
  Proxy szerver, pl http cache
  Mail gateway, spam filter
  Tartalom kapcsoló

## Slide 7: 5.1.6 Összetett eszközök
Menedzselhető switch
  Hálózati forgalom szempontjából sima L2 switch
  Menedzselhetőség szempontjából szerver
  Önálló hálózati címe van, http szerver

## Slide 8: 5.2.1 ADSL router
Otthoni, kis irodai igények
  Router
  switch
  WLAN
  Management
  Tűzfal, NAT
  nyomtatószerver

## Slide 9: 5.2 A fizikai réteg megoldásai
Ethernet – láttuk
RS232C – RS449
E1 – E2 – E3
ISDN – N-ISDN
SDH
ATM

## Slide 10: 5.2.1 RS-232-C
9 vagy 25 tűs D-shell csatlakozó
Számítógép soros port – modem
Null modem kábel
15 m, 20 kbit/s

## Slide 11: 5.2.1.1 RS-232-C interface
DTE: Data Terminal Equipment (a számítógép)
DCE: Data Communication Equipment (a modem)

## Slide 12: 5.2.2 E1 – E2 – E3
E1: 30+2 db 64 kbit/s csatorna – 2 Mbit/s
  DCE – DTE között: RS 449: 60 m 2 Mbit/s
E2: 4 * E1, bitenkénti TDM, 8 Mbit/s
  Nem elterjedt
E3: 4 * E2, bitenkénti TDM, 34 Mbit/s
  DCE – DTE: 75 ohm koax Tx, Rx; max 300 m

## Slide 13: 5.2.3 SDH
CCITT szabvány (1989)
Synchronous Digital Hierarchy – Az E1…E3 sor további multiplexelésére, nagyobb sávszélességekhez
Központi órajel alapján szinkron átvitel
Üvegszálas közeg

## Slide 14: 5.2.3.1 Az SDH belső rétegei
Alrétegek
  Section: optikai szakaszok
  Line: adatfolyamok multiplexelése
  Path: végpontok közötti szolgáltatás

## Slide 15: 5.2.4 ISDN
Bitcső
  B: 64 k adat
  D: 16 k vezérlés
Felhasználói interfészek
  Base: 2 * B + D
  Primary: 30 * B + D
    E1-hez illeszkedik
  RJ-45 csatlakozó
cs | jel
3 | RD
4 | RD
5 | TD
6 | TD

## Slide 16: 5.2.4.1 Az ISDN belső rétegei
Belső rétegzettség, keretszerkezet, protokollok
A mi szempontunkból általában „fizikai közeg”
Nem terjedt el

## Slide 17: 5.2.5 ATM
Cél: szélessávú ISDN (B-ISDN)
Nem vonalkapcsolt, hanem csomagkapcsolt
Aszinkron átvitel
Kis méretű keretek (cellák) 53 byte
Sebességek: 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s
pont-pont kapcsolatok
Fizikai közege UTP, optika (akár SDH is)

## Slide 18: 5.2.5.1 Az ATM belső rétegzettsége
PMD: Physical Medium Dependent
TC: Transmission Convergence
ATM: Asynchronous Transfer Mode
Virtuális áramkörök
  Ideiglenes / állandó
  Felépítés / lebontás
Cellákban cím helyett VC azonosító
IP hálózatokban az adatkapcsolati réteg helyett használjuk
Notes: Az ATM-nak nincs saját speciális fizikai rétege: SDH és egyéb rendszerek szállítják
A TC réteget az adatkapcsolati rétegnél,
az ATM réteget a hálózati rétegnél,
Az AAL réteget a szállítási rétegél tárgyaljuk részletesen.

## Slide 19: 5.2.5.2 Cellakapcsolás az ATM-ben
Szempontok
  Cellák sorrendjét nem rendezheti át
  A legkevesebb eldobás legyen
Megoldások
  Torlódott cellákat eldobja
  Bemeneti sorbanállás
  Kimeneti sorbanállás
  Visszaforgatás
Multiplexer helyett kapcsoló

## Slide 20: Linkek
http://www.fortunecity.com/skyscraper/lead/1699/embedded/rs232.debug.cheat.sheet/serial.html