## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu
4. Rétegzett hálózati kommunikáció

## Slide 2: 4.1 Rendszerek hierarchiája
hálózatok tervezése
  Korábban a hardver szempontjai határozták meg
  Ma már ez nem járható út
Rétegekbe (layer) szervezés
  A rétegek függetlenek
  A hosztok azonos rétegei egymással kommunikálnak
  A kommunikáció nyelve a protokoll

## Slide 3: 4.2 Fogalmak
Réteg (layer)
Interfész (interface)
Funkcionális elem (entity)
Szolgáltató (service provider)
Felhasználó (service user)
Társentitások
Virtuális kommunikáció
Protokoll
Notes: A rétegeek tervezése: jól definiált, elkülönülő feladattal rendelkezzen
Az interfész tervezési szempontja, hogy minél egyszerűbb, világosabb legyen
A jó interfész lehetővé teszi a rétegek lecserélését

## Slide 4: 4.3 Rétegzett hálózati kommunikáció
hálózati architektúra
  Rétegek és protokollok halmaza
Protokoll stack
  egymásra épülő protokollhalmaz egy rendszerben
  Példák
    Arpanet
    NFSNET (tcp/ip)
    Novell Netware
    X.25 (CCITT)
    Frame relay
    ATM

## Slide 5: 4.4 Virtuális és valódi kommunikációs út
M
H4
M
H4
M
M1
M2
M2
H3
M1
H3
M2
H3
H2
T2
M1
H3
H2
T2
M1
H3
M1
H4
M
M2
H3
M2

## Slide 6: 4.5 Interfészek és szolgáltatások
Entitás
  Szolgáltató (service provider)
  Felhasználó (service user)
Szolgálatelérési pont (SAP)
  Cím (Telefonszám, levélcím…)
  Interfész adategység (IDU)
Notes: SAP: a szolgálat elérésének helye; pl fali csatlakozó, vagy két réteg közötti hívás; jellemzően cím azonosítja (pl. telefonszám, ip cím)

## Slide 7: 4.6 Szolgálati primitívek
Példa
  CONNECT.request
  CONNECT.indication
  CONNECT.response
  CONNECT.confirm
  DATA.request
  DATA.indication
  DATA.request
  DATA.indication
  DISCONNECT.request
  DISCONNECT.indication
n+1
n
Idő 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n+1
n
Notes: N+1. réteg: a telefonáló
N-ik réteg: a telefon
Szolgálat: elemi műveletek (primitívek) halmaza, amelyet az alsó réteg a felsőnek szolgáltat
Protokoll: szabályok halmaza, amely a társentitások közötti üzenetekre vonatkozik.
Programozási hasonlattal:
a szolgálat olyan mint egy absztrakt adattípus, egy objektum az objektumorientált nyelvekben
a protokoll az objektum metódusainak implementációja – láthatatlan a szolgálatot igénybevevő számára

## Slide 8: 4.7 Az ISO - OSI modell.
Open Systems Interconnect
Hét réteg
  Fizikai
  Adatkapcsolati
  Hálózati
  Szállítási
  Viszony
  Megjelenítési
  Alkalmazási
Nem hálózati architektúra, csak hivatkozási modell

## Slide 9: 4.7.1 Fizikai réteg
Feladata:
  Bitek továbbítása a csatornán
Szempontok
  Mechanikai, elektromos jellemzők,
  közeg tulajdonságai,
  Időzítések, modulációk, bitkódolás

## Slide 10: 4.7.2 Adatkapcsolati réteg
Feladata
  Átviteli hibáktól mentes átvitel
  Keretek átvitele, kerethatárok felismerése
Szempontok
  Hibakezelés (a keret újraküldése, kettőződés kivédése)
  Duplexitás kezelése
  Forgalomszabályozás (torlódások ellen)
  Nyugtakeretek torlódása
  Hozzáférés osztott csatornához

## Slide 11: 4.7.3 Hálózati réteg
Feladata
  Útvonal biztosítása a forrástól a célig
  Globális címzés
  Csomóponti torlódások kezelése

## Slide 12: 4.7.4 Szállítási réteg
Feladata
  A viszonyrétegtől származó adatok feldarabolása
  Sorrendhelyes (hibamentes) továbbítása
  Forgalomszabályozás (flow control)
Szempontok
  Hatékony legyen
  Összeköttetésesség (vagy nem)
  Minőség: Hibamentes vagy alacsony késleltetés
  Többszörös, azonosított összeköttetések lehetősége

## Slide 13: 4.7.5 Viszony réteg
Feladata
  Felhasználók közötti viszony (session) kezelése
    (például bejelentkezés egy alkalmazásba)
  Kapcsolatmanagement, szinkronizálás
    (például megszakadt letöltés folytatása)

## Slide 14: 4.7.6 Megjelenítési réteg
Feladata
  Az információk szintaktikájával, szemantikájával kapcsolatos általános feladatok
    regionalizáció
  Karakterek kódolása
    ASCII – ISO – UniCode

## Slide 15: 4.7.7 Alkalmazási réteg
Feladata
  A felhasználó kiszolgálása

## Slide 16: 4.8 A tcp/ip modell
Előzmények
  DoD, ARPANET (1969-től)
Igények
  hibatűrő, redundáns hálózat lehetősége
  Flexibilis hálózat, alkalmazások széles köre
  Különféle hálózatok összekapcsolása

## Slide 17: 4.8.1 internet réteg
Összeköttetésmentes csomagkapcsolt hálózat
internet protokoll (ip)
Az OSI modell hálózati rétegének felel meg
Ez alatt az internet modell nem definiál alsóbb rétegeket, csak annyit vár el, hogy ip csomagok továbbítására alkalmas legyen

## Slide 18: 4.8.2 szállítási réteg
Két szállítási protokoll
  Átvitelvezérlő protokoll (tcp)
    Hibamentes bytefolyam, kapcsolattal
  Felhasználói datagram protokoll (udp)
    Nem megbízható, összeköttetésmentes protokoll
      (pl. beszédátvitelhez)

## Slide 19: 4.8.3 alkalmazási réteg
Viszonyréteg és megjelenítési réteg hiányzik
Alkalmazások
  telnet, ftp, smtp
  Dns, nntp, http

## Slide 20: 4.9 Az OSI és a tcp/ip modell összehasonlítása
Rétegek száma, szerepe
Története
  OSI:
    modell  protokollok
  Tcp/ip:
    protokollok  modell
Felfogása
  OSI:
    szolgálat/interfész/protokoll szétválasztása
Notes: Itt nem a protokollokról beszélünk, hanem a hivatkozási modellről
…
Az OSI a legkülönbözőbb okkok miatt nem lett sikeres szabvány.
- rossz időzítés (elkéstek)
- rossz technológia (pl. üres megjelenítési réteg, nem használt viszonyréteg, bonyolult, rosszul implementálható)
- rossz üzletpolitika

## Slide 21: 4.9.1 Az modellek bírálata
Az OSI modell kudarca
  Rossz időzítés
  Rossz technológia
  Rossz implementációk
  Rossz üzletpolitika
A modell elemzésre alkalmas,
de a protokolljai nem terjedtek
el.
A tcp/ip modell hibái
  A szolgálat, interfész, protokoll fogalmak összemosódnak
  Nem általános, csak a tcp/ip protokollcsaládra érvényes
  Host-network réteg helyett csak interfész
A modell csapnivaló, de
protokolljai teljesen elterjedtek
Notes: Az OSI a legkülönbözőbb okkok miatt nem lett sikeres szabvány.
- rossz időzítés (elkéstek)
- rossz technológia (pl. üres megjelenítési réteg, nem használt viszonyréteg, bonyolult, rosszul implementálható)
- rossz üzletpolitika

## Slide 22: 4.10 Hibrid modell
Az OSI modellből megtart, amit érdemes
A jelenleg létező hálózatok és protokollok leírására alkalmas

## Slide 23: 4.11 Összefoglalás
Rétegzett komminukáció
OSI modell – tcp/ip modell
Szolgálat – interfész – protokoll
http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

## Slide 24: Legközelebb
Fizikai réteg (folytatás)
  Csomagkapcsolás/vonalkapcsolás
  SONET/SDH
  ISDN
  ATM
Adatkapcsolati réteg