## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu
6. Az adatkapcsolati réteg

## Slide 2: 6.1. Az adatkapcsolati réteg szerepe
Megbízható átvitel két közvetlenül összekötött állomás között
Szolgálati interfész a hálózati réteg felé
Bitek keretekbe foglalása
Átviteli hibák kezelése
Forgalomszabályozás (lokális elárasztás ellen)
Közeghozzáférés (többszörös hozzáférésű közegnél)

## Slide 3: 6.2 Hálózati rétegnek nyújtott szolgálatok
Nyugtázatlan összeköttetés nélküli szolgálat
  A hibajavítás a felsőbb rétegekre tartozik
  Beszédátvitelnél megfelelő (késett keret rosszabb, mint az elveszett)
Nyugtázott összeköttetés nélküli szolgálat
  Megbízhatatlan közegek esetén hasznos
Nyugtázott összeköttetés alapú szolgálat
  A legkifinomultabb szolgálat
Notes: Számolási példa. Legyen egy üzenet 10 keret hosszúságú, és legyen a keretek megsérülésének valószínűsége p
Mekkora p érték fölött gazdaságos keretenként nyugtázni?

## Slide 4: 6.3 Számolási feladat otthonra
Legyen egy üzenet 10 keret hosszúságú
  keretenkénti nyugtázás
  üzenetenkénti nyugtázás
Tegyük fel, hogy el nem vész keret, csak megsérül
Legyen a keretek megsérülésének valószínűsége p.
Tegyük fel, hogy a nyugtakeretek nem sérülnek.
Az összes elküldött keret várható darabszámát kell minimalizálni.
Mekkora p érték fölött érdemes keretenként nyugtázni?
Notes: v = 10*(1+(1/((1/p)-1)))*2
q = 1-(1-p)^10
v = 11(1+(1/((1/q)-1)))
(a megoldás egyébként kb. p = 0,05)

## Slide 5: 6.4 Keretezés
Hogyan lehet a keretek elejét és végét jelölni?
  Kezdő és végkarakterek karakterbeszúrással
    Kezdet: DLE STX, vég: DLE ETX
    Adatban minden DLE-t duplázunk, amit vételkor törlünk

## Slide 6: 6.4.1 Keretezés (folytatás)
  Kezdő és végjelek bitbeszúrással
    Keretkezdet: 01111110
    Bitbeszúrás: minden 11111  111110
  Példa
    Adat: 01101111111111111110010
    Keret: 0111111001101111101111101111100010

## Slide 7: 6.4.2 Keretezés (folytatás)
Fizikai kódolássértés

## Slide 8: 6.5 Hibavédelem
Biztonságos átvitel alapja a nyugtázás
  Pozitív/negatív nyugta
  De mi van, ha teljesen elvész a keret?
  Időzítés  többszörös elküldés veszélye
  Keretsorszám, újraadásjelzés

## Slide 9: 6.5.1 Hibajavító kódok
Egyirányú vagy nagy késleltetésű vonalakon érdemes alkalmazni
Alapja: redundancia
Mi a hiba?
  Bit megváltozása
Két kódszó Hamming-távolsága
  Az azonos helyiértéken eltérő bitek száma

## Slide 10: 6.5.1. Hibajavító kódok (folyt)
Hibajelző vagy javító kódok
  n=m+r bites kód: m=adat, r=ellenőrző bitek
Egy kódrendszer Hamming-távolsága
  Az n bites kódban előforduló legkisebb távolság
Hibajelzés
  d hibát d+1 távolságú kód jelez. Példa: paritásbit
Hibajavítás
  d hibát 2d+1 távolságú kód javít

## Slide 11: 6.5.1 Hibajelző kódok
Hibajavító kódok költésgesek
A hibák rendszerint ritkák és izoláltak
Hibajelzés és újraküldés hatékonyabb

## Slide 12: 6.5.2 Ciklikus redundancia kód (CRC)
Polinomikus kód, Polinomaritmetika (modulo 2)
K bites keret egy k tagú polinom együtthatói
  Példa: 110001: x5+x4+1
Generátorpolinom G(x), r-fokú
Adat: M bites keret M(x) polinom
Cél: a kész keret osztható legyen G(x)-szel
  T(x) = xrM(x) - (xrM(x) mod G(x))
Minden hiba jelezhető, amely a G(x)-nek nem többszöröse
Szabványos CRC polinom: x16+x12+x5+1
  Felismer minden egybites és kétbites, minden páratlan számú bites hibát, minden 16 vagy rövidebb csoportos hibát, a 17 bites hibák 99.997 százalékát, és minden egyéb hiba 99,998 százalékát.
  A fentiek csak véletlenszerű adatokra igaz statisztikák. A gyakorlatban az adatok nem véletlenszerűek, ezért a hibafelismerés rosszabb
  A CRC megfelelő hardverrel egyszerűen képezhető.
Példa
CRC.XLS
Notes: K-1-ed fokú polinom

## Slide 13: 6.6 Forgalomszabályozás
Flow control
Szituáció: a vevő lassabban tudja venni a kereteket, mint az adó adni.
Az adatvesztés elkerülésére az adónak lassabban kell adnia.
Visszacsatolási mechanizmus

## Slide 14: 6.7 Elemi adatkapcsolati protokollok
  C nyelvű modelleket vizsgálunk
  Adatstruktúrák
  #define MAX_PKT 1024; /* egyszerűség kedvéért fix */
  typedef enum {true, false} boolean;
  typedef unsigned int seq_nr
  typedef struct {unsigned char data[MAX_PKT]; } packet;
  typedef enum { data, ack, nak} frame_kind;
  typedef struct {
  frame_kind kind;
  seq_nr seq;
  seq_nr ack;
  packet info;
  } frame;
  #define inc(k) (k<MAX_SEQ ? k++ : k=0)

## Slide 15: 6.7 Elemi adatkapcsolati protokollok
Interfész a fizikai réteg felé
  void wait_for_event(event_type * event);
  void from_physical_layer(frame *s);
  void to_physical_layer(frame *s);
Interfész a hálózati réteg felé
  void from_network_layer(packet *p);
  void to_network_layer(packet *p);
  void enable_network_layer(void);
  void disable_network_layer(void);
Egyéb eljárások
  void start_timer(seq_nr k);
  void stop_timer(seq_nr k);
  void start_ack_timer(void);
  void stop_ack_timer(void);

## Slide 16: 6.7.1. Korlátozás nélküli szimplex protokoll
Csak egyirányú átvitel
  sender1 fut az adóban
  receiver1 fut a vevőben
Hibamentes fizikai réteg
Végtelen gyors vevő
Mindig adáskész kész hálózati réteg

## Slide 17: 6.7.2. Szimplex megáll-és-vár protokoll
Megkötés:
  A vevő nem tud végtelen sebességgel feldolgozni
Megoldás:
  A vevő vétel után küld egy „ébresztő” keretet az adónak
  A fizikai réteg mindkét irányba szállít kereteket

## Slide 18: 6.7.3. Szimplex protokoll zajos csatornához
Újabb megkötés:
  A keret megsérülhet
  A keret elveszhet, sőt, a nyugtakeret is!
Megoldás
  Egybites sorszám (melyik keretet nyugtázzuk)
  Időzítő
  CRC ellenőrzés a vételbe beépítve
PAR (positive acknowledgement with retransmission)

## Slide 19: 6.7.3. Szimplex protokoll zajos csatornához
Notes: Ez még mindig csak az egyik irányba továbbít adatot
Lépjünk tovább

## Slide 20: 6.7.4. Csúszóablakos protokollok
Kétirányú adatátvitel igénye
Adat és nyugtakeretek vegyesen
Nyugta ráültetés (piggybacking)
Csak egy algoritmus van mindkét oldalon (szimmetrikus)
Keretsorszám: 0…2n-1
Adási ablak: leadott, nem nyugtázott keretek
  Változó méretű, max 2n-1
Vételi ablak: vehető keretek
  fix méretű, általában 2(n-1)

## Slide 21: 6.8. Protokollok modellezése
6.8.1 Véges állapotú automata-modell
  Protokoll modellje (S, M, I, T)
    S: Folyamatok és a csatorna állapotainak halmaza
    M: Csatornán továbbítható keretek halmaza
    I: Folyamatok kezdeti állapotainak halmaza
    T: Állapotok közötti átmenetek halmaza
  Ábrázolása
    Állpotdiagram (gráf)

## Slide 22: 6.8.2 A 3. protokoll állapotdiagramja
Állapotkód (XYZ)
  X = küldendő keret
  Y = vevő által várt keret
  Z = csatorna állapota
Átmenetek
  0: csatorna elveszti tartalmát
  1: csatorna helyesen továbbít egy 0-s keretet
  7: adó időzítője lejárt
Vizsgálat
  Elérhetőség
  Holtpontmentesség
  Helyesség

## Slide 23: 6.9 SDLC, HDLC, LAPB
SDLC (IBM)  HDLC (ISO)  LAPB (CCITT)
Bitalapú, bitbeszúrást alkalmaz
Keretformátum:
  01111110 cím (8 bit) vez. (8 bit) adat crc 01111110
  Cím: terminál azonosító, parancs/válasz
  Vezérlés: sorszám, nyugta
  Crc: CCITT 16 bites szabványa
  Üres vonalakon a kerethatárjelző bitek mozognak

## Slide 24: 6.10 PPP
Internet kapcsolathoz tervezték
  Kapcsolt vonali modemhez
  Bérelt vonalhoz
  Szélessávú kapcsolat PoE (ppp over ethernet)
Keretezés a HDLC-hez hasonlóan
  Karakteralapú
  Adatkapcsolat-vezérlő alréteg (LCP)
  Hálózati vezérlő alréteg (NCP) – pl ip cím kérés

## Slide 25: 6.11 ATM – TC alréteg
Fej: 4 byte vá/vezérlés + 1 byte CRC
Adatrész nem védett, felsőbb rétegekre hárul
Cellafajták
  Adatcella
  Üresjárati cella (szinkron fizikai közegekhez)
  Vezérlő (OAM) cella

## Slide 26: 6.11.1 ATM keretezés
Nincs kerethatár-jelzés
  A fizikai közeg vagy segít, vagy nem
  A fej CRC segít
    A bemenő bitfolyam átcsorog egy 410 bites léptetőregiszteren, és hw számolja a CRC-t
    Cellakezdet van, ha a CRC érvényes. Ha elegendő számú érvényes cella jön egymás után, a szinkron helyreállt

## Slide 27: Linkek
http://www.cs.ru.nl/~ths/a3/html/h3/h3.html