## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu

## Slide 2: Előző órán
Hálózatok csoportosítása
Alhálózat, hoszt, router
Topológiák
Broadcast típusú hálózatok
Kliens-szerver modell
„Összeköttetésesség”
Vezeték nélkül

## Slide 3: Mai adag
Adatátviteli alapok
Fourier, Nyquist, Shannon
Elektromágneses spektrum
Vezetékes átvitel
Kódolás
Moduláció
Multiplex átvitel

## Slide 4: 2. Adatátviteli alapok
Információ továbbítás fizikai jellemzővel
Feszültség, fényerősség, mágnesesség
Mindig valamilyen energia terjed, ez jellemzően elektromágneses energia
f(t) időfüggvény
Fizikai közegek: sávkorlátozottság, késleltetés, csillapít, visszaverődés

## Slide 5: 2.1 Alapsávi átvitel
Egy byte kódolása 8 biten
ASCII „b” = 01100010
idő
feszültség
Notes: ASCII – kódolások később
Választunk egy fizikai jellemzőt – pl feszültség
Időben egymás után leadjuk a biteket.
Fontos az előre megállapodott ütemezés: pl egy Tbyte adat leadásakor az órajelekben 1 milliárdod eltérés is 8000 bit elcsúszást jelent (évi 30 ezredmásodperc késés)
(Példa: PTE internet-csatlakozása átlag 200Mbit/s, azaz napi 2 Tbyte forgalom)

## Slide 6: 2.2 Átviteli nehézségek
Órajel egyeztetés
Csillapítás – távolsággal nő
Zaj – a csillapítással a jel/zaj viszony nő
Véges terjedési idő (frekvenciafüggő – lásd később)
Visszaverődés (távvezeték-elmélet, hullámimpedancia)
Áthallás

## Slide 7: 2.3 Manchester-kódolás
Minden bitidő közepén jelváltás:
  0  1 = 0
  1  0 = 1
Folyamatos szinkronizálás

## Slide 8: 2.4 Fourier tétel
Az átvinni kívánt g(t) időfüggvényt tekintsük periodikusnak.
A Fourier-tétel szerint g(t) előállítható szinuszos és koszinuszos („harmonikus”) tagok összegeként
Egyenfeszültségű eltolás
n-ik harmonikus amplitúdója
n-ik harmonikus amplitúdója
Notes: A 19. sz. elején, francia matematikus

## Slide 9: 2.4.1 A Fourier-analízis
A cél a c, an, bn amplitúdók előállítása
Notes: Miért van szükség külön szinuszos és koszinuszos tagokra?
Mert így a legegyszerűbb matematikailag ábrázolni a jel amplitúdóját és fázisát.
Az amplitúdó az a és b négyzetes középértéke, a fázis pedig az arányuk.

## Slide 10: 2.4.2 Jel spekruma
Fourier felbontás. A „01100010” bitminta spektrumja
A harmonikusok amplitúdója, an és bn négyzetes középértéke
Notes: Ez a középérték a továbbított energiával arányos

## Slide 11: 2.4.3 Sávkorlátozott átvitel
A valódi csatorna átvitele frekvenciafüggő.
Jellemzően egy törésponti frekvencia fölött nem, vagy növekvő csillapítással viszi át a harmonikus összetevőket
Hagyományos telefonvonal (POTS) törésponti frekvenciája 4000 Hz.
fourier.xls

## Slide 12: 2.5 Jelzési sebesség, bitsebesség
Jelzési sebesség (signaling rate, baud)
Bitsebesség (bit/s)

## Slide 13: 2.5.1 Nyquist kritérium
Véges sávszélességű, zajmentes csatorna esetén
  H sávszélességű jelet másodpercenként (legalább) 2H minta alapján állítható helyre.
  Ha a jelnek V különböző szintje van, akkor
  Max. adatsebesség = 2 H log2V [bit/s]

## Slide 14: 2.5.2 Shannon tétel
A Nyquist kritériumot kiterjesztette zajjal terhelt csatornára is
Max adatsebesség = H log2(1+S/N) [bit/s]
Példa: Jellemző hagyományos telefonvonal:
  H = 3000 Hz
  S/N = 30 dB = 1000
  Max adatsebesség = 30 kbps

## Slide 15: 2.6 Átviteli közegek
Rézvezeték
Optikai kábel
Levegő
Mágneses hordozó átvitele
Notes: A mágneses hordozót ne becsüljük le. Egy kerékpáros feltesz a csomagtartóra 2,5 terabyte adatot, és átbiciklizik a város másik végébe, mondjuk 10 km-re 30 perc alatt. Ez 20000 Gbit/1800s = 10 Gbit/s sávszélesség. Ennek alternatívája az optikai kábel kiépítése, amely km-enként 10MFt, összesen 100M Ft; ebből a pénzből 100 hónapig, azaz kb. 10 évig elkerekezik három műszakban a futár.
- Mégis optikai kábelt építünk, miért?

## Slide 16: 2.7 Telefonrendszer, modem
Előfizetői hurok
Analóg átvitel, alacsony sávszélesség
modem
modem
Analóg vonal
Analóg vonal
digitális trönk
Helyi telefonközpont

## Slide 17: 2.7.1 Késleltetési torzítás
A késleltetés frekvenciánként eltérő
  A jelalak eltorzul
Az alapsávi átvitel emiatt csak igen rövid távon használható
  Vivőhullám szükséges

## Slide 18: 2.8 Moduláció
Vivőjel (carrier) – 1000…2000 Hz szinuszos
Amplitúdó-, frekvencia- és fázismoduláció
Kombinált moduláció (QAM)

## Slide 19: 2.9 Multiplexelés
Cél: egy közegen több csatorna átvitele
  Időosztásos (TDM)
  Frekvenciaosztásos (FDM)
  Hullámhosszosztásos (WDM)

## Slide 20: 2.9.1 Időosztásos multiplex
Az egyes csatornák adatai időben egymás után, ciklikusan kerülnek átvitelre
E1 távközlési trunk: 2 Mbit/s, 30+2 csatorna
Alközpont csatlakozás és digitális bérelt vonal
8 kHz mintavételi frekvencia, 8 bites kódszavak
2 vezérlőcsatorna az átvitelvezérléshez és a szinkron helyreállításhoz

## Slide 21: 2.9.2 Frekvenciaosztásos multiplex
Frequency Division Multiplexing
Egy csatornán átvihető adatmennyiség a shannon törvény szerint:

## Slide 22: 2.9.3 Hullámhosszosztásos multiplex
Wavelength Division Multiplexing
Optikai kábelek jobb kihasználására

## Slide 23: 2.10 Elektromágneses spektrum

## Slide 24: 2.10.1 Frekvenciagazdálkodás
Nemzeti Hírközlési Hatóság (régebben Hírközlési Felügyelet) – www.hif.hu

## Slide 25: 2.11 Optikai szál karakterisztika
Az üvegszál elnyelés frekvenciafüggő
Csúcs: Víz rezonanciája (OH- ionok)
Notes: Ha fénnyel akarunk adatot átvinni, megfelelő közegre van szükségünk. Kézenfekvő az üveg: ismert, olcsó
Ha üvegszálon akarunk adatot átvinni, nem árt ismerni a fizikai tulajdonságait.
kép: üveg 600-1800. Fent az infra elnyelés: üvegház
Kép: üveg 800-1600
  Optikai „ablakok”: 850 (vörös), 1300, 1550 nm

## Slide 26: 2.11.1 Optikai szál szerkezete
Átmérő és törésmutató
  Multimódusú (MM) –- max 2 km
  Monomódusú (SM) – max 70 km

## Slide 27: Összefoglalás
Alapsávi átvitel
Fourier-felbontás
Manchester-kódolás
Négyféle moduláció
Multiplexelés
Elekromágneses spektrum

## Slide 28: Legközelebb
Az Ethernet és közegei
Közeghozzáférés-vezérlés
Repeaterek és hubok
Bridge-ek, kapcsolók
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Notes: Ha előveszitek a Tanenbaum-könyvet, kiderül, hogy a rétegzett hálózati protokollok elméletéből 2 réteget ezzel át is tekintettünk.
A rétegzettségre, rétegek szerepére és szisztematikus tárgyalására azonban csak a 4. alkalommal fogunk sort keríteni.

## Slide 29: Linkek
http://www.pte.hu/~uhi/kurzus/halozatok/fourier.xls
http://www-ece.engr.ucf.edu/~jza/classes/4781/ADSL/report.html
http://www.telebyteusa.com/foprimer/foprimer.htm
http://homepages.ius.edu/rwisman/b438/Html/Chapter2.htm