## Slide 1: Számítógép-hálózatok
Uherkovich Péter
uherkovich.peter@eiszk.pte.hu
8. A hálózati réteg II.
Az IPv6 és az ATM

## Slide 2: 8.1 IPv6
IPv4 címei elfogynak
CDIR: átmeneti halasztás
Új igények
  Biztonság
  Mobilitás
Kompatibilitás, fokozatos átmenet
Probléma
  A felettes protokollok, alkalmazások módosítására van szükség

## Slide 3: 8.1.1 Az IPv6 címek
16 byte = 128 bit
Jelölése
8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
8000::123:4567:89AB:CDEF
::193.6.50.100
IPv6 címek mennyisége
  2128 db ≈ 3*1038,
  Földön négyzetméterenként ≈ 7*1023
    ami több az Avogadro számnál

## Slide 4: 8.1.2 Az IPv6 címtartomány
0000 0000 … Fenntartott, IPv4 1/256
0000 001 … OSI NSAP címek 1/128
0000 010 … Novell Netware IPX címei 1/128
…
010 … szolgáltatók címei 1/8
100 … földrajzi alapú címek 1/8
…
1111 1110 10 …kapcsolat-lokális címek 1/1024
1111 1110 11 …helyszín-lokális címek 1/1024
1111 1111 … többesküldés 1/256
Notes: Egyesküldés – többesküldés -- + bárhováküldés

## Slide 5: 8.1.3 IPv6 fejrész
Verzió: 6
Prioritás: 0..7, 8..15
Folyamcímke:
  kísérleti, VÁ szerű működés
Adathossz: fejrész nélkül
Következő fejrész
  Kiegészítő fejrész típusa, utolsó után szállítási protokoll
Ugráskorlát
  Élettartam helyett

## Slide 6: 8.1.4 Kiegészítő fejrészek
Opcionálisan további információk
  Routing opciók
  Forrás általi útvonalirányítás
  Darabolás
  Hitelesítés
  Titkosítás
  célopciók
Mit kell tennie a routernek, ha nem érti az opciót?
  Figyelmen kívül hagyja
  Eldobni a csomagot
  Eldobni és ICMP hiba

## Slide 7: 8.1.5 Változások
Fejrészhossz eltűnt (fix méretű fejrész)
Ellenőrző összeg eltűnt (hatékonyság)
Csomagok darabolása
  Ritkábban (min. 576 bytot kell tudni)
  Hibaüzent, ha nem tudja továbbítani
  Darabolás a forrás által

## Slide 9: 8.2 Az ATM hálózati rétege
Átviteli út
  Virtuális útvonal
    Virtuális áramkör

## Slide 10: 8.2.1 ATM cellaformátum
UNI
NNI

## Slide 11: 8.2.2 ATM cella jelzőbitek
PTI: adattípus, torlódásjelzés
  000 felhasználói 0 típus, torlódás nincs
  001 felhasználói 1 típus, torlódás nincs
  010 felhasználói 1 típus, torlódás volt
  011 felhasználói 1 típus, torlódás volt
  100 karbantartási információ lokális
  101 karbantartási információ forrás—cél
  110 torlódásvédelmet kezelő cella
  111 fenntartott
CLP bit
  1: alacsony prioritású, először ezt kell eldobni
  0: magas prioritású cella

## Slide 12: 8.2.3 ATM összeköttetés felépítése
A felépítés
  egy külön jelzési célra fenntartott VÁ-ön indul. (Kétlépéses)
  Meglévő virtuális útvonalon
Lebontás

## Slide 13: 8.2.4 ATM kapcsolás
A VÁ-t a VCI/VPI pár határozza meg.
A VPI kijelöli az útvonalat
  Kapcsolás mindenütt VPI alapján (csak 12 bit)
  Kivéve a célhosztnál, ahol VPI/VCI alapján (12+16 bit)
VPI mező mindig új értéket kap
HEC is mindig újraszámolódik
BE VPI | KI vonal | KI VPI
0 |  | 
1 | 3 | 2
2 | 4 | 5
3 |  | 
4 |  | 
BE VPI | KI vonal | KI VPI
0 |  | 
1 | 2 | 2
2 | 4 | 1
3 |  | 
4 |  | 
BE VPI | KI vonal | KI VPI
0 |  | 
1 | 3 | 4
2 | 4 | 5
3 |  | 
4 |  | 
1
3
4
2
1
4
3

## Slide 14: 8.2.5 Szolgálati osztályok
CBR: constant bitrate – mint egy E1 emuláció
VBR: variable bitrate
  RT – realtime (pl. videokonferencia)
  NRT – egyéb
ABR: available bitrate – amennyi jut (pl. web)
  Van torlódásszabályozás
UBR – unspecified bitrate – maradék elv (pl. ftp)

## Slide 15: 8.2.6 ATM LAN Emuláció
A LAN-t több VÁ-rel emulálják
Üzenetszórás
  ARP: LES (Lan Emulation Server)
  Egyéb broadcast: BUS (Broadcast/Unknown Server)

## Slide 16: 8.3 Az Internet Domain Name Rendszere
Ip réteg csak ip címeket ért.
A szállítási réteg is csak IP cím/portcím párosokat ért
A felhasználók és az alkalmazások hosztneveket szeretnének kezelni.
  hosts fájl – ma is működik
  hosts fájl egy szerveren
  Hierarchikus DNS rendszer
Elsődleges domainek
  Aldomainek
    …
A névkörzetek függetlenek az ip hálózati struktúrától

## Slide 17: 8.3.1 Példa a hosts fájl használatára
C:\WINDOWS>cd system32\drivers\etc
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc>type hosts
127.0.0.1 localhost
193.6.50.100 alfa
193.6.50.105 sher.index.hu
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc>
A hosts fájl feldolgozása megelőzi a dns lekérdezést

## Slide 18: 8.3.2 Erőforrás nyilvántartás
pte.hu zónafájlja
(részlet)
Bejegyzés típusok
  SOA
  A
  CNAME
  MX
  NS

## Slide 19: 8.3.3 Névszerverek
Terhelés és adminisztráció elosztás
  Szerverek is hierarchikusan kapcsolódnak egymáshoz
  „zóna” az egy szerveren tárolt domain-fa részlet
  Másodlagos névszerverek a biztonság érdekében
  Gyorsítótárak, elavulás

## Slide 20: Linkek
http://uw713doc.sco.com/en/NET_tcpip/tcpC.ipv6.html
http://www.acerimmeronline.com/networks/atm.html