## Slide 1: Hidak, átjárók A kőgerendától a függőhídig (avagy a „mérnökség” kezdetei)
Összeállította Dr.Cserhalmi Imre (BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék) munkáját felhasználta és példákkal kiegészítette dr.Cech Vilmos (ELTE TTK Fizika Tanszék)

## Slide 2: Az első „hidakat” a természetből lesték el: Egy kidőlt fatörzs a patak felett volt az első hídgerenda.

## Slide 3: A kőomladék amelynek alsó részét kimosta a víz, volt az első ívtartó (boltozat)

## Slide 4: A patak vagy szakadék felett átfutó lián volt az első függőtartó

## Slide 5: A somerseti Winsfordnál Kr.e.1010 körül lerakott híd kőpallói k. 5 tonnát is nyomnak

## Slide 6: Egyiptomi kőgerendák: 3-3.5 m fesztávot tudtak áthidalni tapasztalatok alapján.

## Slide 7: Az elv maradt, csak a nagyteljesítményű (társított) anyagok használatával növelhetjük a fesztávot és a terhelhetőséget

## Slide 8: Könnyen szállítható kövekből az áthidalás építése más technikát igényelt. Elve: egy követ a másikon konzolszerűen úgy előretolni, hogy az még ne billenjen le. A súlypont az alátámasztási pont felől kikerülése pótolható a hátrább fekvő kövek súlyának növelésével.

## Slide 9: Konzolboltozat vagy álboltozat házépítésnél.
Délolaszországban a kőtetőket konzoltechnikával kupolaként alakították ki. Miután ez a szerkezet bevált, kezdték alkalmazni teherhordó boltozatként a hídépítésben is.

## Slide 10: Római oszloprendszer az etruszk időkből.

## Slide 11: A Selinunti hadihíd maradványai. (Kr.e. 3. sz.)

## Slide 12: Kréta szigeti híd (Kr.e. 4. sz.) Az építmény 9m hosszú, 5,4m széles és 4,6 m magas. Egyenlőszárú  álboltozat konzolkövek homloklapjait pontosan ferdére munkálták. Ma is áll a híd!

## Slide 13: Mykénei kupolasír hosszmetszete
A Kr.e 1325-ben készült kupola átmérője eléri a 14,5m-t, magassága pedig a 13,2m-t. Ezzel a kupolával a konzoltechnika elérte a csúcspontját.

## Slide 14: Az áthidalótól a boltívig
Jobbnak tűnt a kőgerendákat kisebb részekre osztani és az oldalaktól előreugró párkányrészeket jól kialakított közdarabbal kapcsolni.
További lépések, amikor a nyílást több kővel zárták le. A boltív építésénél állványzatot kellett építeni.
A későbbi tapasztalatok igazolták, hogy az ívforma teherbíróbb.

## Slide 15: Az álboltozattól a valódiig
a. Két kőgerendát ferdén egymásnak támasztva hidaltak át nyílást.
b-c. Kőgerendák közé illesztett ék-kő(vek) már jelzik az utat az ív felé.

## Slide 16: Idomkövek
A rómaiak már szabályos köralakú boltozatot építettek. A fúgái azonos középponton mentek át. A köveket ékalakúra kellett megmunkálni, illeszteni.

## Slide 17: Kr.u.1.sz.a császári időszakból való római oszloprendszer. Érdekesek az ötszögletű kövek az ívnegyedekben

## Slide 18: A támaszvonal fogalma a 18.sz.-ban vált ismertté. Feltehető, hogy a boltozatokon a törési alakváltozások megfigyelése alapján már bizonyos arányokkal rendelkeztek.

## Slide 19: Római hídépítés - tudatos tervezés?
Ma még nem tudjuk, hogyan számítottak, tervezték hídjaikat a rómaiak. Biztosak lehettek abban, hogy a boltozatszerű hidaknál a vízszintes eltolódásokat meg kell akadályozni.
A hídfőkben a hídban fellépő erőket szilárd támasszal ellensúlyozták.

## Slide 20: 293 még ma is ismert kb. 200 éve épített római hídszer-kezetet tartanak számon a Római Birodalom területén

## Slide 21: Függőhidak: Hosszú ideig a műszaki fejlődés nagy függőhidakat nem tett lehetővé. Az acélgyártás kialakulásáig csak kis fesztávú áthidalókat építettek helyi anyagokból.

## Slide 22: Láncvonal: egy görbe, amelyet egy lánc vagy kötél a nehézségi erőtérben felvesz. A tökéletesen hajlékony lánc csak húzóerőket képes felvenni. Elméletileg a helyes boltozatforma a fordított láncvonal!

## Slide 23: Helyi anyagokból épített átkelőhely

## Slide 24: Teher és személy átkelése veszélyes szakasz felett függesztett állapotban

## Slide 25: Kötélpályás szállítás
A kötélpályás szállítás a nehéz terepek fölött nagy felkészültséget kíván. A kötelek anyaga, végeinek rögzítése, feszítése és feszíthetősége változatos megoldásokat eredményezett

## Slide 26: Pilonok
1,2 pilon,
3. - hídpálya
4. - pillér a,b függőleges pilonu kábelhíd,
c - ferde pilon,
d - egyes pilon,
e - kettes pilon,
f,g - A-alakú pilon,
h- falazott pilon,
i- egyszeres kapuzat,
j- többszörös összeköttetésű kapuzat

## Slide 27: Kötélgörbe = Híd kábelre vagy láncra függesztéssel
Lánchíd. Első volt a Dunán átívelő állandó hidak közül. A híd 1849-re készült el William Clark építész és névrokona, Adam Clark építésvezető közreműködésével.

## Slide 28: Kábelhíd Kötélgörbe szerint számolható acélsodronyra függesztett híd. A felhasznált anyagok szakító-szilárdsága és súlya, a terhel-hetőség szabja meg a méreteket.
A világ egyik leghíresebb kábel-hídja a San Franciscó-i Golden Gate, amely 1933-37 között épült. A tervezők sokat adtak az esztétikai hatásra is. Ez a szempont ma már nem elsőrendű. Helyette a legolcsóbb, legegyszerűbb gyorsan megvalósíthatóság a fő szempont.

## Slide 29: A hídszerkezetek anyagának fejlődése
Szerkezetüket tekintve a hidak története a gerendahidakkal kezdődik. Korai időkben a fatörzs, nagyobb kövek voltak anyagaik, amelyek a személyek átkelését biztosította.
A függőhidaknál a liánból font átkelők voltak, amelyek egyes helyeken ma is használatosak.
Kőboltozatok, fából ácsolt szerkezetek, majd belépett az öntöttvas egyre nagyobb igényeknek a nagyobb szilárdságú acélszerkezetek (és a beton) jelentik a fejlődést.

## Slide 30: Kita Bisan-Seto híd építése Japánban. Tengeröböl felett, földrengéses régióban nagy fesztávval, nagy teherbírásra tervezték.