## Slide 1: Hulladékok elhelyezése
A települési és a termelési hulladék
Újra hasznosítás
Veszélyes hulladékok

## Slide 2: Bevezetés
Ha nincs szükségünk valamire, akkor azt kidobjuk, szemét lesz belőle. A szemét termelés alapvető emberi tulajdonság; a bioszférában nem keletkezik efféle anyag.
Ha már nincs szükségünk valamire, akkor kidobjuk. Ha ezt hétmilliárdan tesszük, akkor évente negyvenkilencezer millió tonna hulladék keletkezik. De hol van az a kint?

## Slide 3: A szemét fogalma
Egyáltalán mi az, hogy hulladék?
Egy lehetséges megfogalmazás:
Az ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltatás és a lakosság mindennapjaiban állandóan keletkező anyagok, amelyek a keletkezésük helyén és idejében hasznavehetetlenek.

## Slide 4: Az egyből látszik, hogy ez a megfogalmazás elég pongyola és nem pontos, de jó kiindulási alapot nyújt ahhoz, hogy mi is a szemét. Két kiegészítés:
Máskor, másutt hasznosak és értékesek lehetnek;
Egy részük veszélyes, ártalmas.
Magyarországon évente 100 millió tonna termelési hulladék és 22 millió m3 települési hulladék keletkezik.

## Slide 5: Települési hulladékok, kezelésük
A háztartások, intézmények üzletek, az utcák takarításakor összegyűlő szemetet és a szennyvíztisztítók iszapját jelenti a kommunális vagy más néven települési hulladék.
A keletkezett szilárd települési hulladék 3/4-ét gyűjtik be, tehát 5 millió m3-t nem!

## Slide 6
Szemét lerakók helyzete, telepítése
Magyarországon 2600 hulladéktároló üzemel, ebből csaknem 100 felel meg többé-kevésbé a közegészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek; 900 pedig engedély nélküli, illegális lerakó hely.
A hulladékkezelésért a települési önkormányzatok felelősek.

## Slide 7
Ellenőrzött szemétlerakók telepítése
Ezeket a telepeket vízáteresztő-képességük alapján osztályozzák. A legfontosabb követelmény, hogy szigetelő alappal (vízzáró réteg) rendelkezzenek,amely vagy természetes, vagy mesterséges pl. poliuretán fólia. Ezt törvényekkel szabályozzák, így próbálják elkerülni, hogy a hulladékdomb csurgalékvize beszivárogjon a talajba, a vízbázisokba. A településeknek sajnos nincs elég szabad területük erre a célra, ezért sokszor kénytelenek pénz és lehetőségek hiányában ott tárolni a szemetet, ahol helyük van az előzetes vizsgálatokat hanyagolva.

## Slide 8
Rendezett szemétlerakók
Elhagyott homokbányákban, földmélyedésekben helyezik el a hulladékot rétegesen földel letakarva, ellenőrizve (így nincs szaghatás, nem vonzza az állatokat és esztétikailag is szebb látvány). A levegőtől elzártan lassan a szerves anyagok átalakulnak, ennek a bakteriális bontásnak hatására metán gáz szabadul fel, amely értékesíthető fűtőanyag. Fontos az állandó ellenőrzés, figyelni a gáz termelődésére.

## Slide 9
A módszer hátrányai
A hulladékhasznosítást, az értékes anyagok visszanyerését nem teszi lehetővé,ezzel sok újra hasznosítható nyersanyag vész kárba!
A metán akkor is felszabadul, ha azt nem hasznosítják, és a közeli kutakban, pincékben feldúsul és robbanás veszélyt okoz!
Nagy figyelmet kell fordítani a természetes szigetelő réteg feltárására, ha ez nem megfelelő, akkor mesterségesen kell szigetelni, ami nagyban megdrágítja az eljárást, de hosszútávon kifizetődőbb!

## Slide 10
Komposztálás
Megfelelően kialakított elhelyezés, víztartalom, pH kezdeti beállítása után a a természetes lebomlás folyamata játszódik le szabályozva, felgyorsítva, levegő jelenlétében. A keletkezett komposzttrágya talaj javításra, humusz pótlására használható!
Hátránya, hogy gondosan ellenőrizni kell a szemét összetételét, mert nem tartalmazhat a termőföldekre káros veszélyes anyagot.

## Slide 11
Ez a módszer a térfogatot az 1/3 részére csökkenti
Energiát és hőt termel
Ebben az eljárásban az égés levegő jelenlétében zajlik, aminek következtében hamu és füstgázok keletkeznek, melyek szakszerű tárolásáról és tisztításáról gondoskodni kell
Újra felvetődik a hulladék tárolás kérdése, melyre a már említett előírások vonatkoznak
Hulladék égetés

## Slide 12
Fővárosi Hulladékégető Mű
Budapesten évente 650 ezer tonna szemetet „termel”, ennek 65-70%-át itt dolgozzák fel, égetik el.
A szemét égetése mellett még energiát is termelnek és a fővárosi hőszolgáltatót is ellátják gőzzel.
A termelt energiának csak a 20-30%-át használják fel
Sajnos az üzem még ma sem felel meg a környezetvédelmi elvárásoknak, így még nincs felszerelve a kéményre füstgáztisztító és az elégetett hulladékot sem kellően szortírozzák, minden bejut a kazánba, ami a kukákban van!

## Slide 13
A franciaországi Ivry mellett működő szemétégető szerkezeti felépítése

## Slide 14
A Fővárosi Hulladékégető felépítése I.
A szemétszállító gépkocsik az összegyűjtött hulladékot egy fogadó aknába ürítik, ahol egy polipkarú daru segítségével jut el a kazán égésterébe a garaton keresztül, ami adagolja az összegyűlt szemetet, hogy a kazán maximális hatásfokon működjön.
A négy kazánból folyamatosan három működik.
Az égéstérben acél hengergörgős rostély forgatja a szemetet és köztük forró levegőt fúvatnak be, ezzel is elősegítve az égést.

## Slide 15
A szemétszállító gépkocsi üríti a rakományát a Fővárosi Hulladékégető Mű hulladékfogadó aknájába

## Slide 16
A szemétfogadó betonbunker üzem közben, amint a daru a garatba helyezi az aktuális szemét adagot

## Slide 17
A polipmarkolós daru munka közben

## Slide 18
A Fővárosi Hulladékégető felépítése II.
Az égés során felszabaduló hőt felhasználják a kazánban futó csővezetékeken szállított víz hevítésére
Turbógépcsoport: turbina és generátor (24 MW)
A turbinára 400 oC-os és 35 bar nyomású túlhevített gőzt vezetnek, melynek teljesen homogénnek kell lennie, mert a legkisebb vízcsepp is tönkreteheti a turbina lapátokat.
Elvételes kondenzációs turbina, a maradék 200 oC-os és 10 bar nyomású gőzt a táhő vezetékrendszerébe nyomja.

## Slide 19
Csővezető rendszer a kazántérben

## Slide 20
A Fővárosi Hulladékégető felépítése III.
A salakot átvezetik egy mágneses szétválasztó berendezésen, mely a hamuból kigyűjti a benne felhalmozódott vasrészecskéket, melyeket újra lehet hasznosítani (térfogatilag 10 %-al csökken)
A visszamaradt salakanyagot takarórétegként használják fel lezárt szeméttelepeknél
A füstgázokat elektrofilteres pernyeleválasztón vezetik keresztül, ami kiszűri a nagyobb szilárd részecskék kijutását a szabadba

## Slide 21
Az elektrofilteres szűrőkre a leválasztott pernye rátapad, ezért egy vonszolóműves kalapács mindig lerázza a felgyülemlett salakot
Sajnos a füstgázok lekötésére még nem építettek be megfelelő tisztító szűrőt
A Fővárosi Hulladékégető felépítése IV.

## Slide 22
A szemét égető kéménye 120 m magas, a füstgázok tisztítás nélkül jutnak a levegőbe

## Slide 23
A Fővárosi Hulladékégető felépítése V.
Az égetés hátránya, hogy a szemét értékes (fehér és színes üveg, komposztálható anyagok, műanyagok) és veszélyes anyagait is megsemmisíti
A keletkező salak szakszerű elhelyezéséről is gondoskodni kell

## Slide 24
Hulladék hasznosítás I.
A hulladék utólagos szétválogatása sokszor megoldhatatlan vagy nagyon költséges. Pedig óriási értékek kerülnek a szemétdombra. Eldobjuk az újságot és újabb erdőkből készül a papír.
A kommunális hulladék, háztartási szemét legértékesebb anyagai a papír, vas, alumínium, nehézfémek (ólom), üveg és műanyagok. Az elkülönített, szelektív gyűjtés azonban fegyelem, megszokás kérdése.

## Slide 25
Hulladék hasznosítás II.
A „dobd el és vegyél másikat” ötlete az USA-ból származik, ott vált divattá a „fogyasztói társadalom”. Az eldobott holmi helyett ugyanis el lehet adni az újat. Ennek a felfogásnak a hatására a nagyvárosok elkeseredetten küszködnek a hulladék tömeggel.
Az újrahasznosítás, reciklálás aránya már az USA-ban 10 %, Japánban 50 % és Németországban 20 %.

## Slide 26
A hulladékból visszanyert és feldolgozott anyagok %-os aránya Németországban.

## Slide 27: Veszélyes hulladékok elhelyezése
Két féle megoldást használnak a veszélyes hulladékok elhelyezésére: tárolás és égetés
Ártalmatlanítás lerakással: a nem éghető (általában szervetlen) anyagok meghatározatlan időre történő elhelyezését, deponálását jelenti. Így helyezik el a mérgeket, galván-iszapot, foszfát-iszapot stb.

## Slide 28
Az Aszód-Nagyvölgyben működő veszélyes hulladéktároló kialakítása

## Slide 29
Hulladékok hőbontása
Ez egy kialakuló hulladékhasznosítási eljárás (pirolízis). Az előre szárított hulladékot 450-650 oC -ra hevítik levegőtől elzártan.
Ezzel technikával szennyező anyagok nem kerülnek a légtérbe és lehetőség van energiahordozóként hasznosítható anyagok előállítására.

## Slide 30: Összefoglaló
Az emberek figyelmét újra fel kellene hívni a régi, de még mindig időszerű szlogenre: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
Magyarországnak még nagyon sokat kell fejlődnie ahhoz,hogy szemétkezelési téren beérjük az EU-t, nem csak lerakók, tárolók és égetők tekintetében, hanem a gondolkodásmódunkban is.

## Slide 31
Feladatként készítette:
Máté Sándor
ELTE TTK, technika szak IV. évfolyam
2000.március

## Slide 32: Felhasznált irodalom
Dr. Száraz Péter: Ember és környezete. Nemzeti Szakképzési Intézet, Bp., 1994.
Dr. Máthé Árpád: Technológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Bp., 1982.
Hazánk Környezeti Állapotának Mutatói. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1994.
A fényképeket készítette: Ligeti Balázs