## Slide 1: Vízenergia

## Slide 2: Szennyeződést nem okoz, megújuló energia a duzzasztott víz. Kisvíz és nagy hideg esetén okozhat zavart a teljesítmény hiány.

## Slide 3: Energiamegmaradás elve érvényesül!
A függőlegesen eső, függőleges irányban mozgó test az energiamegmaradás legegyszerűbb példája.
A magasságát csakis a neházségi erő hatására változtató testnek esése következtében Wkin mozgási energiája van. Ezenkívül helyzeti energiával (Wpot) is rendelkezik. Ezek összege: 1/2mv2+ mgh = állandó, illetve Wkin + Wpot = állandó
A helyzeti energiából nyert mozgási energiát átalakítjuk mechanikai majd tovább villamos-energiává és az másutt használjuk fel!

## Slide 4: Vízkerék kezdeteitől a turbináig. Mindegyik típus a víz helyzeti és mozgási energiáit használja fel.

## Slide 5: Teljesítmény tartományok
A különböző kialakítású, műszaki adottságú és elven működő turbinák más és más teljesítmény tartományokban működnek jó hatásfokkal.

## Slide 7: A Pelton-turbinának egyetlen kereke van
A kerék átmérője gyakran a 4m-t is meghaladja. Azért, hogy a váltakozó generátort fix frekvenciájú adhasson, a forgási sebességnek állandónak kell lennie.
A maximális hatásfoka elérheti a 90%-ot is. A hatásfok értéke a terheléstől függ, mint minden más turbinánál is.

## Slide 9: Francis-turbina spirális lapátjai. A jobboldali kerék 84 magasról eső vizet 22 MW-nyi teljesítményt ad.

## Slide 10: Nagy vízmennyiségre, kisebb esésre épített gát-erőmű rendszer

## Slide 11: Kisebb vízmennyiségre (7 500m3 /perc) létesített duzzasztó és áramfejlesztő rendszer

## Slide 12: Svájci víztározó a gát fölött. 285 m magasságú összegyűjtött víztömeg rugalmasan engedhető az áramfejlesztőkre