## Slide 1: Földmérés, térképezés, helymeghatározás, távérzékelés, Térinformatika

## Slide 2
Megtörtént vagy tervezett közösségi események ábrázolása, leírása

## Slide 3: Dar és Salaam és Tabora közötti karavánút egy Sebatele nevű benszülött rajzán. A pontozott vonalak a tényleges topográfiát jelölik egy modern térkép alapján.

## Slide 4: Kolima folyó felső vízvidéke, egy jugadir nyírfakéregre készített rajzán.

## Slide 5: Észak-olaszországi Val Camonicában levő Bedolina melletti, egyetlen sziklafalon ábrázolt térkép síkra vetített képe

## Slide 6: Catal-Hülyük-i (Kis Ázsia, Törökország) „térkép” épület falán (Kr.e.6200)

## Slide 7: Angliai Stonehenge (Kr.e.1850) alaprajza

## Slide 8: Földmérés
Igény a környezet pontosabb ismeretére
Tulajdoni viszonyok rögzítése, birtok nyilvántartás
Víz, föld, közösségi területek használatának rendezése
A távolságok, területek nagyságának közös mértékkel való mérése
Magasságok, mélységek megmérése
Geodézia kialakulása

## Slide 9: Térképészeti ismeretek
A térkép fogalma, ismérvei, osztályozása, térképszerű ábrázolások
Térképezés légi és űrfelvételekkel
Általános térképek tartalma és ábrázolási módszerei
A tematikus térképek ábrázolási módszerei
Katonai térképek
Térképészet a mezőgazdaságban
Ingatlan nyilvántartás
Üzemi földnyilvántartás
Számítógépes térképezés AUTO CAD

## Slide 10
Földrajzi információs rendszerek Geodéziai helymeghatározás
A Föld alakja
Abszolút és relatív helymeghatározás
Alappontok, részletpontok

## Slide 11: Mértékek különbözőségére példák:
Egyiptomi uralkodók rendeletben
meghatározott méret nagysága
Henrik király ujjahegyétől
az orráig tartó távolság
1 yard
Thomas Jefferson elren-
delte 1790-ben a 10-es
számrendszer használatát
Az etalon méterrúdról áttértek a hullám-
hossz szerinti méretre. A Kripton-86 atom
narancsvörös hullámhossza = 1,650,763.73

## Slide 12: Földkataszter
Geodézia: tudomány a Föld mérésével és a felszínen levő méretek megmérése
Földmérő : birtokrendezési ügyekben eljáró műszaki ember. Budapesten és Kolozsváron nyerhettek képesítést. (Kataszteri-, Bánya és föld mérnök)
Föld(m)értékek: A nagyságra és a hozadékra vonatkozó adatok. (Csak Európa fejlettebb országaiban)
Kataszteri térképek: a kataszteri mérnökök által készített nagyméretű (1:500- 1:5000) birtoktérkép, a lehetséges hozadék értékével (talajösszetételtől, helyétől, csapadék, és megközelítés függő érték = aranykorona)

## Slide 13: Közös mértékrendek kialakítása
Etalon iránti igény. Hosszúság, terület. Hazánkban 1948-ig a kataszteri és telekkönyvi mérésekben a bécsi ölrendszet használták. Egysége a bécsi öl volt. Továbbosztása hatos rendszerben: Öl hatodrésze a láb, ennek hatoda a hüvelyk, tovább osztva vonal. 1 bécsö öl: 1,896 4838 méter terület: 1 négyszögöl 3,5966 m2 nagyobb terület: 1 kataszteri hold 1600 öl2
Más régiók méretrendszerei: mérföld 1609m, tengeri mérföld 1853,18m és rendetek más alaprendszer (volt)
(ISO) International Standard Organisation
Szögmértékek: 360’, katonai 400 vonás stb.

## Slide 14: Területmeghatározás
Felmért terület mérethelyes ábrázolása, nagyságának kiszámítása, a koordináták transzformálása helyi rendszerből országosba
Szintezés: egy útszakasz hossz- és keresztszelvénye-inek felvétele, mérethelyes ábrázolása
Szögmérés, távmérés, magasságmérés: - Teodolit, tahiméter-teodolit használata a gyakorlatban

## Slide 15: Alapműveletek és eszközei:
Pontok megjelölése
Egyenesek kitűzése
Szögkitűző eszközök
Szögmérés
Távolságmeghatározás
Hosszmérés, távmérés
Síkgeometriai alapfogalmak - derékszögű koordináta rendszerben
Országos háromszögelési hálózat
Vízszintes alappont meghatározás

## Slide 16: Magasságmérés
Magasság fogalma
Magasságmérés módszerei
Szintezés
Trigonometrikus magasságmérés
Hidrosztatikai szintezés
Barométeres magasságmérés
Tahimetria Mérés és számítás
Kitűzések - vízszintes és függőleges (épületek, műtárgyak, utak, csatornák.
Lézerek a kitűzésben

## Slide 17: Fotogrammetria - előnyei
Tárgyak, jelenségek térbeli helyzetének, kiterjedésének és méreteinek -mérésre alkalmas- fényképek alapján történő meghatározása. - fényképek készítése, - a geometriai összefüggések adatainak megmérése, - helymeghatározások és az adatok feldolgozása, - részletesség átfogó szemléltetés mellett, - érzékeli a színeket és az árnyalatokat, - megismételhető mérések, több fotóból folyamatos rajz készíthető, - kevesebb munkaerőt igényel, gyors, időjárástól független, termelékenyebb, automatizálható.

## Slide 18: Fotogrammetria hátrányai
Kevesebb terepmunkát igényel (illesztőpontok elhelyezése, meghatározása, elemek minősítése)
Drága berendezések, mérő-rendszer létesítése
A rögzített adatok szelekciója, nem kívánt részek szelekciója,
Két fajta rögzítés: Földi és Légi fotogrammetria
Feldolgozás: grafikus és numerikus fotogrammetria

## Slide 20: Légi- és űr képrögzítés
Szűrőkkel többszínű képrögzítés lehetősége,
A megfigyelt területek sugárzásának szelektálása, a képek elektrónikus feldolgozása
Korábbi képadatokkal összehasonlíthatósága, az eltérések kiemelése
Látható-, közeli infra-, távoli infra- és ultraibolya sugárzáskép rögzítése, megfigyelése
Lehetőség a pontos - valós térkép készíthetősége,
Térinformatikai - réteg térkép készítése

## Slide 21: Térinformatika és a globális helymeghatározás
Szintezett térképek városban épületek, utak, közművek szintbeli és szintalatti vezetése (telefon, kábel TV, csatorna, víz, villany, gáz)
Geológiai rétegvonalas térképek (szelvények helyett)
Mezőgazdaság számára talajösszetétel kataszter rétegtérképe
Hidrogeológiai rétegtérkép, talajvizek és mg.talaj vízháztartás szempontjából
Termikus vízháztartás régiónként.

## Slide 22: A globális rendszert megelőző mérési módszerek: (Rádiós módszerek)
A rádiós iránymérő rendszerek a helymeghatározást iránymérés alapján végzik. (II.Világháború óta)
OMEGA: (Amerikai Haditengerészet) A távolságok különbségét a klf.adóállomásokról beérkező jelek fázisai közötti különbségek mérésével határozták meg. (8 földi rádió adóállomással)
LORAN-C: Már igen pontos atomórák adták a szinkronitást. Az adó által kisugárzott impulzusok beérkezési idejét mérték. Ez a befutott távolságtól függ. Az időkülönbségekből adótól való távolság mérés! A helyzetpontosság 500m.
TRANSIT: (Korszerűbb, ballisztikus rakétákhoz.) A vevő helyzetét a vevő és a műholdak relatív sebességének mérésével -Doppler elv- határozta meg.

## Slide 23: GPS=áttérés a idő és fény sebesség mérésre!
20. sz. elejéig hagyományos tengeri navigációs eszközök kielégítették az igényeket.
A légi navigáció és a rakétatechnika új megoldásokat követelt.
A hagyományos geodéziai módszerek és eszközök még használatosak a helyi mérésekre. Kisebb területek mérésére.
A GPS rendszer a felhasználó helyzetét távolság-mérés alapján határozza meg. Alapfeltétel az idő pontos mérése és az időjelet adó műholdak helyzetének pontos ismerete.