## Slide 1: Erőművek működése

## Slide 4: Mindkét reaktor nyomástartó edénybe zártan biztonságosan működik
A primér körből a hőt nátrium közeggel vezetik el a szekunder körbe ahonnan a 3. hűtőkört jelentő gőzgenerátorra vezetik.
Víz moderátorral (neutron lassításra) működik, a hőelvezetés a nyomás alatt levő szekunderköri vízzel történik a generátorra.

## Slide 6: Nyomottvizes reaktor
A fűtéstechnika egyik legutóbbi nagy műszaki eredménye a túlhevített víz alkalmazása, amikor a víz-körfolyamatban nagy nyomás létrehozásával állandóan folyadék állapotban lehet tartani a vizet 100 C felett is. Ezt alkalmazták sok atomreaktor hűtésénél is és a víz reaktorban való melegítésénél. Ezeket nevezik un. Nyomottvizes reaktoroknak. Az eljárást gyakran használják ipari fűtés rendszereknél is.

## Slide 7: Az aktív zónában keletkező hőt a forrás megakadályozására nyomás alatt tartják, hőtartalmát a szekunderkörnek adják át hőcserélőn ahol a gőz képződik, amit a turbina fokozatokra vezetnek.

## Slide 8: Szabályozott termonukleáris fúzió egyik típusa a Tokamak
A fúzió alapelve: Két könnyű atommag összeépülése, fúziója során nagyobb atommag jön létre, nagy energia felszabadulás mellett. A két atommagot közel kell vinni egymáshoz, hogy a vonzóerő legyőzze a taszítóerőt. A protonok hőmozgását növelik a taszítás legyőzésére. Több millió fokos hőmérséklet keletkezik, a plazmaállapot. A plazmát fenn kell tartani, lesugározni olyan hőmérsékletre, hogy a berendezés anyagai már kibírják. A nagy hőmér-sékletű plazmát mágneses térben lebegtetik és fenntartják amíg a sugárzott energia elvezethető. Nehéz a folyamatos energia sugárzás fenntartása. A berendezés tórusz alakú, tekercsekkel mágneses tér létesítése és fokuszált fenntartá-sa együttesen jelenti az energia termelés végleges megoldását.

## Slide 9: TOKAMAK

## Slide 10: TOKAMAK plazmatér

## Slide 11: Szénpor tüzelésű erőmű
0,2 mm át-mérőjű fi-nom szén szemcsék levegővel keverve égethetők. Az égetési hőmérséklet magasabb (1200 C) Csak nagy ipari kazánoknál gazdaságos!

## Slide 12: Fluidágyas kazán:
10 mm-nél kisebb szénszemcsék égnek el a felfelé irányuló légáram-ban. A szénpor tüzeléshez képest alacsonyabb az égéshőmérséklet. Ezáltal kisebb a nitrogénoxidok képződése ezzel a savasesők keletkezése is.

## Slide 13: Villamosáram szállítása a felhasználás helyére