## Slide 1: GNSS a geodéziában
Varga Antal
EJF Műszaki Fakultás, Baja
2009

## Slide 2: Tartalomjegyzék
Első rész
GNSS alap-és kiegészítő rendszerek(3-10)
Földi vonatkozási rendszerek(11-15)
Második rész
Transzformációk (17-21)
Geodéziai célú GNSS technológiák(22-35)

## Slide 3: A műholdas helymeghatározás alapelve
1(Y1,X1)
2(Y2,X2)
3(Y3,X3)
P(Yp,Xp)
P1=ct1
P2=ct2
P3=ct3
p=
p
p
I.
II.
III.

## Slide 5: Kódtávolság és fázistávolság
Kódmérés
D=cΔt+dóra+dion+dtrop+dpálya
C/A –kóddal = 3m
P-kóddal = 30 cm
Egy vevő, navigációs célra, abszolút helymeghatározás
Minimum 4 hold egyidejű észlelése
Fázismérés
D= nλ+Φλ
L1 és L2 vivőhullámokkal
Távolság pontossága= 3mm
Vevő pár, geodéziai célra
Minimum 5 hold egyidejű észlelése, relatív helymeghatározás
Notes: dóra=általában a negyedik ismeretlen. Gyógymód:+1 távolságmérés
dion= ionoszféra késleltető hatása, szabályos hiba. Gyógymód: L1 és L2 frekvencia használata
dtrop=troposzféra hatása függ: a légkör hőmérsékletétől, a légnyomástól és a parciális páranyomástól. Gyógymód: meteorológiai adatok mérése és a javítás számítása.
Dpálya=a műholdak nem pontosan ellipszis alakú pályán keringenek, hanem un. zavart pályagörbe mentén. Gyógymód: a műholdak állandó követése. Ezt a kontroll-követő szolgálat elvégzi és a pálya-korrekciókat a GNSS műholdak kódolt üzenet formájában folyamatosan sugározzák, mintegy 15 percenként frissülnek.
A fázistávolság minden hold esetében tartalmaz egy ismeretlen fázis-többértelműséget (az ismeretlen ciklusok számát a mérés kezdeti időpontjában), amit csak az adatfeldolgozás során lehet meghatározni.

## Slide 6: A GNSS rendszer elemei
Alaprendszerek
Kiegészítő rendszerek
Felhasználók
GNSS
Műholdak
Vezérlők
Műholdas
Földi
Vevők
Szoftverek
Technológiák
GPS
GLONASS
GALILEO
COMPASS
EGNOS
Európában
WAAS
Amerikában
MSAS
Japánban
GAGAN
Indiában
IGS
világméretű
Statikus
EPN
európai
GNSSnet
(nemzeti,állami)
GeotradeGNSS
(kereskedelmi)
Hagyományos
RTK
Kinematikus
Hálózatos RTK
GNSMART
TGO
LGO
...
E
M
B
E
R
M
Ű
S
Z
E
R
Omnistar
Kerskedelmi, fizetős
Notes: Alaprendszerek
A műholdak rendszere azt a célt szolgálja, hogy „a földkerekség bármely pontján, bármely időpontban legalább négy műhold legyen mérésre alkalmas helyzetben” (Ádám,2004)
A kontroll követő állomások feladata, a műholdak üzemszerű követése, azok pályaadatainak és órakorrekcióinak számítása és feljuttatása.
Amerikai GPS (Global Positioning System) alaprendszer
A GPS hivatalosan duális ( katonai és polgári) rendszer,de a katonák felügyelete alatt áll.
1994-ig 24 db műholdat állítottak pályára,az Egyenlítő síkjával 55 fokos szögben 6 db ellipszis-pályán, pályánként 4 db műhold, 12 órás keringési idővel, mintegy 20 000 km magasságban.
Minden GPS műhold ugyanazt a két vivőfrekvenciát állítja elő:
L1- f1= 1575.42 MHz, Lambda1= 19.03 cm
L2-f2=1227.60 MHz, Lambda2= 24.42 cm
Az L1 jelet a C/A és P kóddal, az L2 jelet csak P kóddal modulálják.
A C/A kód szabad hozzáférésű, a P titkos.
A civilek számára lehetséges mérések: L1 vivőjelen C/A kódmérés és mindkét frekvencián L1 és L2 fázismérés.
A GPS-modernizációt megkezdték:
a C/A kódot az L2 vivőjelen is alkalmazni fogják, ennek jele: L2C (2012)
Új kódot vezetnek be az L1 és L2 frekvencián tisztán katonai célra (Minket nem érint)
Új vivőjelet vezetnek be polgári célra, amelynek jele: L5 (2008-2015)
A GPS modernizáció után polgári célra négyféle kódmérés lesz lehetséges: L1C/A, L2C, L51, L5Q (2015)
Az orosz GLONASS alaprendszer
Válasz az amerikai rendszerre, ez is duális (katonai és polgári) rendeltetésű.
1995-ig 24 db műholdat állítottak pályára,az Egyenlítő síkjával 64.8 fokos szögben 3 db ellipszis-pályán, pályánként 8 db műhold, 11óra15 perces keringési idővel, mintegy 19 000 km magasságban.
A GLONASS műholdak mindegyike ugyan azt kódot követi, de más-más frekvencián.
A GLONASS rendszerideje nem a GPS idő, hanem UTC idő moszkvai időzóna szerint
Vonatkozási rendszere sem WGS84, hanem a PZ90.
A GLONASS-modernizáció is folyamatban van:
-újbóli alapkiépítés elérése 18-ról 24-re( 2008)
-L1 vivőjel mellé L2 és L3 (2007-2012)
Az európai GALILEO alaprendszer:
Tisztán polgári rendszer, 30 műholdból fog állni, ebből 3 tartalék. Az első műholdat 2005-ben állították pályára, teljes kiépítése 2012-re várható.
Az Egyenlítő síkjával 56 fokos szögben 3 db ellipszis-pályán, pályánként 9 db műhold, 14 órás keringési idővel, mintegy 23 000 km magasságban.
A tervezett frekvenciák száma: 4 és jelek száma:10.
A GALILEO öt tervezett szolgáltatása:
Nyílt szolgáltatás, bárki számára ingyenesen hozzáférhető, 6m körüli abszolút pontossággal.
Életvédelmi szolgáltatás, elsősorban a közlekedés számára fenntartott navigációs szolgáltatás.
Kereskedelmi szolgáltatás,nagypontosságú, 2 külön frekvencián csak a regisztrált felhasználóknak, ide sorolhatók a geodéziai pontosságot és a fázismérést igénylő felhasználók.
Közbiztonsági szolgáltatások, rendőrség,határőrség, vámőrség és biztonsági szolgálatok részére, titkosított,engedélyhez kötött.
Életbiztonsági és mentő szolgáltatás.
A kínai COMPASS navigációs rendszer kiépítése is 2012 körül várható.
Kiegészítő rendszerek
Az alaprendszer infrastruktúrájának is nevezik. Olyan szolgáltatások gyűjteménye, amelyek növelik az alaprendszer pontosságát, integritását( adatok sértetlenségét), biztonságát és gazdaságosságát.
Műholdas alapú kiegészítő rendszerek:
Közös jellemzőjük, hogy geoszinkron( földdel együtt forgó) pályán lévő holdak továbbítják a távolság-korrekciókat.
A korrekciók meghatározásához permanens állomáshálózatra, feldolgozó központra, adatfeljuttató állomásra és távközlési műholdakra van szükség.
Egy-egy geoszinkron műhold vételi körzete csak meghatározott területre terjed ki, így regionális kiegészítő rendszerek jöttek létre: EGNOS,WAAS,..
Az európai EGNOS 34 követő és 4 vezérlő állomást, 3 geoszinkron műholdat foglal magába.
Kódtávolság-korrekcióval vízszintesen 1-2m, magasságilag 2-4m pontosság is elérhető.
Magyarországról az EGNOS műholdak viszonylag alacsony magassági szög alatt észlelhetők, így a jelvétel takart környezetben gyakran korlátozott.
Az Omnistar az egész világot behálózza, fizetős, 102 állomás, 6 geoszinkron műhold.
Speciális dekóder vagy vevő, méteres pontosság.
Földi kiegészítő rendszerek:
Lényege szintén egy folyamatosan üzemelő (permanens) állomáshálózat, ahol az adatokat egy feldolgozó központ gyűjti, majd földi kommunikációs csatornákon továbbítja a felhasználók felé.
IGS 1994, Lépre jöttében a magyar származású Müller Iván professzor kiemelkedő kezdeményező szerepe volt.
Az IGS permanens állomáshálózata az egész földkerekséget lefedi, mintegy 350 állomásból áll.
Az IGS adatok szabad és ingyenes hozzáférésűek. A honlap címe: http://igscb.jpl.nasa.gov
EPN (EUREF Permanent Network) európai kontinens permanens állomáshálózata.
2006 végére mintegy 200 állomás
Az EPN adatai is nyilvánosak: www.epncb.oma.be
A levezett koordináták pontossága vízszintes értelemben 1-3 mm, magassági értelemben 5-6 mm.
Minden héten új koordináták számítása ITRS és ETRS89 vonatkozási rendszerekben.
Magyarországi aktív hálózatok: GNSSnet (állami) és Geotrade GNSS (kereskedelmi)
A GNSSnet szolgáltatásai a GNSS Szolgáltató Központ www.gnssnet.hu honlapon olvashatók.
A Geotrade GNSS szolgáltatásai elérhetők a www.geotade.hu honlapon
Különbséget kell tenni kódmérési és fázismérési adatok között. A kódmérés térinformatikai célú, méteres pontosságú alkalmazásokhoz, DGPS módszerekhez szükségesek, a fázismérések a geodéziai célú, cm-es pontosságú alkalmazásokhoz.
Megkülönböztetünk utófeldolgozás céljára szolgáló adatokat és valós idejű adatszolgáltatást.
A valós idejű adatok lehetnek egy állomásra vonatkozók, vagy több állomás adataiból előállított korrekciók, amelyek a hálózati RTK valamelyik koncepcióját támogatják(Busics és Horváth 2006)

## Slide 7
Busics Gy.,2007

## Slide 8
Busics Gy.,2007

## Slide 9
GNSSnet permanens állomásai 2008 december

## Slide 10
Egybázisos RTK lefedettség 2008 december
GNSSnet

## Slide 11
Hálózati lefedettség 2008 december
GNSSnet

## Slide 12: Földi vonatkozási rendszerek
Nemzetközi
ITRS (International Terrestrial Reference System) Polgári
WGS84 (World Geodetic System) Katonai
A két rendszer közötti eltérés néhány centiméter, ezért gyakorlati felhasználás szempontjából azonosnak tekinthetők
A WGS84 egy vonatkozási ellipszoidot is jelent, így a földi pontok koordinátái térbeli derékszögű koordinátákkal (XYZ) és ellipszoidi felületi koordinátákkal (Φλh) egyaránt megadhatók.
Európai
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)
ETRS89=ITRF89
Egyre nagyobb eltérés, mert az európai tábla az ITRS-hez viszonyítva minegy 2-3 cm/év sebességgel ék-i irányban mozog.
EUREF (European Reference Frame)
Európai GPS hálózat
Vonatkozási rendszere az ETRS89
Magyarország 1991-ben csatlakozott 5 ponttal.
Notes: A földi vonatkozási rendszer „az egész Föld felszínén minél egyenletesebb eloszlásban kijelölt anyagi pontok, geodéziai főalappontok együttese és a hozzájuk kapcsolt. így a Földhöz lehetőségekig kötött, vele együttforgó geocentrikus koordináta-rendszer, a földi térbeli derékszögű koordináta-rendszer” (Bíró, 2005)
Az ITRS rendszer az egész Föld felszínén elhelyezkedő pontok( obszervatóriumok, megfigyelő állomások) koordinátái valósítják meg, ezek alkotják a Nemzetközi Földi Vonatkoztatási Keretpontok( International Terrestrial Reference Frame-ITRF) hálózatát (Ádám,2005).
A helyi vontkozási rendszer „koordináta-rendszerét a földfelszín kisebb-nagyobb darabjain( ország, szomszédos országok, földrész) kijelölt anyagi pontokhoz, egyes geodéziai pontokhoz kapcsoljuk” (Bíró, 2005)

## Slide 13: A térbeli vonatkozási rendszer Magyarországon
OGPSH ( Országos GPS Hálózat)
OGPSH1991 24 pontból álló kerethálózat, kvázi WGS84 vonatkozási rendszerben
OGPSH1995 1153 pont, ETRF92 rendszerben. Eltérés az előzőtől m-es nagyságrendű, Az OGPSH hivatalos adatai 2007.10.24-ig voltak ebben a rendszerben.
OGPSH2007 2007.10.24-én lépett életbe. Az összes aktív-és keretpont új koordinátát kapott, ETRF2005 európai vonatkozási rendszerben. 5mm alatti kerthiba.

## Slide 14: Pontleírás OGPSH1995/ETRF1992 rendszerben
Pontleírás OGPSH2007/ETRF2005 rendszerben

## Slide 15: Hazai vízszintes vonatkozási rendszerek (2D)
Jelölés | Alapfelület | Vetület | Alappont-hálózat | Koordináta rendszer
VTN | - | Vetület nélküli rendszer | 1853-1857.évi felsőrendű hálózat | Dny-i tájolású, öles koor.
SZT | Bessel ellipszoid és a régi Gauss-gömb | Budapesti sztereografikus vetületi rendszer | 1860-1913 között létesített „régi” felsőrendű hálózat | Dny-i tájolású, öles és méteres koor.(a katonai eltolt is)
HÉR HKR HDR | Ua. | Fasching-féle ferdetengelyű érintő hengervetületek | Ua. | Ua.
HD72 | IUGG67 ellipszoid és az új Gauss-gömb | Ferdetengelyű redukált hengervetület: EOV | 1948-1972 létesített új hálózat:EOVA ill.FAGH | Ék-i tájolású, méteres eltolt koor.
S42/58 S42/83 | Kraszovszkij ellipszoid | Gauss-Krüger vetület: GK | Ua.hálózat, ellipszoidi koordináták jelölése:FAGH | Ék-i tájolású, méteres eltolt koor.
Notes: Forrás: Busis György,2008
BOV (Budapesti Önálló Vetület)-SZT/Bessel
HD72 (Hungarian Datum 1972). Ez a rendszer együttesen jelenti a vízszintes alapponthálózatot (EOVA), annak elhelyezését és tájékozását az ellipszoidon, a felvett vetület és paramétereit (EOV), a felvett síkkoordináta rendszert és a méter mértékegységet.

## Slide 16: Hazai magassági vonatkozási rendszerek (1D)
Elnevezés | Alapfelület | Alapponthálózat | Alapszint | Magasság
I. katonai | geoid | 1873-1913 között a Bécsi Katonai Földrajzi Intézet által mért szintezési hálózat | Adriai | ortométeres
II. | geoid | 1921-1944 között mért felsőrendű szintezési hálózat | Nadapi | ortométeres
III. Bendefy-féle | geoid | 1948-1964 között mért felsőrendű szintezési hálózat | Balti | ortométeres
IV. EOMA | geoid | 1968-tól mért felsőrendű hálózat, K pontokkal kiegészítve, neve: EOMA | Balti | normálmagasság
Notes: Ortométeres magasság= a tereppontnak a saját függővonalán mért távolsága az alapfelülettől, azaz a geoidtól.
Normálmagasság= a ponton áthaladó szintfelület és az alapszintfelület potenciájának egy nehézségi gyorsulással osztott különbsége (Homoródi L.,1966)
Nadapi főalappont magassága: 173.8385 m.A.f.
MBalti=MNadapi-0.675 m

## Slide 17
Cefrézési tanácsok!
A kisüsti gyümölcspálinka a különleges minőségével az ínyencek és nem az alkoholisták kedvelt italfélesége. Aki ismeri, vagy szeretné megismerni ezt a rendkívüli italt, az készítsen cefrét az alábbi tanácsok szerint.
  Csak érett, egészséges gyümölcsöt cefrézzünk! Penészes, rothadt, romlásnak indult gyümölcs erjesztésével ne foglalkozzunk, mert a pálinka dohos szagú és ízű lesz. Ez a hiba már utólag nem javítható! Kerüljük az éretlen gyümölcs cefrézését is, mert ebből csak kis mennyiségű és gyenge aromájú pálinka nyerhető. Azt a hullott gyümölcsöt szokás pálinkafőzésre felhasználni, amit az asztalra már nem teszünk, de még nem rohad.
  A cefrézendő gyümölcsöt mossuk meg! A gyümölcs felületén lévő baktériumok hibás erjedést okozhatnak, a növényvédő szer-maradványok, pedig akadályozzák a cefre erjedését. Különösen fontos a földről fölszedett gyümölcs alapos mosása, mert a talajbaktériumok mérgező anyagot, akroleint termelnek. Az ilyen pálinka, szúrós szagú, csípős ízű lesz, mérgező hatása miatt nem fogyasztható.
  A szármaradványokat távolítsuk el! Különösen a cseresznye és a meggy esetén fontos, mert kellemetlen, fanyar mellékízt okoz a párlatban.
  A magokat is távolítsuk el! Különösen a kajszi- és őszibarack magját távolítsuk el, mert ezek magbeléből mérgező ciánhidrogén szabadul fel. A ciános pálinka fogyasztása életveszélyes! A magzamat kialakítására azonban, maximum 50 dkg /hl összetört magot adagolunk a cefréhez.
  Az előkészített gyümölcsöt minél apróbbra daraboljuk fel, ill. zúzzuk! Az aprítás, zúzás célja a sejtfalak szétroncsolása, feltárása, hogy a cukortartalmú lé az élesztők számára hozzáférhető legyen. A kemény húsú gyümölcsöket (alma) darabolás előtt célszerű forrásig melegíteni, majd hűlni hagyni.
  A cefretároló edényeket használat előtt alaposan tisztítsuk ki! Ásványolajos, kátrányos, benzines, növény-védőszeres vagy vegyszerrel szennyezett edények cefre tárolására nem használhatók.
  A cefrét minden esetben oltsuk be sütőélesztővel! A gyümölcs felületén található vadélesztők a spontán erjedést lassan, vontatottan indítják be. Ezért jobb módszer, ha irányított cefrézést végzünk. 100 liter cefréhez 2-5 dkg élesztőt 2-3 liter langyos vízben iszapoljunk fel, és keverés közben öntsük a cefréhez. Ilyen módon tiszta és gyors erjedés érhető el.
  Erjedés ideje alatt a cefrét fertőzéstől, levegőtől védeni kell! Erre a célra kiválóan alkalmas a cefre felszínére borított műanyag fólia. Biztosítani kell a fejlődő gázok szabad távozását. A főerjedés közben a cefrén laza szerkezetű „bunda” képződik, amelyben a fertőzést okozó baktériumok könnyen megtelepednek. Ezt elkerülhetjük, ha a „bundát” naponta többször visszanyomjuk a cefre felszíne alá. Az erjedés befejeződött, ha megszűnik a gázképződés, a cefre már nem édes, a „bunda” lesüllyedt a folyadékba.
  A kierjedt cefrét kifőzésig légmentesen zárjuk le és hűvös helyen tároljuk! A kierjedt cefre lefőzéséről mielőbb gondoskodjuk, mert a cefre, állás közben gyorsan fertőződik, alkoholtartalma pedig a párolgás következtében csökken.
Vége az első résznek
Köszönöm a figyelmüket

## Slide 18: Geodéziai célú transzformációs megoldások
Hétparaméteres lokális transzformáció15-21 km átmérőjű munkaterületen
Hátrányok:
Munkaterületenként mindig új és új transzformálási paraméterkészlet számítását igényli.
A mérnöktől nagy figyelmet igényel a megfelelő paraméterek beírása és beállítása(konfigurálás).
Nagyobb munkaterület estén transzformáció övezetek kijelölése. (pl. autópálya építés)
Ez utóbbi esetben kezelni kell, hogy melyik pont melyik övezethez tartozik
Ellenőrzés:
RTK mérést ill. kitűzést ismert pontokon való méréssel kezdjük.
Lehetőség szerint legyen vízszintes és magassági pont is.

## Slide 19: Keresősugaras eljárás
Szoftverek:
EHT 4.1 (EHT)2
FÖMI
Közös pontok adatbázisa: az összes OGPSH pont
Kereső sugár 20 km
Minimum 4 maximum 8 pont
Figyelem! Az OGPSH pontoknak kétféle koordinátája is van, ezért EHT-ból is kettő van.
GeoCalc
A keresősugár tetszőleges
A közös pontok száma is tetszőleges
VETÜLET
BME, kereső sugár nincs
Minden rendszerből minden rendszerbe
WGS84 átszámítás országos paraméter készlettel.
Ezek a szoftverek az RTK-módszerekhez nem valók!
R
Notes: www.gnssnet.hu
www.geocalc.hu

## Slide 20: Kétlépcsős transzformálási eljárás
Alapelv:
Előzetes koordináták számítás minden 5x5 km-es rácspontra, „országos” paraméterekkel.
Végleges koordináták számítása minden 5x5 km-es rácspontra lokális transzformációval (EHT)2.
Koordináta-különbségek (dy,dx,dz) számítása és tárolása minden rácspontban.
Új pont előzetes koordinátáinak meghatározása 1. pont szerint.
Javítás számítása valamilyen interpolációs eljárással (egyszerű közép, súlyozott közép stb.)
A végleges érték= előzetes érték+javítás
VITEL transzformációs szoftver
FÖMI KGO 2006
RTK terepi transzformációs eljárás
Méréssel összhangban automatikusan működik
OGPSH pont
5x5 km rácspont
Új pont

## Slide 21: Javítások RTCM üzenetben
A szabványosított interpoláció során RTCM 3.1üzenetként továbbított 1-16 rácspont és I.-IX cella értelmezése.
Miután az R beküldi közelítő helyzetét, RTCM üzenet formájában visszakapjuk az előre definiált rácspontok közül az R körüli 16 pont javításait.
Szabványosított interpolációk:
Lineáris
Négyzetes
Spline
1
2
3
4
9
8
7
6
11
1
5
15
14
13
12
11
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
R

## Slide 22: A transzformáció alternatívái
jel | Kiinduló adat | 1. transzformáció | GPS mérés | 2. transzformáció | 3. transzformáció Interpolálás | illeszkedés
1 | Az adott pontok és a tr. közös pontja is csak OGPSH pontok | nincs | Térbeli vektorok kiegyenlítése WGS84 rendszerben | Lokális XYZ>yxM (WGS>EOV) | nincs | megfelelő Általában ellenőrzésre ajánlott
2 | Ua. | nincs | Ua. | Ua. | yxM>yxMjavított | jó Eredeti EOV koordináták
3 | Az adott pontok és a tr. közös pontja is vegyesen EOVA és OGPSH pontok | Lokális yxM>XYZ (EOV>WGS) | Ua. | Ua. | nincs | jó Eredeti EOV koordináták
4 | Az adott pontok és a tr. közös pontja is csak OGPSH pontok | nincs | Ua. | Ua. | nincs | jó Új kvázi EOV koordináták
Notes: Ad.1-hez. Probléma akkor van, ha az ellenőrző pontokban túl nagy eltéréseket tapasztalunk. Ha a pontsűrítéshez vegyesen kívánunk használni GPS-ből transzformált EOV és eredeti EOV koordinátákat, akkor a 2,3 és 4. alternatíva közül válasszunk.
Ad.2-höz. A lokális transzformációt követően a maradék ellentmondásokat csökkentjük valamilyen interpolációs eljárással.
Ad.3-hoz. Ezt az alternatívát akkor ajánlatos alkalmazni, ha a GPS pontsűrítést földi pontsűrítés követi, újabb EOVA pontok bevonásával.
Ad.4-hez. Ebben az alternatívában arra kerül a hangsúly, hogy a transzformált EOV koordinátákat fogadjuk el véglegesnek. Ez jobb mint az eredeti, de nem szokás követni.

## Slide 23: Geodéziai célú GNSS technológiák csoportosításának szempontjai
Pontossági igény (1-5 cm)
Abszolút és relatív helymeghatározás (relatív)
Kódmérés és fázismérés (fázismérés)
Valós idejű és utólagos feldolgozás
Statikus és kinematikus módszer
Egybázisos és több-bázisos megoldás
Autonóm és szolgáltatásra épülő mérés
Transzformációs megoldás
Pontmeghatározás célja
Notes: Tízméteres, méteres, szubméteres, centiméteres, milliméteres
Geodéziai pontosság jelenleg csak relatív helymeghatározással érhető el, vagyis legalább két vagy több vevő szimultán mérésével és az adatok együttes feldolgozásával érhető el.
Geodéziai pontosság csak fázisméréses vevőkkel érhető el.
Az RTK jelentősége megnőtt az azonnali visszajelzés miatt.
A statikus pontosabb, a kinematikus gyorsabb.
Egy mérési perióduson belül több vevőt használunk egyidejűleg.
Autonóm előnye a függetlenség, de drágább a szolgáltatásra épülő mérésnél. A döntésnél meghatározó lehet a GNSS szolgáltatás színvonala( kiépítettség, rendelkezésre állás,a referencia adatok köre, adatszolgáltatás módja, adatkommunikáció megoldások)
Végeredmény HD72(EOV és EOMA) rendszerű koordináták. Nemzeti, lokális vagy valós idejű transzformáció.
Alappontsűrítés, részletpont-mérés, kitűzés. Ez utóbbinál csak RTK jöhet számításba.

## Slide 24: Utófeldolgozásos technológiák
1.Statikus
Gyors statikus (20 km-nél rövidebb vektor, észlelési idő: 10-30 perc)
Poláris vagy több vevő esetén hálózatszerű elrendezés
Beillesztés
csak OGPSH,
csak permanens állomás,
csak EOV/EOMA,
vegyes pontokkal.
2.Kinematikus
20 km-nél rövidebb vektor, észlelési idő: 1-30 mp, OTF( On-The-Fly) inicializálás, folyamatos jelvétel, azonos adatrögzítési időköz a bázis és a rover vevőben.
Félkinematikus (Stop-and-Go – SGS)
Folyamatos kinematikus (True Kinematic Survey – TKS)
Notes: A statikus és félkinematikus eljárás pontossága azonosnak vehető, ha a megállásos helyeken ügyelünk az antenna függőlegességére és mozdulatlanságára.
A kinematikus mérés hátránya, hogy biztosítani kell folyamatos jelvételt, minimum 5 műholdra, újrainicializálás még OTF esetében is néhány percig tart.
Előnye a gyorsaság, ami tömeges pontbemérés esetén gazdasági előnyt jelenthet.

## Slide 25
Jelmagyarázat
Műhold
Referencia pont
EOVA pont
OGPSH pont
Permanens állomás
Új pont
Mérés típusa:
Navigációs
Gyors statikus
Stop and Go
RTK
Feldolgozás típusa: valós idejű, utólagos
Transzformáció típusa: nemzeti,lokális,valós idejű

## Slide 26
Gyors statikus mérés, OGPSH-ra támaszkodva
Referencia: OGSH pont
Mérés típusa: gyors statikus
Feldolgozás típusa:utólagos
Transzformáció típusa: lokális
B
R
1
3
2
Notes: Egy vektor mérési időtartama 10-30 perc, amely függ a vektor hosszától, a műholdak számától és vevő típusától(L1/L1+L2).
Az új pontok koordinátáit ETRF89, ill. 2007 után ETRF2005 térbeli vonatkozási rendszerben kapjuk.
Általában lokális transzformációs paraméterekkel dolgozunk. Célszerű a transzformációba OGPSH pontokon kívül permanens állomásokat és EOV/EOMA pontokat is bevonni.

## Slide 27
Gyors statikus mérés, permanens állomásra támaszkodva
Referencia: permanens állomás
Mérés típusa: gyors statikus
Feldolgozás típusa:utólagos
Transzformáció típusa: lokális
B
R
1
3
2
Notes: Nem kell saját referencia állomást telepíteni,működtetni és őrizni. Helyette Interneten keresztül a bázisállomás adatai letölthetők.
Kombinálható az előző technológiával úgy, hogy először a munkaterület közepén több permanens állomás adataival levezetünk egy pontot, majd a többi pontnál ezt adott pontként kezeljük.

## Slide 28
Gyors statikus helyi rendszerben
Referencia: új pont (ideális helyen)
Mérés típusa: Gyors statikus
Feldolgozás típusa:utólagos
Transzformáció típusa: lokális
B
R
1
3
2
Új pont
Alappont a helyi rendszerben
Notes: Munkafolyamat:
A bázisállomást egy ideális helyre telepítjük, általában nem adott pontra
Bázis-koordinátának elfogadjuk a pillanatnyi értékeket. Ezzel definiáltunk egy „kvázi WGS84” rendszert.
A transzformációhoz szükséges a helyi koordináta rendszerben adott pontok bemérése( 4-5 pont)
Új pontok bemérése.

## Slide 29
Gyors statikus EOVA ponton
Referencia: EOVA pont
Mérés típusa: Gyors statikus
Feldolgozás típusa:utólagos
Transzformáció típusa: kétírányú
B
R
1
3
2
Új pont
2D alappont
Notes: A feldolgozás folyamata:
Országos paraméterekkel átszámítjuk a referencia pontot EOV-WGS84 irányban.
Ehhez kötjük a mért vektorokat
Az új pontokat átszámítjuk a nemzeti rendszerbe WGS-EOV irányban.
Ezzel a módszerrel a GNSS technikát vízszintes pontsűrítésre használhatjuk, de csak a referencia pont 10-15 km-es körzetében.

## Slide 30
Kinematikus, OGPSH-ra támaszkodva
Referencia: OGPSH pont
Mérés típusa: Stop-and-Go
Folyamatos
Feldolgozás típusa:utólagos
Transzformáció típusa: lokális
B
R
3
1
2
Új pont
útvonal
Notes: A mérés előkészítése során mindkét vevőbe az adatrögzítési időt azonosan kell beállítani.
OGPSH pont helyett használhatunk ideiglenes referencia pontot is, de ilyenkor az útvonalon OGPSH pontokat is felkeresünk.
A félkinematikus feldolgozás végeredményeként csak a megállásos helyek fontosak számunkra, a többi nem.
A folyamatos esetén minden pont fontos lehet számunkra.

## Slide 31
Kinematikus, permanens állomásra támaszkodva
Referencia: referencia állomás
Mérés típusa: Stop-and-Go
Folyamatos
Feldolgozás típusa:utólagos
Transzformáció típusa: lokális
B
R
3
1
2
Új pont
útvonal
Notes: A permanens állomás adati közül a mozgó vevőbe beállított adatrögzítési idővel azonos állományokat kell letölteni.
Az adatrögzítési idő meghatározza a szolgáltatás díját, fontos gazdasági kérdés.

## Slide 32: Valós idejű technológiák
(Real-Time Kinematic – RTK)
1. Egybázisos RTK, 2. Hálózatos RTK
Feltételei:
Referencia vevő teljes mérési anyagának közel egyidejű továbbítása a mozgó vevőhöz (URH rádió/ GSM telefon/ Internet GPRS)
Mozgó vevőnél megfelelő fogadóegység és feldolgozó szoftver a vezérlő egységbe valamint OTF inicializálás szoftveres megoldása
Előnyei:
Azonnali ellenőrzés a ponthibákra
Rövid mérési idő
Lehetőség geodéziai pontosságú kitűzésre
Notes: A mérés két részből áll össze:
Inicializálás, időtartama:4perc-20másodperc, szoftverfüggő
Útvonalmérés előre beállított időközönként, akár másodpercenként, cm pontosság fix megoldás esetén

## Slide 33
Hagyományos RTK
Referencia: OGSH pont, saját bázis, rádió/GSM
Mérés típusa: RTK
Feldolgozás típusa:valós idejű
Transzformáció típusa: lokális/valós idejű
B
R
1
3
2
Notes: Elvi hatótávolsága a transzformációs állandók határai 10-15 km.
Saját rádió használata esetén a hatótávolság nem több 2-3 kilométernél.
A hatótávolság növelhető mobiltelefonnal (GSM adatátvitel).

## Slide 34
Hagyományos RTK helyi rendszerben
Referencia: új pont (ideális helyen)
Mérés típusa: RTK
Feldolgozás típusa:valós idejű
Transzformáció típusa: lokális
B
R
1
3
2
Új pont
Alappont a helyi rendszerben
Notes: Munkafolyamat:
A bázisállomást egy ideális helyre telepítjük, általában nem adott pontra
Bázis-koordinátának elfogadjuk a pillanatnyi értékeket. Ezzel definiáltunk egy „kvázi WGS84” rendszert.
A helyi koordináta rendszerben adott pontok bemérése
Transzformációs paraméterek helyben történő számítása és beállítása a vezérlő egységben.
Új pontok bemérése, vagy kitűzése

## Slide 35
Egyetlen permanens állomásra támaszkodó mérés
Referencia: egyetlen bázisállomás Interneten keresztül
Mérés típusa: Gyors statikus
Stop and Go
Kinematikus
RTK
Feldolgozás típusa:valós idejű/ utólagos
Transzformáció típusa: nemzeti/lokális/valós idejű
GPRS
Internet
B
R
1
3
2
Központ
Notes: Lényeges előny, hogy nem kell magunknak referencia állomást venni és telepíteni, hanem egy permanens állomás adatait használjuk referenciaként.

## Slide 36
Hálózatos RTK
Referencia: több bázisállomás Interneten keresztül
Mérés típusa: RTK
Feldolgozás típusa:valós idejű
Transzformáció típusa: nemzeti/lokális/valós idejű
GPRS
Internet
B1
R
1
3
2
Központ
B2
B3
VRS
Notes: A hálózatos RTK előnyei a felhasználó nézőpontjából:
Egy vevővel végezhető cm pontosságú mérés
Nagyobb biztonság (egy állomás kiesése esetén nem hiúsul meg a mérés)
Nagyobb és homogén pontosság
Nagyobb szabadság (nincs kötve a bázis hatósugarához)

## Slide 37: Köszönöm a figyelmüket
  A kierjedt cefre várható szeszhozama:
Gyümölcsalapanyag 100 kg (100 l szőlőbor)
Gyümölcspálinka, borpárlat liter
Engedélyezett maximális kihozatal
hlf
Bodza, erdei gyümölcs
4
3
Cseresznye, őszibarack,
6
4
Körte, birsalma
7
4.5
Alma, meggy
8
5
Sárgabarack, vegyes gyümölcs, szőlőtörköly, aszútörköly
10
6
Szilva
12
7
Szőlő, borseprő
14
8
Szőlőbor
16
9
Megjegyzés: 1 hlf = 2liter 50%-os pálinka.
  Magyarországon a cefre cukrozását a törvények tiltják! Más országokban, ahol a törvények megengedik, a gyümölcsre jellemző íz- és illatanyagok jelentős vesztesége nélkül, maximum 5kg/100 liter répacukor adagolását javasolják. 1 kg cukorból mintegy 1.3 liter 50 %-os pálinka nyerhető.