## Slide 1
  Prof. Tóth László
  egyetemi tanár
  30-9-322-690
  tlaszlo@bzlogi.hu
  http://edu.bzlogi.hu/
ANYAGISMERET I. (4 kredit)

## Slide 2: Október 13.
54 CLAUDIUS meggyilkolása (4. felesége, péntek 13.)
1307 IV. (Szép)FÜLÖP francia király a templomos lovagok 2000 tagját letartóztatja és javaikat elkoboztatja
1904 LOTZ Károly festőművész halála
1907 DAJKA Margit születése
1915 LAS-TORRES Béla halála (sz. 1890.04.20, 400 m gyorson világcsúcstartó (1912, 5:28,4)
1921 Yves MONDTAN francia sanzonénekes, színész születése
1967 A Mikroszkóp Színpad megnyitása

## Slide 3: ANYAGOK
Acélok
Öntöttvasak
Fémek
Fémötvözetek
SiC
Aluminát
Kerámiák
SiN
Gumik
Elasztomerek
Szilikonok
Szóda-üvegek
Üvegek
Szilika-üvegek
PE, PP
PK, Neylonok
Polimerek
Epoxy
Hibrid
társított
anyagok

## Slide 4: Áttekintett területek
Kristályszerkezetek
  vonalmenti-,
  síkbeli-,
  térbeli atomsűrűség
Atomi kötések
  Elsődleges
  Másodlagos
SŰRŰSÉG
RUGALMASSÁG
Optimális ANYAGKIVÁLASZTÁS (ASHBY)

## Slide 5: Áttekintett területek
Szilárdsági tulajdonságok
  Elméleti
  Gyakorlati
  Meghatározásuk kísérleti módszerei (szakítóvizsgálat)
  Keménység és kísérleti meghatározásának módszerei
    BRINNEL
    VICKERS
    ROCKWELL
    Egyéb módszerek
Képlékenységi jellemzők
  Kísérleti meghatározásának módszerei (szakítóvizsgálat)

## Slide 6: Elméleti- gyakorlati szilárdság
 | G | id | real | E | E/8 |  | idreal
Vas | 81420 | 12965 | 2,7 | 210000 | 26250 | 13125 | 4861
Aluminium | 26400 | 4204 | 0,981 | 69600 | 8700 | 4350 | 4434
Réz | 47090 | 7498 | 0,982 | 124800 | 15600 | 7800 | 7943
Nikkel | 73090 | 11639 | 6,684 | 207000 | 25875 | 12937,5 | 1936
Magnézium | 16670 | 2654 | 0,441 | 44800 | 5600 | 2800 | 6349

## Slide 7: Képlékeny alakváltozás
Elméleti szilárdság, Relm E/8
Gyakorlati szilárdság Rgyak Relm /1000
Oka: RÁCSHIBÁK (pontszerű, vonalszerű, térbeli)
Képlékeny alakváltozás jellemzői (atomi, mikroszkópikus és makroszkópikus szinten)
  Diszlokáció vonala, Burgers vektor
  Éldiszlokáció (b  a diszlokáció vonalára)
  Csavar diszlokáció (b II a diszlokáció vonalával)

## Slide 8: Eltérés oka = kristályhibák
Vonalszerű kristály hibák
A csavar - diszlokáció tengelye
Éldiszlokáció
Csavar- diszlokáció

## Slide 9: Eltérés oka = kristályhibák
Összetett vonalszerű rács hibák

## Slide 10: Az alakváltozás nem így megy végbe!
6.11. ábra
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Hanem így, lépésekben!
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: A diszlokációs mechanizmus
A csúszási mechanizmus tehát a diszlokációs mechanizmus révén realizálódik
a diszlokációk mozgásuk közben egymással reakcióba lépnek
  egyesek megszűnhetnek
  de a jellemző
    az új diszlokációk keletkezése,
    a diszlokációk számának növekedése, a diszlokációk sokszorozódása
     diszlokáció sűrűség növekedés
     az alakváltozó kristály energiaszintjének növekedése
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Polikrisztallin fémek képlékeny alakváltozása
A kiindulási állapot: az izotróp anyag fogalma
Csúszósíkok statisztikusan rendezetlen elhelyezkedése alakítatlan polikrisztallin fémekben
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: A szemcseszerkezet változása a képlékeny alakítás hatására
A szemcsék az alakítás irányában torzulnak
Az eredetileg statisztikusan rendezetlen elhelyezkedésű csúszósíkok a húzóerő irányába befordulnak
meghatározott kristálytani rendezettség, alakítási textúra alakul ki
következménye: a mechanikai tulajdonságok anizotrópiája
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: A maradó alakváltozás következményei
A maradó alakváltozás hatására a fémek és ötvözetek számos tulajdonsága megváltozik
  a szerkezet-érzéketlen tulajdonságok (a fizikai és kémiai jellemzők) változása jelentéktelen
  a szerkezet-érzékeny tulajdonságok (az alakváltozási és szilárdsági jellemzők) változása igen jelentős
A változások csak a rekrisztallizációs hőmérséklet alatt végzett alakítás esetén érzékelhetők
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Ennek következményei:
A szemcsék az alakítás irányában torzulnak
Az eredetileg statisztikusan rendezetlen elhelyezkedésű csúszósíkok a húzóerő irányába befordulnak
meghatározott kristálytani rendezettség, alakítási textúra alakul ki
következménye: a mechanikai tulajdonságok anizotrópiája
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Az alakítási keményedés hatása
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: A kritikus csúsztatófeszültség változása különböző kristályrendszerű fémeknél
Hexagonális
(3 csúszási rendszer)
f.k.k.
(12 csúszási rendszer)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Oka: diszlokációk sokszorozódása
(Frank-Read forrás)

## Slide 20: A megváltozott tulajdonságok visszaállítása
Az alakváltozás miatt megnövekedett energia-szint az egyensúlyitól eltér  az energia csökkenni igyekszik
  csak az atomok szilárd állapotban való mozgásával, diffúzióval mehet végbe  ez az öndiffúzió
    a hajtóereje az energia-szintkülönbség rendelkezésre áll
    az aktiválási energiát a hőenergia szolgáltatja  ezért kell a hőmérséklet változtatásának hatását elemezni az alakítás következtében megváltozott tulajdonságokra
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Változások a hőmérséklet függvényében
Újrakristályosodás
Megújulás
Szemcsedurvulás
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: A megújulás jellemzői
Az alakítás következtében felhalmozódott energia szubmikroszkópikus méretekben csökken
a megváltozott tulajdonságok az eredeti tulajdon-ságok irányában változnak a kristályszerkezet számottevő változása nélkül
  egyes fizikai (hőelektromos erő, vill. ellenállás) jellemzők változása jelentős
  a mechanikai tulajdonságok változása csekély
    a szilárdsági jellemzők enyhén csökkennek
    az alakváltozási jellemzők enyhén növekednek
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: A poligonizáció, mint szerkezeti megújulás
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24: Az újrakristályosodás
Az újrakristályosodás fogalma
Az újrakristályosodás fő típusai
  primer újrakristályosodás
    a II. tartományában megy végbe
  szekunder újrakristályosodás
    a II. tartományában megy végbe ha ezen a hőmérsékletén túl hosszú ideig tartjuk a fémet, illetve
    a III. tartományában, ha a szükséges újrakristályosítási hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten izzítunk
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Az újrakristályosodás menete
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Az újrakristályosodás jellemzői
Kristályosodási középpontokat, kristálycsírákat igényel, ezek lehetnek
  a kristály eltérő energiájú (különböző mértékben alakított) részletei
az újrakristályosodás hajtóereje az energia-szintkülönbség
  egy minimális alakítási mérték feltétlenül kell, hogy az újrakristályosodás meginduljon  az újrakristályosodási küszöb
  minél nagyobb az alakítás mértéke annál gyorsabban, illetve annál kisebb hőmérsékleten indul meg
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Az előzetes alakítás hatása
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: rekrisztallizációs szemcsedurvulás (újrakristályosodási diagram metszék)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Lágyacél teljes (térbeli) újrakristályosodási diagramja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: A szemcsedurvulás és a szekunder újrakristályosodás
Jellemzői
  bekövetkezhet az újrakristályosodás hőmérsék-letén való hosszú idejű hőntartással,
  az újrakristályosodás optimális hőmérsékleténél magasabb hőmérsékleten való hőntartással
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31: A szemcsedurvulás
Megvalósulása az ún. szemcsehatár vándorlási mechanizmussal
  a szemcsehatár magasabb energiaszintű, átmeneti zóna
  a szemcsehatáron lévő atomokra a konkáv szemcsehatárú rács atomjainak vonzása nagyobb
   a szemcsehatárok a görbületi középpontjaik felé mozdulnak el
   egyes szemcsék mások rovására növekednek
   a nagyobb szemcsék „megeszik” a kisebbeket
   duplex szövet kialakulása
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32: Szemcsehatár vándorlás, mint a szemcsenövekedés mechanizmusa - a duplex szemcseszerkezet kialakulása
6.38. ábra
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: Áttekintett területek
Szilárdsági tulajdonságok
  Elméleti
  Gyakorlati
  Meghatározásuk kísérleti módszerei (szakítóvizsgálat)
  Keménység és kísérleti meghatározásának módszerei
Képlékenységi jellemzők
  Kísérleti meghatározásának módszerei (szakítóvizsgálat)
Rugalmas alakváltozás (jellemzői és kísérleti meghatározása)
Képlékeny alakváltozás (következményei és ennek megszüntetése)
Jön: Törés
  repedés keletkezése és
  Repedés terjedése

## Slide 34
TÖRÉS: Szívós törés – Rideg törés
Hőmérséklet
Szakítási sebesség
Bemetszés sugara
Szívós
Rideg
Nem ridegedő anyagok: felületen középpontos rácsúak pl. Al, rozsdamentes acél

## Slide 35
Olyan anyagot válasszunk, amely szívós az adott körülmények között, de REPEDÉST nem engedünk meg!!!
Megengedjük, hogy legyen benne REPEDÉS és tudjuk az anyag repedés terjedésével szembeni ellenállását!!
Törés= Repedés keletkezése + terjedése

## Slide 36
Törés típusai
Ff
Folyási határ
Veszélyes
Semmi gond

## Slide 37
A törés folyamatának jellemzése
Repedés
?
?
Cél:
Az anyagok repedésterjedéssel szembeni ellenállásának meghatározása
Milyen legyen a modell ?
Milyen törési kritérium?
Kísérletileg hogyan mérhető ?

## Slide 38
Terhelés típusok
Szakítás
Nyírás
Csavarás

## Slide 39
Lineárisan rugalmas törésmechanika
Repedés
Milyen a modell ?
Lineárisan rugalmas
P (r,)


x
y

## Slide 40
Lineárisan rugalmas törésmechanika
ha r  0, akkor  !!
K = Feszültségintenzitási tényező
Ha a terhelés növekszik, akkor a P(r,) pontban a feszültség (ij) ugyancsak növekszik.
Ha a ij növekszik, akkor csak a K növekszik!!
K  KIc Törési szívósság (repedés terjedéssel szembeni ellenállás)
K, KIc

## Slide 41
K számítása különböző terheléseknél

## Slide 42
K számítása különböző terheléseknél
 = Poisson szám
Kereszt- és Hosszirányú nyúlás hányadosa
 = 0,33

## Slide 43
K számítása különböző terheléseknél

## Slide 44
K számítása különböző terheléseknél

## Slide 45
K számítása különböző terheléseknél

## Slide 46
K számítása különböző terheléseknél

## Slide 47
A próbatest vastagságának hatása

## Slide 48
A TÖRÉSI SZÍVÓSSÁG meghatározása
Anyagok repedésterjedéssel szembeni ellállása
Mire van szükség?
Próbatest
Berendezés
Ember, aki kiértékel

## Slide 49
A TÖRÉSI SZÍVÓSSÁG meghatározása
Anyagok repedésterjedéssel szembeni ellállása

## Slide 50
A TÖRÉSI SZÍVÓSSÁG meghatározása
Anyagok repedésterjedéssel szembeni ellállása

## Slide 51
A TÖRÉSI SZÍVÓSSÁG meghatározása
Anyagok repedésterjedéssel szembeni ellenállása
Mire van szükség?
Próbatest
Berendezés
Ember, aki kiértékel

## Slide 52
A próbatest orientációja
1. jel  a próbatest kivételének iránya
2. jel  a repedés terjedésének iránya

## Slide 53
Mire van szükség?
Próbatest
Berendezés
Ember a kiértékeléshez
A TÖRÉSI SZÍVÓSSÁG meghatározása
Anyagok repedésterjedéssel szembeni ellenállása
Erő
Repedés kinyílása, vx

## Slide 54
Repedés kinyílásának mérése
A próbatest töretének felülete

## Slide 55
A törési szívósság meghatározása
Az ERŐ - REPEDÉSSZÉTNYÍLÁS diagramok típusai

## Slide 56
A törési szívósság meghatározása
Az ERŐ - REPEDÉSSZÉTNYÍLÁS diagramok típusai

## Slide 57
A törési szívósság meghatározása
Előrepesztés
a = (0,45-0,55) W

## Slide 58
A törési szívósság meghatározása
Mire van szükség?
Próbatest
Berendezés
Ember a kiértékeléshez
Feltételezett KIc
TPB próbatest

## Slide 59
A törési szívósság meghatározása
CT and DCT specimen

## Slide 60
A törési szívósság meghatározása
Feltételezett KIc
Ellenörzés
 =2,5 acélok,
 =4 aluminium ötvözetei

## Slide 61
Törési szívósság meghatározása
RIDEG anyagoknál
FM próbatest
Vickers

## Slide 62
Törési szívósság meghatározása
RIDEG anyagoknál

## Slide 63
    Kc = 0,0515 F/c1,5
    Kc = 0,0363 (E/HV)0,4 (F/a1,5) (a/c1,56)
    Kc = 0,0417 [f(E/HV)]F/(a0,42c1,08)
    ha c/a  2,8 , ahol
      f(E/HV)=[( 2exp/) -1,5]/0,75, ahol
       =2[1+3ln (exp)]/3 és exp=0,768 (E/HV)0,408.
A KIc becslése

## Slide 64
ABS-PS
Polypropylene
Nylon
Nagy sűrűségű)
PS
Polyethylene
Polycarbonate
(Alacsony sűrűségű)
PMMA
Polyester
Epoxy
Kerámiák
Fémek
Polimerek
Kompozitok
200
Si3N4,
Al2O3,
SiC,
MgO,
Kőzetek
Szóda üveg
Cement
Ice*
100
50
20
10
5
2
1
0.5
0.2
Tiszta fémek
Acélok
HY 130
Lágyacélok
Ti ötvözetek
H.S. steels
Al ötvözetek
Közepesen ötvözött
acélok
Berrilium
Metals
which
cleave:
BCC/HCP
metals
at low
temps.*
Üvegszál
BFRP
GFRP
CFRP
Cermets
Fák,
┴ grain
CFRP
Erősített beton
Fák,
II grain

## Slide 65
A KIc értéke néhány anyagra

## Slide 66
A KIc nagyságrendje

## Slide 67
A KIc nyagyságrendje