## Slide 1: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Kristályosodás az BC likvidusz szerint
Az AB likvidusz elhanyagolásdával egészen 4,3 % C-ig a kristályosodás a BC likvidusz és a JE szolidusz szerint  szilárd oldat formájában történik. Ezt a szilárd oldatot Robert Austenről, ausztenitnek nevezik.
elhanyagoljuk

## Slide 2: Ausztenit
Az ausztenit - interszticiós szilárd oldat (A lapközepes köbös rácsú  Fe-ban oldott C)
Korlátozottan oldja a karbont, maximális C oldó képessége 2,06% (1147 C°-on, minimális 0,8% (723 C°-on)

## Slide 3: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Kristályosodás az CD likvidusz szerint
A nagy C tartalmú ötvözetek kristályosodása Fe3C kristályosodásával (szövetelemi neve cementit) kezdődik a CD likvidusz és a DF szolidusz szerint.

## Slide 4: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Eutektikum kristályosodása
A C pontban metszi egymást a két likvidusz, tehát eutektikus kristályosodás jön létre.
Az eutektikum 1147 C (ECF vonal) képződik:
olvadékC(4,3%)E(2,06%) + Fe3C(6,67%)
Az eutektikum neve Ledebur angol tudós nyomán ledeburit

## Slide 5: Ledeburit
1147 C°-on képződik
4,3 %C olvadékból.
Fázisai a képződés hőmérsékletén : ausztenit és vaskarbid.

## Slide 6: Ledeburit
1147 C°-on képződik
4,3 %C olvadékból.
Fázisai : ausztenit és vaskarbid. Az ausztenit szekunder cemenetit kiválás után perlitté alakul
Kemény, rideg, kopásálló
Az ausztenitből képződött perlit
vaskarbid

## Slide 7: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Szilárd állapotban végbemenő átalakulások
Az ausztenit - interszticiós szilárd oldat - korlátozottan oldja a karbont, maximális C oldó képessége 2,06% (E). Az ausztenit korlátozott karbonoldóképességének vonala az SE, az oldhatatlanná váló C e vonal mentén Fe3CII formájában válik ki.

## Slide 8: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Szilárd állapotban végbemenő átalakulások
Szekunder cementit

## Slide 9: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Szilárd állapotban végbemenő átalakulások
Allotróp átalakulás
a lapközepes köbös  ausztenit a szín vas A3 pontjából kiinduló GS kezdő és GP befejező görbék által meghatározott hőmérséklet közben térközepes köbös  szilárdoldattá, szövetelemi nevén ferritté alakul

## Slide 10: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Szilárd állapotban végbemenő átalakulások
A ferrit  szilárd oldat, térközepes köbös rácsú -Fe-ban intersztíciósan oldott C. Maximális C oldóképessége 723 C°-on 0,025 % (P pont) minimális szobahőmérsékleten 0,006 % (Q pont)

## Slide 11: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Szilárd állapotban végbemenő átalakulások Eutektoidos folyamat
Az S pontban metszi egymást az allotróp átalakulás kezdő(GS) és a korlátozott oldóképesség (ES) vonala. F =3, ezek a l.k.k. rácsú , a keletkező t.k.k. rácsú  és a Fe3C. F = 3 esetén Sz = 0 , tehát a folyamatnak állandó hőmérsékleten kell lejátszódni.

## Slide 12: Eutektoidos folyamat
Az eutektoidos folyamat 723 C -on a PSK vonalon játszódik le az alábbi módon:
S(0,8%)  P(0,025%) + Fe3C
A keletkező kétfázisú szövetelemet, eutektoidot perlitnek nevezzük.

## Slide 13: Perlit
A keletkező perlit kétfázisú szövetelem, eutektoid
723 C°-on képződik
S(0,8%)  P(0,025%) + Fe3C

## Slide 14: Fe-Fe3C egyensúlyi diagram Szilárd állapotban végbemenő átalakulások
Az allotróp átalakulással képződő t.k.k. rácsú  szilárd oldat is korlátozottan oldja a karbont. A korlátozott oldékonyság vonala a PQ, ami az oldhatatlanná váló C -nak Fe3CIII, formában való kiválását mutatja. A Fe3CIII olyan kis mennyiségű, hogy általában elhanyagoljuk.

## Slide 15: A vasötvözeteket a diagram alapján csoportosíthatjuk
2,06% karbon tartalomig acélokról, az annál nagyobb karbon tartalom esetén nyersvasakról, vagy öntöttvasakról beszélünk.
Az ötvözeteket tovább az eutektikus és az eutektoidos ponthoz képesti helyzetük szerint osztályozzuk. A C<0,8 %-nál acélok hipoeutektoidos, ha C>0,8 %g hipereutektoidos acélok, C < 4,3 %-nál öntöttvasakat hipoeutektikus, a C>4,3 % hipereutektikus öntöttvasaknak

## Slide 17: Az acélok
2,06% karbon tartalomig acélok
Szobahőmérsékleten ferrit és perlit szövetelemekből állanak

## Slide 18: A C tartalom hatása 0,15 % C
Szövetszerkezet:
ferrit + perlit
N 200x
Marószer: nitál
(alkoholos salétromsav)
ferrit
perlit

## Slide 19: A C tartalom hatása 0,25 % C
Szövetszerkezet:
ferrit + perlit
N 200x
Marószer: nitál
ferrit
perlit

## Slide 20: A C tartalom hatása 0,35 % C
Szövetszerkezet:
ferrit + perlit
N 200x
ferrit
perlit

## Slide 21: A C tartalom hatása 0,45 % C
Szövetszerkezet:
ferrit + perlit
N 200x
N 500x
ferrit
perlit

## Slide 22: A C tartalom hatása 0,60 % C
Szövetszerkezet:
ferrit + perlit
N 200x
N 500x
ferrit
perlit

## Slide 23: A C tartalom hatása a szövetszerkezetre
A C tartalom növekedésével csökken a ferrit és nő a perlit mennyisége, ami a szilárdság, a keménység növekedését, az alakváltozóképesség csökkenését eredményezi

## Slide 24: Hipereutektoidos acél C 1,3 %
Szövetszerkezet
perlit+ szekunder cementit
N 250 x
Marószer: Nitál
perlit
Szekunder cementit (hálós)