## Slide 1: Hardver alapismeretek
A digitális technika alapjai
A mikroelektronika alapjai
CPU – mikroprocesszorok
Számítógépek rendszertechnikája

## Slide 2: 0. Fogalmak
Hardver (hardware): számítógép elektronikus áramkörei, mechanikus berendezései, kábelek, csatlakozók, perifériák (önmagában nem működőképes)

## Slide 3: 0. Fogalmak
Szoftver (software): számítógépet működőképessé tevő programok és azok dokumentációi
Firmware:
  célprogram; mikrokóddal írt, készülék-specifikus (hardverbe ágyazott) szoftver
  gyakran flash ROM

## Slide 4: 1. A digitális technika alapjai
1.1. A műszaki rendszer modellje 1.2. Logikai áramkörök (logikai hálózatok)
1.3. Kombinációs logikai hálózatok
1.4. Szekvenciális (sorrendi) logikai hálózatok

## Slide 5: 1.1. A műszaki rendszer modellje

## Slide 6: A műszaki rendszer modellje
  Távozó információk
Belső információk
Algoritmusok
Műveletek
Realizációs eszközök
  Érkező információk
A műszaki gyakorlatban előforduló beren-dezéseket, eszközöket a következő rendkívül általános modell kapcsán tanulmányozzuk:

## Slide 7: A műszaki rendszer modellje
Információk Az információkat fizikailag a rendszerben áramló jelek hordozzák
Analógnak nevezzük azokat a jeleket, melyek valamely fizikai mennyiség folytonos függvény szerinti megváltozása révén jellemzik az információt.
Analóg jel: mind időben, mind amplitúdóban folyamatos jel

## Slide 8: A műszaki rendszer modellje
Digitálisnak nevezzük azokat a jeleket, melyek számjegyes kifejezésmódban jellemzik az információt.
A-D átalakítás:
  mintavételezés (Shannon-Nyquist kritérium),
  kvantálás (pl. 8 bit)

## Slide 9: A műszaki rendszer modellje
Algoritmusok A műszaki rendszer valamilyen feladat megoldása érdekében tevékenykedik. A feladatmegoldás céljából meghatározott sorrendben végrehajtott műveletek együttesét tekinthetjük esetünkben algoritmusnak.

## Slide 10: A műszaki rendszer modellje
Műveletek A digitális rendszerekben a feladatok megoldása során logikai műveleteket végzünk (ld. később).
Realizációs eszközök Az információt fizikai jelekre képezik le, és a művelteket ezen fizikai jelek feldolgozásával végzik az algoritmus előírásai szerint.

## Slide 11: Digitális áramkör fogalma
Az áramkör bármely pontján mérhető jeleknek csak két állapotát különböztetjük meg, melyekhez két logikai állapotot rendelhetünk.

## Slide 12: 1.2. Logikai áramkörök (logikai hálózatok)

## Slide 13: Logikai áramkör (hálózat)
A digitális áramkörök modellezésére logikai hálózatokat használunk.
A logikai hálózatok tervezéséhez, leírásához a logikai algebrát (Boole algebrát, George Boole XIX. sz-i matematikus) használjuk

## Slide 14: Logikai algebra elemei
logikai állandók: 0, 1 (hamis, igaz)
logikai változók: A, B, X, Y stb.
logikai műveletek: és (∙), vagy (+), negáció (A) stb.
logikai kifejezések: pl: ABC + ABC + ABC
logikai függvények: pl: F = ABC + ABC + ABC

## Slide 15: Logikai kapuk
A logikai áramkörök építőkockái.
A logikai alapműveleteket valósítják meg.
Ezek egyszerű kombinációjával további áramköröket tudunk felépíteni pl. az aritmetikai műveletek megvalósítására.

## Slide 16: ÉS (AND) kapu
X1
F = X1·X2·…·Xn
F
Xn
A | B | Q
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1

## Slide 17: VAGY (OR) kapu
X1
F = X1+X2+…+Xn
F
Xn
A | B | Q
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1

## Slide 18: NEM kapu (inverter, fordító)
X
F = X
F

## Slide 19: NEM ÉS (NAND) kapu
X1
F = X1·X2·…·Xn
F
Xn
A | B | Q
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
A legolcsóbb logikai kapu

## Slide 20: CMOS 4011 quad NAND IC

## Slide 21: NEM VAGY (NOR) kapu
X1
F = X1+X2+…+Xn
F
Xn
A | B | Q
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1

## Slide 22: Logikai áramkörök
kombinációs áramkörök
szekvenciális (vagy sorrendi) áramkörök

## Slide 23: 1.3. Kombinációs logikai hálózatok

## Slide 24: Kombinációs logikai hálózatok
A kimeneti jelek értékei csak a bemeneti jelek pillanatnyi értékétől függenek.
X1
Xn
F1
Fm
KH
A kimenetek egy-egy függvénykapcsolattal írhatók le. Pl.: F1(X1, X2, …, Xn)

## Slide 25: Egy logikai hálózat tervezésének lépései
Igazságtábla felállítása (n jel esetén 2n sorral rendelkező táblázat)
Logikai függvény felírása
(Logikai függvény minimalizálása)
(Hazárdmentesítés)
Megvalósítás logikai kapukkal

## Slide 26: Kombinációs logikai hálózatok
Csak NAND, illetve csak NOR kapukkal bármely logikai áramkör realizálható.
De Morgan azonosság:
  A + B = A · B
  AB + CD = AB · CD

## Slide 27: Félösszeadó
Feladata két bit összeadása
A
B
S
C
FÖ
S: összeg
C: maradék, átvitel, carry

## Slide 28: Félösszeadó
Igazságtáblája
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Logikai függvények
C = AB
S = AB + AB

## Slide 29: Félösszeadó
Realizálás kapukkal
A
B
S
C

## Slide 30: Teljesösszeadó
Feladata két bit és az előző helyi értékből származó maradék összeadása
A
Cin
S
Cout
TÖ
B

## Slide 31
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Logikai függvények
S = ABCin + ABCin + ABCin + ABCin
Cout = ABCin + ABCin + ABCin + ABCin
(Minimalizálva: Cout = AB + BCin + ACin)

## Slide 32: Két 4 bites szám összeadása
A B Cin
A1 B1
Q1
Cout S
A B Cin
A2 B2
Q2
Cout S
A B Cin
A3 B3
Q3
Cout S
A B
A0 B0
Q0
Cout S
Carry
flag
TÖ
TÖ
TÖ
FÖ

## Slide 33: Kivonás
Visszavezetése összeadásra kettes komplemens kódolással
Pl: 5 – 3 = 5 + (-3)
komplemens képzés 3:0011; -3:1101
összeadás: 0101 +1101 10010 = 2
Általánosan:
a+(1111–b+1)
=a+(10000–b)
=a–b+10000

## Slide 34: Multiplexer
Feladata több bemenő jel közül egy kiválasztása
2n adatbemenet, egy adatkimenet, n db vezérlőbemenet, melyek kiválasztanak egy adatbemenetet
Felhasználható még: párhuzamos – soros adatkonverter
S1 S0
Q
Multiplexer
4 - 1
B
C
D
A

## Slide 35: Multiplexer
S1 S0
Q
Multiplexer
4 - 1
S1 S0
Q
B
C
D
A
B
C
D
A
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
=0
=0
=1
=1
0
1
1

## Slide 36: Demultiplexer
Feladata egy jel kapcsolása választható kimenetre
Egy adatbemenet, 2n adatkimenet, n db vezérlőbemenet, melyek kiválasztanak egy adatkimenetet

## Slide 37: Demultiplexer
S1 S0
A
Demultiplexer
1 - 4
S1 S0
A
Q1
Q2
Q3
Q0
Q1
Q2
Q3
Q0
=1
=0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

## Slide 38
Példa: több jel továbbítása egy vezetéken

## Slide 39: Címdekóder
Feladata cím dekódolása
n bites számot használ bemenetként, és ki tudunk választani vele (be tudjuk állítani 1-re) pontosan egyet a 2n kimenet közül

## Slide 40
A0
3 bites címdekóder
A2 A1 A 0
Q1
Q2
Q3
Q0
Q1
Q2
Q3
Q0
A1
A2
Q5
Q6
Q7
Q4
Q5
Q6
Q7
Q4
=1 =0 =1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3–to-8 decoder

## Slide 41: Címdekóder
A2 | A1 | A0 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 42: 1.3. Szekvenciális (sorrendi) logikai hálózatok

## Slide 43: Szekvenciális logikai áramkör
A kimenet függ:
a bemeneti jelkombinációtól és
a hálózatra megelőzően ható jelkombinációktól, azaz a hálózat állapotától.
y
Y
fZ(X, y)
fY(X, y)
X
Z

## Slide 44: Szekvenciális logikai áramkör
Csoportosításuk:
aszinkron sorrendi hálózatok
szinkron sorrendi hálózatok (órajel)

## Slide 45: Flip-flop
Elemi sorrendi hálózatok
Két stabil állapotú (0, 1) billenő elemek. Állapotuk megegyezik a kimenettel.
Alkalmazásuk: regiszterek, memóriák (SRAM), számlálók.
Más néven bistabil multivibrátor

## Slide 46: S - R flip-flop
Set - Reset
y
Y
f(S, R, y)
S
Y = Z
R
S | R | Qold | Q
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | X | 0
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | -

## Slide 47: S - R flip-flop
0
1
Set:
Reset:
0
0
00
1
1
, 01
10
1
0
00
, 10
01

## Slide 48: S – R flip – flop
Realizálása
R
S
Z
y
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1

## Slide 49: Aszinkron, szinkron flip-flop

## Slide 50: Számláló