## Slide 1: Gázellátás
Gáztermelés, gázszállítás

## Slide 2: Gázgyártás, gáztermelés
szén lepárlás, (szén levegőtől elzárt térben való hevítése)
szén elgázosítás, (elgázosító közeg jelenlétében tökéletlen égés)
  Manapság nem használatos „mesterséges gázok”-at hoznak létre (városi gáz)
bányászat + szén hidrogénbontás (a földgáz, és a PB gáz felhasználásra való alkalmassá tétele)
  Hő hatására nagyobb molekulák kisebbre hasadnak. Az eljárás során tisztítják, szárítják a gázt, valamint kivonják az értékes propánt és butánt.

## Slide 3: Gáztárolás
A gáztartályok feladata a gáz tárolása azokban az időszakokban, amikor a termelés nagyobb a fogyasztáshoz viszonyítva, azokra az időszakokra, amikor a termelés nem elégíti ki a fogyasztási igényeket.
A gáz tárolására három megoldás ismeretes:
  vizes gáztároló,
    A teleszkóp rendszerű tartály-egységek közötti gázkiszökést, gázszivárgást vízgát akadályozza meg. Kis gáznyomás (5,0 kPa) esetén használatos.
  száraz gáztároló,
    Henger, vagy gömb alakú zárt tartály.
  föld alatti gáztároló
    A kimerült földgázrétegek terét használják fel, melybe kompresszor segítségével nyomják a gázt.

## Slide 4: Vizes gáztároló

## Slide 6: Gázszállítás, elosztás
A termelt gáz, vezetékes szállítása és elosztása napjainkban csak a földgázra jellemző. A PB gázt cseppfolyós állapotban, különböző méretű tartályokban szállítják.

## Slide 7: Gázvezetékek csoportosítása
nagynyomású, melyben a gáznyomás nagyobb, mint 2500,0 kPa,
nagyközépnyomású melyben a gáznyomás 400,0 és 2500,0 kPa között van.
  A nagynyomású, és nagyközépnyomású vezetékek az egyes városok közötti gázszállítást szolgálják. A gáztermelésből indulnak ki és egy nyomáscsökkentő állomás a végpontjuk, ahol a gáznyomás lecsökken középnyomásúra, vagy kisnyomásúra.
középnyomású, melyben a gáznyomás 10,0 és 400,0 kPa között van.
  A középnyomású hálózat egyazon város különböző területei között osztja szét a gázt. A kezdeti és végpontja egy-egy nyomáscsökkentő állomás.
kisnyomású, melyben a gáznyomás 0,0 és 10 kPa között van.
  A kisnyomású hálózat látja el az egyes épületeket, fogyasztókat gázzal. A berendezési tárgyakhoz kisnyomású gáz szükséges.
növelt kisnyomású hálózat, melyben a gáznyomás maximum 10 kPa.
  Feladata a megnövekedett fogyasztói kör kiszolgálása a kisnyomású hálózaton keresztül. Ez a hálózat egy nyomáscsökkentő állomásról indul, és közvetlenül a fogyasztónál elhelyezett nyomáscsökkentő szelepnél végződik.