## Slide 1: Légtechnika, klíma

## Slide 2: Szellőzés
Levegő:
  78 % Nitrogén
  21 % Oxigén
  1 %
    Hidrogén
    nemesgázok
    Széndioxid
    szennyezőanyag
    víz

## Slide 4: Nedves levegő
A levegő természetes esetben tartalmaz vízgőzt.
  Telítési nedvességtartalom:
    Az a vízmennyiség, amelyet a levegő az adott hőmérsékleten, illetve nyomáson – kicsapódás nélkül – magába képes fogadni. [g/g]
  Relatív nedvességtartalom:
    A telítési nedvességtartalom és a tényleges nedvességtartalom hányadosa [%]

## Slide 5: Szellőztetési igény meghatározása
A szellőztetés célja: egyfajta „nem kívánatos jelenség” (káros koncentráció) eltávolítása a helyiségből.
  széndioxid,
  gőz,
  gáz,
  hő,
  szennyeződés stb.
A káros koncentráció maximális értékét rendeletek írják elő, illetve az adott technológiai folyamat határozza meg.

## Slide 6: Légtechnikai rendszerek
Szellőzés: Cél: kizárólag a káros koncentrációban jelenlevő anyagok eltávolítása. (az ember frisslevegő igénye 25 m3/h)
Légfűtés / léghűtés: A frisslevegő betáplálás mellett, vagy attól függetlenül részben, vagy egészben a hőszükségletet, illetve a hűtést is biztosítja.
Ködtelenítés: A levegőben lévő káros mennyiségű nedvességtartalom eltávolítása.
Klimatizálás: A levegő összes állapotjellemzőjének (hőmérséklet, páratartalom, nyomás stb.) beállítására szolgál.

## Slide 7: Természetes szellőzés
A természetes szellőzéssel kizárólag a helyiség káros anyag koncentrációjának megemelkedését tudjuk megakadályozni.
  A levegő mozgását a hideg-meleg levegő fajsúlykülönbsége, illetve a szél nyomóereje biztosítja.
Műszaki megoldások:
  ablak,
  tetőszellőző.

## Slide 8: Mesterséges szellőzés
A levegő mozgásához szükséges nyomáskülönbséget gépi úton (ventilátorokkal) biztosítják.
  Kompressziós tér
    A helyiség légnyomása nagyobb, mint a környezetének légnyomása.
  Depressziós tér
    A helyiség légnyomása kisebb, mint a környezetének légnyomása.

## Slide 9: Légfűtés
A légtechnikai rendszer a frisslevegő betápláláson túl a helyiség hőszükségletét is fedezi.
  A légfűtés funkciója alapján csoportosítva:
    Kizárólag légfűtéses rendszerek
    Alapfűtés + kiegészítő légfűtéses rendszerek
    Légfűtés (alap) + kiegészítő fűtéses rendszerek léteznek.
  Kialakítása alapján:
    Központi légfűtés,
    Helyi légfűtés (pl: thermoventilátor) különböztethető meg.

## Slide 10: Léghűtés (félklimatizálás)
A frisslevegő betáplálással egyidejűleg, vagy attól függetlenül a helyiség levegőjének hűtését biztosítja.
  Típusok:
    Ablak „klíma” (friss levegő + hűtés)
    Split „klíma” (csak hűtés)
    Mobil „klíma” (csak hűtés)
    Fan-coil (hűtés + fűtés)
      2 csöves
      4 csöves

## Slide 11: Ablak klíma, mobil klíma

## Slide 12: Split klíma

## Slide 13: Fan-coil

## Slide 14: Ködtelenítés
Feladat: a levegő relatív nedvességtartalmát egy meghatározott érték alatt tartani.
  Helyi ködtelenítés:
    A gőzt kibocsátó berendezés közvetlen környezetéből való légelszívással.
    Hideg felületen történő lecsapatással és a víz elvezetésével. (ipari technológia)
  Általános ködtelenítés:
    Intenzív szellőztetés, higítás. (mosodák, konyhák, uszodák)

## Slide 15: Klimatizálás
Az ember hőérzete függ a levegő
  hőmérsékletétől,
  nedvességtartalmától,
  sebességétől,
  a sugárzási szinttől.
Mivel a szervezetében termelt hőt (12-465 W, átlagosan 116 W) a környezetének konvekcióval (párolgással: 31-102 g/h), illetve sugárzással tudja leadni.
A teljes klimatizálás feladata az emberi „kellemes hőérzet” biztosítása a levegő állapotjellemzőinek beállításával.
  Léghőmérséklet: 16-25 °C
  Relatív nedvességtartalmától: 25-73 %
  Levegősebesség: 0,2-0,3 m/s

## Slide 16: A mesterséges szellőző rendszer kialakítása teljes klimatizálás esetén
1. légrács
2. szívóvezeték
3. keverőkamra
4. légszűrő
5. előfűtő/hűtő
6. mosókamra
7. utófűtő/hűtő
8. ventilátor
9. nyomó légcsatorna hálózat
10. befúvó szerkezet
11. elszívó szerkezet
12. elszívó légcsatorna hálózat
13. ventilátor
14. visszakeverő légcsatorna hálózat
15. elvezető légcsatorna hálózat
16. kifúvófej

## Slide 18: Tűzvédelem
Tűzszakasz határon áthaladó légcsatorna hálózat tűzszakaszolása (tűzcsappantyú)
Légcsatorna hálózatban szikraérzékelő, hősebességérzékelő, oltórendszer elhelyezése
Hő- és füstelvezetés (menekülés, oltás biztosítása)
  Csarnokok
  Belső közlekedők
  Lépcsőházak