## Slide 1: Épületek elektromos berendezései

## Slide 2: Erősáramú energia előállítása
Hőerőmű
  szilárd (fa, szén, koksz),
  folyékony (olaj, pakura),
  gáz tüzelés
Vízerőmű
Szélerőmű
Atomerőmű

## Slide 3: Erősáramú energia elosztása
Tárolásra nincs lehetőség, az igényt az erőművek teljesítményváltoztatásával elégítik ki. (OVTSZ, BVTSZ villamos teherelosztó szolgálat)
  Alaphálózat (120, 220, 400 kV, nagyfeszültség)
  Fő elosztóhálózat (35 kV)
  Elosztóhálózat (10-35 kV
  Fogyasztói hálózat (0,4 kV, kisfeszültség)
  (A feszültség növelésével csökken az energiaveszteség, így a szállítás magas feszültségszinten gazdaságos.)

## Slide 4: Alállomás
Az alaphálózat és az elosztóhálózatok közötti feszültségtranszformálást, illetve a hálózati igények kiszolgálását látja el (szakaszolás, kapcsolás, transzformálás), a szolgáltatói oldalról.
Főbb részei:
  Nagyfeszültségű fogadótér (általában szabadtér)
  Megszakító és szakaszoló berendezések
  Transzformátorok
  Kapcsolótér (primer és szekunderoldal)
  Elektronikus védelmek
  Automatikus vezérlés

## Slide 5: Transzformátor
A feszültség kívánt szintre történő transzformálását biztosítja.
  Hűtési mód:
    olajhűtés
    léghűtés
  Elhelyezés
    transzformátorház
    oszloptranszformátor

## Slide 6: Vezetékek
Elosztóvezetékek
  Földkábel
  Légvezeték
Vezetékek típusai
  Szigeteletlen vezeték (szabadon, vagy védőcsatornában
  Szigetelt vezeték (védőcsőben, vagy védőcsatornában)
  Kiskábel
  Kábel

## Slide 8: Vezetékek elhelyezése
Szabadon szerelt
Kábeltálca
Kábelcsatorna
Vakolatban
Védőcsőben
Padlócsatornában
Parapetcsatornában

## Slide 9: Falon kívüli szerelés

## Slide 10: Parapetcsatorna

## Slide 11: Falban elhelyezett vezetékek

## Slide 12: Padlóban történő szerelés

## Slide 13: Túláramvédelem
Túláram: a megengedett áram értékénél magasabb érték, mely a vezetéket melegítheti, a szigetelést öregítheti, a berendezést károsíthatja.
  Túlterhelés: több fogyasztó egyidejű működtetése, vagy túlterhelése. (P=UxI)
  Zárlat: két egymástól eltérő potenciálon lévő áramköri elem találkozása.

## Slide 14: Túláramvédelmi eszközök
Olvadóbiztosító
Túlterhelés védelmi kapcsoló (hőkésleltetés, bimetál, elektronikus kioldó)
Zárlati kioldó (késleltetés nélkül)
Megszakító (túlterhelés és zárlati kioldó egyben, értékük változtatható)
Kismegszakító (túlterhelés és zárlati kioldó egyben, értékük nem változtatható)

## Slide 15: Olvadóbiztosító

## Slide 16: Vezeték szerelési előírások
Mindig függőlegesen, illetve vízszintesen kell szerelni.
A nyomvonalakat az alábbi ábra szerint kell kijelölni:

## Slide 17: Világítástechnika

## Slide 18: A VIZUÁLIS KÖRNYEZET ÖSSZETEVŐI
A világítás a környezet láthatóvá tétele, a látható környezet a vizuális környezet. A világítás célja a megfelelő vizuális környezet létrehozása.
A belsőtéri vizuális környezet úgy jön létre, hogy valamilyen helyiséget megvilágítunk.
Ilyen módon a vizuális környezetnek két komponense van
  az egyik a fény nélküli, a fényt többé-kevésbé visszaverő felületekkel határolt és berendezett helyiség - ami lényegében egy passzív komponens -
  a másik a fény, ami mint aktív komponens, a helyiséget láthatóvá teszi.

## Slide 19: A FÉNY ÉS MINŐSÉGE
A fény a =380-780 nm hullámhossz tartományba eső elektromágneses sugárzás látható része,
  jele φe , mértékegysége Watt (W).
Az egyes hullámhosszaknak színek felelnek meg.
A kisebb hullámhosszaknak megfelelő színeket (ibolya, kék) hideg színeknek, a nagyobb hullámhosszúakat (narancs, piros) meleg színeknek nevezik.
Világítás céljára ún. fehér fényt használunk, mert a természetes fény, ami mellett a látásunk kialakult, ugyancsak fehér fény.

## Slide 20: Fehér fény
A fehér fény jellemzője, hogy a látható tartomány minden hullámhosszán tartalmaz sugárzást és az egyes hullámhosszakon a sugárzás intenzitása csak korlátozott mértékben eltérő.
A fehér fény ily módon különböző lehet, a különböző fehér fények színösszetételükben eltérőek, azaz eltérő minőségűek.
A fehér fény minősége a színösszetétele, ami a sugárzás spektrális eloszlásával definiálható egyértelműen.

## Slide 21: Fehér fény
A fehér fény minőségét a gyakorlatban két vonatkozásban értékeljük.
  A fehér fény minősége eltérő lehet amiatt, mert a színskála egymást követő színeinek az aránya különböző. Ebből a szempontból a fehér fény minősége a színhőmérséklettel jellemezhető.

## Slide 22: Színhőmérséklet, fényszín
Adott fény Kelvinben kifejezett színhőmérséklete a fekete test azon hőmérséklete, amelyen az adott fénynek megfelelő szín-összetételben sugároz,
  jele T, egysége Kelvin(K).
  Színhőmérséklet helyett a gyakorlatban használt közelítő fogalom a fényszín.
A kisebb színhőmérsékletnek melegebb, a nagyobb színhőmérséklet hidegebb fényt jelöl. A meleg fényben a vörös szín, a hideg fényben a kék szín aránya nagyobb.

## Slide 23: Színvisszaadás
A fehér fény minősége különböző lehet abban a tekintetben is, hogy az általa megvilágított felület színe mennyire tér el a felület természetes fény mellett érzékelhető színétől.
  Ebből a szempontból a fehér fény minősége a színvisszaadással jellemezhető. Adott fehér fény színvisszaadása annál jobb, minél közelebb áll az általa megvilágított felületek színe a természetes fény mellett érzékelthez.
  A színvisszaadás mértéke a színvisszaadási index-szel adható meg, ennek jele Ra, egysége nincs. Tökéletes színvisszaadás esetén Ra =100.

## Slide 24: A FELÜLETEK JELLEMZŐI
A felületek fényvisszaverése egzakt módon a fényvisszaverés hullámhossz függésével adható meg.
A felületek a fényvisszaverés szempontjából
  nem színes és a
  színes felületek
  csoportjába sorolhatók.

## Slide 25: Nem színes felületek
A nem színes felületekre jellemző, hogy minden hullámhosszon közel azonos mértékben verik vissza a fényt.
Az ilyen felületeket fehér fénnyel, megvilágítva fehérnek, feketének vagy különböző mértékben szürkének látszanak.

## Slide 26: Színes felületek
A színes felületekre jellemző, hogy fényvisszaverésük a különböző hullámhosszokon, azaz a különböző színű fényekre vonatkozóan nagymértékben eltérőek.
Minthogy a hullámhosszaknak színek felelnek meg, fehér fénnyel megvilágítva ezek a felületek olyan színűek, amilyen színnek megfelelő hullámhossz tartományban fényvisszaverésük lényegesen nagyobb.

## Slide 27: Színes felület
A felületek színe a felület és az azt megvilágító fény minőségétől egyaránt függő sajátosság.
Tehát az, hogy egy felület milyen színűnek látszik attól is függ, hogy milyen a megvilágító fény színösszetétele azaz minősége.
  Fű+fehér fény=zöld
  Fű+piros fény=?
  Tej+ fehér fény=fehér
  Tej+piros fény=?

## Slide 28: A VIZUÁLIS KÖRNYEZET JELLEMZŐI
A felületeket valamilyen mértékben "világosnak" és valamilyen színűnek érzékeljük.
  A felület "világossága"a felület un. L fénysűrűsége. Minél világosabb a felület, annál nagyobb a fénysűrűsége.
Végeredményben tehát az egyes felületelemek L fénysűrűségét és színét érzékeljük.
Egy felületet annál világosabb, minél nagyobb a fényvisszaverő képessége és minél nagyobb a megvilágítása.

## Slide 29: Megvilágítás
A megvilágítás az egységnyi felületre eső fényáram. A lámpatestből kilépő fény által megvilágított belső tér felületét jellemzi.
  jele: E, egysége: lux (lx)

## Slide 30: Fényáram
A fényáram a fény fényérzetként felfogható része.
  jele F, mértékegysége a lumen (lm).

## Slide 31: Fényerősség
A fényerősség a térszög egységre jutó fényáram.
  jele: I, egysége : candela, [cd].

## Slide 32: Fénysűrűség
Az fénysűrűség felület adott irányú fajlagos fényerőssége. (Az adott irányból néző szem a felületelem látható, virtuális nagyságáról I fényerősségű hatást érzékel, ennek alapján a felületelemet valamilyen mértékben világosnak látja. Amit lát az a felületelem fénysűrűsége.)
  jele: L, egysége: cd/m2

## Slide 33: FÉNYFORRÁSOK
A fényáram előállításának eszközei a fényforrások. Fényforrás az a technikai berendezés, ami valamilyen, jelenlegi gyakorlatban többnyire villamos energia felhasználásával fényt állít elő.
A fénykeltésnek két gyakorlati lehetősége van
  az egyik a hőmérsékleti sugárzáson,
  a másik a lumineszkáláson alapuló fénygerjesztés.

## Slide 34: Hőmérsékleti sugárzáson alapuló fényforrások
A hőmérsékleti sugárzáson alapuló fényforrásokban a fényt hevített izzószál állítja elő.
Az így előállított fény színképe folytonos (minden hullámhosszon tartalmaz sugárzást) és monoton, a fény előállítás jelentős hőfejlődés mellett történik.
Hőmérsékleti sugárzáson alapuló fényforrások a gyakorlatban
  az izzólámpák,
  a kisfeszültségű halogén izzólámpák,
  a törpefeszültségű halogén reflektorlámpák

## Slide 35: Lumineszkáláson alapuló fényforrások
A lumineszkáláson alapuló fényforrásoknál a fénykeltés az atom gerjesztett állapotának eredménye. A fényt a villamos ív gerjeszti az ún. kisülőcsőben illetve esetenként a lámpabúra belső felületén lévő lumineszkáló anyag segítségével.

## Slide 36: Lumineszkáláson alapuló fényforrások
fénycsövek,
kompakt fénycsövek,
higanylámpák,
kevertfényű lámpák,
fémhalogén lámpák,
nátrium lámpák.

## Slide 37: A fényforrások jellemzői
A fényforrásokat felhasználhatóság szempontjából a következők jellemzik:
  felépítése és működése,
  műszaki adatai.

## Slide 38: Fényforrások műszaki adatai
névleges feszültség: amire a fényforrást csatlakoztatni lehet, ez olyan esetekben, amikor a működéséhez segédberendezés szükséges nem azonos a hálózati feszültséggel.
névleges teljesítmény: amit maga a fényforrás ( az egyes fajtáknál szükséges segédberendezések nélkül) működése során a hálózatból felvesz, a fényforrás-segédberendezés egység a hálózatból a fényforrás névleges teljesítményénél többet vesz fel.
fej típus: a fényforrás hálózathoz illetve segédberendezésekhez történő csatlakozásának megoldás módja.
méretek: a fényforrás beépítés szempontjából lényeges geometriai méretei,
fényének minősége:
  spektrális eloszlás: a fény eloszlása,
  színhőmérséket: T(K),
  színvisszaadás: Ra,
gazdaságossági mutatói,
  fényhasznosítás

## Slide 39: Fényforrások típusai

## Slide 40: IZZÓLÁMPÁK
Az izzólámpában villamos áram által melegített wolfram spirális szál szolgáltatja a fényt. A kb. 2800 C°-on izzó wolfram szál olyan üvegburában van, amely nemesgázzal töltött. A villamos csatlakozást az üvegbura egyik, vagy mindkét végén speciális fej teszi lehetővé.
A felépítése részben az üvegbura alakjától, részben a csatlakozó foglalattól függően sokféle lehet.

## Slide 41: IZZÓLÁMPÁK

## Slide 42: REFLEKTOR LÁMPÁK
A reflektor lámpák felépítése és működése lényegében megegyezik a normál izzólámpákéval, eltérés csupán abban van, hogy az üvegbura belső, csatlakozó fej felé eső része tükrösített és paraboloid formájú. Ennek eredményeként a lámpa adott sugárzási szögben világít.

## Slide 43: KISFESZÜLTSÉGŰ HALOGÉN IZZÓLÁMPÁK
Felépítése a következőkben különbözik a normál izzólámpáétól. A fényforrás vonalszerű, a bura kvarcüveg cső, amiben jódadalék van, innen az elnevezés. A villamos csatlakozók a legtöbb típusnál a cső két végén vannak, de készül Edison foglalattal is. Működése lényegét tekintve olyan, mint az izzólámpáé.

## Slide 44: TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ HALOGÉN REFLEKTORLÁMPÁK
A kis méretű halogén fényforrás egybe van építve a fényelosztást szolgáló tükrös lámpával, ilyen módon kompakt egységként kerül további beépítésre. Működése lényegét tekintve olyan, mint az izzólámpáé.

## Slide 45: FÉNYCSÖVEK
A fénykeltés a fénycső falán lévő fényporokkal történik, ami a cső gázkisülésének UV sugárzását alakítja át látható sugárzássá.
A fénycső csak segéd berendezésekkel (előtét, gyújtó, kondenzátor, elektronikus előtét és gyújtó) képes üzemelni. Ezek teszik lehetővé a gázkisülés megindítását, a gyújtást, továbbá a stabil gázkisülést.

## Slide 46: KOMPAKT FÉNYCSÖVEK
A kompakt fénycső viszonylag kis méretű, segédberendezésekkel teljesen vagy részben összeépített vagy összeépíthető fénycső. Működése elve teljesen megegyezik a normál fénycsőével.
Szokásos típusok
  elektronikus vagy hagyományos előtéttel egybeépített (teljes mértékben kompakt),
  gyújtóval és zavarszűrővel egybeépített előtéthez dugaszolható valamit
  működtető elemekhez dugaszolható

## Slide 47: KOMPAKT FÉNYCSÖVEK

## Slide 48: HIGANYLÁMPÁK
Kettős üvegburából áll. Bekapcsoláskor a segédelektróda indítja a kvarccsőben a kisülést. A belső kvarcüveg kisülőcsőben keletkezett, csak részben látható sugárzást a külső bura fénypor bevonata alakítja fénnyé. Működéséhez segédberendezés (előtét) szükséges.

## Slide 49: KEVERTFÉNYŰ LÁMPÁK
A kevertfényű lámpa olyan higanylámpa, amelyiknek előtéte a kisülőcső és a külső bura közé épített izzószál, ami izzólámpaként működik. Ily módon működéséhez nincs szükség segédberendezésre, mint az izzólámpa úgy alkalmazható. Bekapcsoláskor a segédelektróda indítja a kvarccsőben a kisülést. A belső kvarcüveg kisülőcsőben keletkezett csak részben látható sugárzást a külső bura fénypor bevonata alakítja fénnyé.

## Slide 50: KEVERTFÉNYŰ LÁMPÁK

## Slide 51: FÉMHALOGÉN LÁMPÁK
A fémhalogén lámpa kettős üvegburából áll. A belső un. kvarcüveg kisülőcsőben higanyon kívül fémhalogének vannak. A kisülőcsőben vagy segédelektróda vagy gyújtó impulzus segítségével indul meg a fényt gerjesztő kisülés. A külső üvegbura készülhet fénypor bevonattal vagy anélkül.

## Slide 52: NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUMLÁMPÁK
A nátriumlámpa kettős burából áll. A belső nagyon jó fényáteresztő alumíniumoxid kerámia kisülőcsőben nagynyomású nátriumgőz szolgáltatja a fényt. A kisülőcsőben általában nagyfeszültségű gyújtó impulzus segítségével indul meg a fényt gerjesztő kisülés. Van olyan típus is amelyik gyújtót nem igényel .

## Slide 53: fényforrások összehasonlítása