## Slide 1: Élelmiszeripari adalékanyagok és felhasználásuk szabályozása c. fakultációs tárgy Budapest 2008.
Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
Konzervtechnológiai Tanszék
Érzékszervi tulajdonságok módosítói IV.
Sók, savanyítók
pH szabályozók

## Slide 2: Ízlelés – íz kialakítás
Nyelvünk: - ízlelőbimbói mintegy fél tucat alap ízt képesek érzékelni
Az ízlelőbimbók:
- korlátozott érzékenységgel bírnak az emberi szaglórendszerhez képest, mely több ezer különböző vegyület illatát képes érzékelni.
Zamat: - íz - illat - tapintás + HŐ (67 oC pörkölt tálalási hőfok)
  - szájban kiváltott érzés (íz kiemelés, első kedvelt íz)
      - elpuhult, pl. őszibarack- a szájban érezzük a nyomást!
Édes, savanyú, keserű, sós, csípős, umami, (kalcium?)
- ez utóbbi egy határozott, erőteljesen kellemes íz, a nátrium-glutamát íze, melyet aminosavak idéznek elő,
- a kalciumot az egerek érzik és szeretik, az ember?

## Slide 3: Íz érdekességek
Az összetett aromák, mint például a kávé vagy sült hús illata, több ezer különböző vegyület kölcsönhatásából tevődnek össze.
Az eper illata 350 vegyület gázaiból áll. A "mesterséges eperaroma" (pl. az eperturmixban) nem fejezi ki kellő érzékletességgel, hogy mennyi vegyészeti és gyártási trükk kell ahhoz, hogy egy agyonfinomított étel eperízű legyen.
Bár az ízanyagok általában többféle illóanyagból állnak, gyakran egyetlen összetevőjük adja meghatározó aromájukat.
Pl. a metil-2-peridil-ketontól minden étel pattogatott kukorica ízű lesz, az etil-2-metil-butiráttól almaillatú.

## Slide 4: SÓK - Konyhasó
Konyhasó: a legfontosabb ízesítő anyagunk- nincs E száma
Jellemzői:
fehér színű ásvány, vízben jól oldódik, hőmérséklettől függetlenül
(1 kg 0 oC-os vízben 356 g, 100 oC-os vízben 391 g só oldódik, telített oldata 26 %-os)
- vízmegkötő képessége jelentős
- tartósító hatás 7 % felett (4 %-nál kezdődik)
- mikróba szelektáló hatás
- ozmózisos nyomást növeli (teljesen disszociál)
Forrásai:
- tengervíz (elpárol-besürít-tisztít)
- ásványi só – kősó (bányásszák- összetétele nem felel meg)
- források sótartalma - Törökország
Alap típusai:
- asztali só
- vákuumos só
- jódozott, finomított só

## Slide 5: Kereskedelemben kapható sók
Diétás sók:
Egészben vagy részlegesen helyettesítve K, Ca vagy Mg
sókkal (egészségügyi megítélés)
Pácsók:
Jellemző összetétele:
98,5 % NaCl, 0,5 % NaNO2 ,
1,0 % NaNo3.
Nátriumglutamát:
0,2-0,5 %-ban ízkiemelő hatású. Jelenlétében a só és hús mennyisége csökkenthető. E-621,
Előállítása:
szójababból, búzából, kukoricából és melaszból történik.

## Slide 6: A konyhasó megítélése
A konyhasó (vagy legfőbb összetevőjének kémiai neve után nátrium klorid, melynek képlete: NaCl) az egyik legismertebb só a Földön.
Leggyakoribb felhasználása a tartósítás és az ételízesítés.
A konyhasó az egyetlen ásványi eredetű ízesítő anyag, amelyet, mint fűszert, nem csak az ételek ízesítéséhez, hanem azok tartósításához is használunk.
A só életszükséglet. A sóhiány szédülést, izomgyengeséget, görcsöket okozhat, de kritikusabb helyzetben apátiához, halálhoz vezethet. Szervezetünknek napi 5-10 g sóra van szüksége, de ez is egyénenként változó lehet.
Az étkezések során 20-25 g sót fogyasztunk, ez a mennyiség viszont már nem ajánlott.
A kellően fűszerezett étel ízét kiemeli, javítja a sózás, de ha túlsózzuk az ételt, a só elnyomja a fűszerek ízét. A kereskedelemben többféle típus kapható, melyek az eredet, szemcsefinomság, tisztaság, adalékanyagok tekintetében különbözhetnek egymástól.

## Slide 7: Eredete, gyártása
A konyhasó legtöbbször bányászott (kősó), vagy tengeri só lehet. Ez utóbbit a tengervíz bepárlásával kapják, mely nem csak nátrium-kloridot tartalmaz, hanem más ásványi anyagokat is.
Ezáltal egészségesebbnek tartják, mivel a túlzott nátrium bevitel káros lehet a szervezet egészségére.
Felborítja az ionegyensúlyt, a só-víz háztartást, a magas vérnyomás egyik okozója stb.

## Slide 8: Adalékanyagok a konyhasóban
A minőségi konyhasó adalékanyagokat is tartalmaz; magnézium-karbonátot az összetapadás gátlására,
illetve jódot (kálium-jodid vagy kálium-jodát formában) a golyva (lat: struma)
illetve egyéb jódhiányos panaszok megelőzésére.
(Erre a tengerektől távol eső területeken, így Közép-Európában, különösen Magyarországon nagy szükség van, mivel a talajok, így a táplálék is jódban rendkívül szegény.)

## Slide 9: Savanyúságot szabályzó anyagok
Az élelmiszerek ízének, színének vagy állományának kialakítására,
valamint a megfelelő kémhatás beállítására szolgálnak.
Ezeknek az adalékok nemcsak kellemes savanyú ízt adnak az élelmiszereknek, hanem tartósító tulajdonsággal is bírnak (pl. az ecet).
Némelyikük emellett, mint szilárdítószer, vagy kelesztőszer használatos,
de vannak zselésítőként, antioxidánsként és emulgeátorként adagolt savanyítószerek is.

## Slide 10: Puffer anyagok
Az élelmiszerek savasságának pontos értékre történő beállítására szolgálnak:
foszfátok, citrátok
lúgok és a savak
Összetevők: tej, tejszín, cukor, baktérium színtenyészet, zselatin, stabilizátor (E 1422, guarmag liszt,
E 450), oltóenzim, gyümölcskészítmény (20 %): eper, szacharóz, stabilizátor (E 440, E 1422), színezék (eperkoncentrátum, céklavörös), természetazonos aroma, savanyúságot szabályozó (E 331, 333, 330).
Étkezési savak sóinak
(különböző citrátok, aszkorbátok) felhasználásával lehetővé válik egy élelmiszer pH értékének beállítása, pufferolása, a technológia igényének megfelelően.
Bakony epres túrókrém
Kezdjük az E 450-nel, ami a difoszfátokat (pirofoszfátok) takarja.. "A hivatalos álláspont az, hogy gyanú van, de bizonyíték nincs. Azt tartják a foszfátokról, hogy megzavarják a kalcium-anyagcserét.„
Ez főleg tejtermékeknél okoz gondot, mert hatásukra kevésbé veszi fel a szervezet a kalciumot, mivel összetéveszti a foszforral, amiből az adalékanyag miatt több van.
Egyébként pedig a gyerekek hiperaktivitásával is összefüggésbe hozzák.

## Slide 11: Foszfátok, citrátok
Foszfát:
főként a virsli gyártásnál használatos, hogy a hideg húsból, zsírból és vízből frissnek és lédúsnak látszó virslit tudjanak készíteni.
A mellékhatása vitatott.
A túl sok foszfát felborítja a szervezet kalcium-anyagcseréjét, és a kalcium kiürüléséhez vezethet.
Citrát:
a különféle citrátokat (E 331, 332, 333) mint a foszfátok "természetes" alternatíváit alkalmazzák, mivel a citrát is képes pótolni a frissen vágott hús vízmegkötő képességét.
A citrát is beleavatkozik az emberi szervezetbe, csakúgy, mint a foszfát, és befolyásolhatja a vérképződést és egyéb létfontosságú funkciókat.
Felhasználási terület: burgonyatermékeknél, pékáruknál, húskészítményeknél, kenősajtoknál, fagylaltnál és koffeintartalmú üdítőitaloknál.

## Slide 12: Az étkezési savak
Étkezési savak olyan savanyú ízű vegyületek, amelyek más anyagok savanyítására alkalmasak.
Jellemzőjük: vizes oldatuk H+ -ion koncentrációja megnő,
a közeg pH-értéke megváltozik.
Szerepük: savanyítás
harmonikus cukor-sav arány
pH érték
mikrobiológiai állapot
Étkezési savak, antioxidánsok, savanyúságot szabályozók:
Adipinsav (E 355), Almasav (E 296), Aszkorbinsav
(E 300), Borkősav (E 334), Citromsav (E 330), Ecetsav
(E 260), Foszforsav (338), Fumársav (E 297),
Glukono-deltalakton (E 575), Sósav (E 507), Tejsav (E 270),
Az étkezési savak ízhatása, pH-módosító képessége, antimikróbás hatása nem egyenértékű.
Annak ellenére, hogy az étkezési savak töményen maró hatásúak, így mérgezőek és veszélyesek, élelmiszeripari felhasználhatóságuk szintjét általában a helyes termelési gyakorlat szabja meg .

## Slide 13: E 270: Tejsav
A tejsav a természetben előforduló szerves sav.
Az élő sejtek anyagcseréjében köztes termékként keletkezik. Konzerváló hatását az emberiség évszázadok óta használja a tejsavas erjesztésnél.
A tejsav csökkenti az élelmiszerek savfokát és közvetlenül hat egyes, főként aerob baktériumokkal szemben.
A tejsav-baktériumok ugyanakkor kiszorítják az összes többi mikroorganizmust. Lágy íze miatt a tejsavat italok, édességek és savanyúságok savanyítószereként használják; az ízeket kikerekíti, teltebbé teszi.
A természetben a tejsav két formában fordul elő. A kétfajta molekula abban különbözik egymástól, hogy egy meghatározott helyen az atomok eltérően rendeződnek. Ennek a két variánsnak különböző fizikai tulajdonságai vannak. Az egyik, az emberi szervezet által is termelt tejsav a rajta keresztülbocsátott polarizált fényt jobbra forgatja.
Ezt a típust L(+) tejsavnak nevezik; a szervezet ezt gyorsan és könnyen feldolgozza.
A D(-) tejsav ezzel szemben a polarizált fényt balra forgatja. Ezt a tejsavat az emberi szervezet először egy meghatározott enzim segítségével először L(+)-á alakítja, és csak utána tudja hasznosítani.

## Slide 14: Előállítása, felhasználása
Előállítás
A tejsavat döntően különféle tejsav-baktériumok segítségével állítják elő. A fajtától függően ezek a jobbra vagy a balra forgató típust, illetve esetenként a kettő egyenlő arányú keverékét állítják elő. Genetikailag módosított anyagok alkalmazása lehetséges. A tejsavat kémiai reakciókkal szintetikusan is elő lehet állítani.
Használat
A tejsav az élelmiszerekben mennyiségi korlátozás nélkül (quantum satis) általánosan engedélyezett. Kivételt csupán a kezeletlen élelmiszerek, valamint azok a termékek jelentenek, amelyek a törvényalkotó szándéka szerint adalékanyagokkal nem módosíthatók.
A tejsav többek között az alábbi termékekben található meg: • Savanyított zöldség • Gyümölcsnektárok (max. 5 g/l) • Dzsem • Édességek és desszertek • Hidegkonyhai készítmények • Sör
Mivel a csecsemők még nem képesek a balra forgató tejsavat jobbra forgatóvá alakítani, a csecsemőtápszerekben csak az L(+) tejsav használható.

## Slide 15: E 296: Almasav
Az energiaanyagcsere (citromsav-kör) köztes elemeként az almasav minden élő sejtben előfordul.
Az emberi szervezet kb. naponta 1 kg-ot alakít át belőle.
Ennek a szerves savnak erősebb savas íze van, mint a citrom- és borkősavnak (E 330, E 334), és nagyon jól harmonizál a fanyar aromákkal. Az almasav támogatja az antioxidánsok, és gátolja azoknak az enzimeknek a működését,
amelyek a szeletelt zöldségek és gyümölcsök barnulását okozzák.
Az élelmiszeriparban az előfőzésnél szokták alkalmazni.
Az almasav két, egymástól alig különböző formában fordulhat elő; a kétféle molekula atomjai egy meghatározott helyen eltérő módon helyezkednek el. A természetben az ún. L-forma képződik, a nagyipari előállítás során az L- és D-formákból álló keverék keletkezik. Az emberi szervezet rendelkezik egy olyan enzimmel, amely a D-t L-formává tudja átalakítani, és így az anyagcserében felhasználhatóvá tudja tenni. Az adalékanyagként felvett almasav teljes mértékig hasznosul.

## Slide 16: Előállítás, felhasználás
Előállítás
Az almasavat kémiai szintézissel maleinsavból vagy fumársavból állítják elő, így az L- és D-formák keveréke keletkezik. Tiszta L-formát almasav-termelő mikroorganizmusok és bizonyos enzimek segítségével lehet előállítani.
Használat
Az almasav az élelmiszerekben általánosan engedélyezett. Kivételt csupán a kezeletlen élelmiszerek, valamint azok a termékek jelentenek, amelyek a törvényalkotó szándéka szerint adalékanyagokkal nem módosíthatók.
Az E 296 főként a következő termékekben található meg: • Gyümölcs- és zöldségkonzervek (mennyiségi korlátozás nélkül) • Gyümölcslevek és frissítő italok (mennyiségi korlátozás nélkül) • Ananászlé (max. 3 g/l) • Lekvár, dzsem, gyümölcszselé (mennyiségi korlátozás nélkül) • Hámozott burgonya (mennyiségi korlátozás nélkül) • Sütőpor
A savtartalom beállítására a csecsemők számára készült elválasztási tápszerekben is alkalmazható. Ezekben azonban csak a tisztán L-forma engedélyezett.
Az almasav ezen kívül aromák hordozója is lehet.

## Slide 17: E 300: Aszkorbinsav
Az aszkorbinsav (C-vitamin) tiszta állapotban fehér színű, intenzíven savanyú ízű, erősen redukáló anyag.
Fényre, oxigénre, fémnyomokra érzékeny. Hő hatására oxigén jelenlétében gyorsan bomlik. Lezárt üvegben, 100 °C-on 30 percig történő hőkezelés hatására a gyümölcs eredeti C-vitamin-tartalmának csak 10-12 %-át veszíti el.
Élelmiszerekhez elsősorban ízjavítás, színmegóvás és vitamin-kiegészítés céljából adagoljuk.

## Slide 18: Az aszkorbinsav jellemzése
Az aszkorbinsav gátolja a levegő oxigénjének hatására létrejövő szabad gyökök képződését, ezért az aszkorbinsav a természetes antioxidánsok közé tartozik.
Az emberi szervezetben a C-vitamin részt vesz többek között a sejtek oxigénfelvételében és a kollagén képződésben, ami a csontok és a porcok kötőszövetének felépítéséhez szükséges.
Ezen felül erősíti az immunrendszert és javítja a vas felszívódását.
Az aszkorbinsav gátolja az oxigén minőségrontó hatását, így például a felszeletelt gyümölcs és zöldség barnulását is.
Gyakran más antioxidánsokkal kombinálva használják. Az aszkorbinsavat gyakran nitrites pác-sóval együtt használják (lásd E 249, E 250), mert a hústermékek piros színkialakulását segíti, ugyanakkor gátolja a nitróz-amin képződést is. Az aszkorbinsav javítja a különféle lisztekből készült tészták minőségét.

## Slide 19: Előállítása, felhasználása
Előállítás
Az aszkorbinsavat általában többlépcsős kémiai eljárással állítják elő (Reichenstein-eljárás). Genetikailag módosított anyagok használata is lehetséges.
Használat
Az aszkorbinsav általánosan, mennyiségi korlátozás nélkül (quantum satis) engedélyezett az élelmiszerekben. Kivételt csupán a kezeletlen élelmiszerek jelentenek, valamint néhány egyéb termék, amelyek a törvényalkotó szándéka szerint adalékanyagokkal nem módosíthatók.
Aszkorbinsav főként a következő termékekben fordul elő: • Gyümölcs- és zöldségkonzervek • Fagyasztott vagy szárított burgonyatermékek • Gyümölcslevek és -nektárok • Lekvárok, dzsemek • Hústermékek, felvágottak • Kenyér, sütőipari adalékok • Bor, sör
Számos élelmiszert, köztük italokat és édességeket azért dúsítanak aszkorbinsavval, hogy vitamintartalmukat növeljék. Csak ebben az esetben lehet C-vitaminként feltüntetni. Ha valamely egyéb funkciója kerül előtérbe, akkor aszkorbinsavként kell jelölni.

## Slide 20: E 260: Ecetsav
Az ecetsavat csak vizes oldat formájában használjuk élelmiszereinkhez.
Kellemes ízesítő anyag, kellő töménységben tartósító hatása is jelentős
Előállítása: Bbiológiai ecet (alkoholból ecetsav-baktériumokkal történő fermentálással)
Faecet (a fa száraz lepárlásakor keletkezik)
Szintetikus ecet
(acetilénből ipari úton gyártott 100%-os „jégecet” visszahígításával)

## Slide 21: Az ecetsav jellemzése
Az ecetsav a legfontosabb, természetben is előforduló sav.
Az úgynevezett étkezési savak közül ez rendelkezik a legerősebb csíragátló hatással: az ecetsav annyira lecsökkenti az élelmiszer savfokát, hogy ezzel meggátolja az élesztők és a baktériumok növekedését.
Mivel azonban nem hat minden baktériumra és a penészeket sem gátolja, gyakran más tartósítószerekkel, illetve olyan fizikai tartósító eljárásokkal együtt alkalmazzák, mint a pasztőrözés vagy a sterilezés.
Savanyítószerként az az ecetsav jellegzetes ízt és illatot ad az élelmiszereknek. Az emberi anyagcsere teljes mértékben lebontja és energiát nyer belőle.

## Slide 22: Előállítás, felhasználás
Előállítás
Az ecetsavat baktériumok (acetobakter) segítségével alkoholból (etanolból) és oxigénből gyártják (biológiai ecet). A kémiai előállítás metanol vagy más szénhidrogén oxidációjával lehetséges. Azonos ecetsavtartalom mellett a biológiai és a szintetikus ecet nem különbözik egymástól.
Használat
Az ecetsav az élelmiszerekben mennyiségi korlátozás nélkül (quantum satis) általánosan engedélyezett. Kivételt csupán a kezeletlen élelmiszerek, valamint azok a termékek jelentenek, amelyek a törvényalkotó szándéka szerint adalékanyagokkal nem módosíthatók.
Az ecetsav többek között az alábbi termékekben található meg: • Zöldségkonzervek • Halkonzervek és -marinádok • Mozzarella és savósajtok • Kenyér • Elválasztási élelmiszerek csecsemőknek
Ezenkívül hordozóanyagként használják aromákban is.

## Slide 23: Az ecetsav típusai
Ételecet (biológiai eljárással készült, 10 % savtartalommal)
Étkezési ecetsav (faecet vagy szintetikus ecetsav 15 vagy 20 %-osra hígított oldata)
Borecet (borból készített, 6 % ecetsavval)
Almaecet (almából, 5 % ecetsavval)
Ízesített ecetek (növényi kivonatokkal, ált. ételecetből)

## Slide 24: E 334: Borkősav
A természetben leggyakrabban előforduló növényi dikarbonsav.
Savanyítószerként használják szénsavas italokban,
pezsgőtablettákban,
gyümölcszselékben.
A borkősav a szőlő jellegzetes sava, vízben jól oldódó, jellegtelenül, üresen savanyú ízű anyag.
Előállítása a szőlő levéből kivált borkőből, vagy szintetikus úton történik.
Azonos ízhatás mellett a citromsavnál kb. 20 %-kal nagyobb pH-csökkentő képességgel rendelkezik, így elsősorban pH-csökkentésre és fehér színű gyümölcsök színrögzítésére használjuk.

## Slide 25: Előállítása, felhasználása
Előállítás
Borkészítés során a törkölyben, a törköly lepárlása után visszamaradó anyagokban, illetve a hordó alján káliumhidrogén- és kálciumtartarát-tartalmú anyagok maradnak vissza. Ezekből kénsav segítségével vonják ki a borkősavat.
Használat
A borkősav az élelmiszerekben általánosan engedélyezett. Kivételt csupán a kezeletlen élelmiszerek jelentenek, valamint néhány egyéb termék, amelyek a törvényalkotó szándéka szerint adalékanyagokkal nem módosíthatóak.
A borkősav mennyiségi korlátozás nélkül többek között az alábbi élelmiszerek esetében engedélyezett: • Gyümölcs- és zöldséglevek • Frissítő italok • Ital- és pezsgőporok • Gyümölcs- és zöldségkonzervek • Lekvár, dzsem, gyümölcszselé • Édesség, desszert, fagylalt • Zselésítő cukor • Kocsonya, aszpik
A borkősavat a fentieken kívül sütőipari emulgátorok (E 472 a-f) előállítására is használják.

## Slide 26: E 353: Meta Borkősav
Borpalackozás előtti metaborkősav adagolás a borkőkiválás megakadályozását szolgálja azáltal, hogy a metaborkősav a borkőkristálygóc kristályrácsainak aktív helyeire kötődik és így nem következik be a kristálynövekedés.
A viszonylag kis mennyiségben (10-20 g/hl) alkalmazható metaborkősav
hátránya, hogy korlátozott ideig (cca 6 hónap) nyújt védelmet.

## Slide 27: E 355: Adipinsav
Hexandisav, butándikarbonsav
Kétaljú szerves sav, amelyet a zsíroknak salétromsavval való oxidációjakor nyernek.
Színtelen, hasáboskristályok, melyek vízben oldódnak.
Hevítve 148°-on megolvadnak.
Az adipinsavat a természetben a répacukorlé és a melasz tartalmazza.
Zsír avasodásakor is keletkezik.
Lágy savanyú-sós íze hosszan érezhető, ezért szívesen alkalmazzák bevonatokban, például gyümölcsös rágógumik esetében.
Az adipinsav nem köti meg a levegő páráját, ezért különösen alakalmas hosszú eltarthatóságú porélelmiszerekbe.
Segíti a zselésítő anyagok hatását is.

## Slide 28: E 363: Borostyánkősav
(Acidum succinicum, Bernsteinsäure).
Két bázisu sav, az oxálsav sorozat harmadik tagja.
Képlete C2H4 (COOH)2. Két izomer sav ismeretes: az etilén-, és etilidén dikárbonsav;
az előbbi a közönséges B.,
mig az utóbbit iso-B.-nak is nevezik.
A borostyánkősav a szervezet energia-anyagcseréjének (citromsavkör) egyik köztes anyaga, minden élő sejt alkotóeleme. Az emberi szervezet naponta kb 1 kilogrammot alakít át belőle.
A borostyánkősav íze enyhén savanyú, kissé sós jelleggel.
Fehér kristályai alig vesznek fel vizet, és nagyon nehezen oldódik, ezért a borostyánkősav különösen jól alkalmazható porformájú termékekhez.
Desszert (max. 6 g/kg) • Levesek (max. 5 g/kg) • Italporok (max. 3 g/l)
A borostyánkősav sói (a szukcinátok) konyhasó-helyettesítőkként használhatók.

## Slide 29: E 507: Sósav
A sósav az emberi gyomornedv összetevőjeként a keményítő és a fehérjék emésztésében nélkülözhetetlen anyag.
Az élelmiszeriparban ezt a szervetlen savat főként a kívánt savfok beállítására, illetve fehérjék célzott darabolása céljából használják.
Ebben a felhasználásban általában technológiai segédanyagként szerepel, mivel a végtermékben már nincs jelen.
Élelmiszeradalékként fontosabbak a sósav származékai, a kloridok.
Felhasználás:
A sósav az élelmiszerekben mennyiségi korlátozás nélkül,
Általánosan engedélyezett.
Ez alól csupán a kezeletlen és hasonló élelmiszerek a kivételek, amelyek a törvényalkotó szándéka szerint dalékanyagokkal nem módosíthatók.
Az E 507 többek között a fűszerek előállítása során és az ivóvíz-kezelésben használt.

## Slide 30: E 338: Foszforsav (foszfatidok)
A foszforsav és sói (a foszfátok) a természetben igen elterjedtek.
Ezek az élethez elengedhetetlen foszfor forrásai.
Az emberi szervezetben a foszfátok mennyisége több kilogramm; fontos szerepet játszanak a csontok, a fogak és az örökítőanyag felépítésében, valamint az energiatermelő anyagcserében.
A foszforsav tisztán savanyú ízű és erős komplexképző hatású.
A foszfátokkal ellentétben, amelyek az élelmiszeriparban számos különböző funkciót látnak el, a foszforsavat többnyire savanyítószerként alkalmazzák.

## Slide 31: Előállításuk, felhasználásuk
Előállítás
A foszforsavat foszfáttartalmú ásványokból (apatitból) nyerik. Ez erős savas feltárás, majd extrakció és desztilláció útján lehetséges. Elektrokémiai eljárással is nyerhető foszfát az apatitből. Ezt végül tisztítják, égetéssel oxidálják, és vízzel foszforsavvá alkítják.
Használat
A foszforsav meghatározott maximális adagolási szint mellett bizonyos élelmiszerekben engedélyezett. Az engedélyezés főként a sokkal gyakrabban használt foszfátokra vonatkozik.
A foszforsav egyebek mellett a következő termékekben engedélyezett:
• Frissítő italok, főként a kóla-italok (max. 700 mg/l) • Sportitalok (max. 0,5 g/Ll) • Tejszín és tejszínkészítmények (max. 5 g/kg) • Tejitalok (zsírtartalomtól függően max. 1 - 1,5 g/kg) • Tejpor és kávékrémpor (max. 2,5 g/kg ill. 30 g/kg)
A foszforsav a kiindulási anyaga a különféle foszfátok és keményítő foszfátok előállításának is (E 339, E 340, E 341, E 442, E 450, E 451, E 452, E 541, E 1410). Technológiai segédanyagként a fehérjék és a nyerskakaó feltárása során használják.

## Slide 32: Foszforsav és sói (E 338 - 341), Difoszfátok és polifoszfátok (E 45O-452, E 54O-544)
bár nem egyértelműen ártalamasak -, a legvitatottabb adalékok közé tartoznak.
A foszfátok befolyásolják az emberi szervezet kálcium anyagcseréjét.
Túl sok foszfor bevitele megbontja a foszfát-kálcium egyensúlyt és megakadályozhatja a szervezet kálcium felvételét
(ami csontritkuláshoz vezethet).

## Slide 33: Aki elaludt, ÉBRESZTŐ!

## Slide 34: Vitatott savanyító anyagok
E 331 nátrium-citrát, nátrium-hidrogén-citrát savasság szabályozó bőrérzékenység
E 332 kálium-citrát, kálium-hidrogén-citrát savasság szabályozó bőrérzékenység
E 333 kalcium-citrát, kalcium-hidrogén-citrát savasság szabályozó bőrérzékenység
E 338 orto-foszforsav savanyúságot szabályozó emésztési zavarok
E 339 nátrium-dihidrogén-ortofoszfát savasságot szabályozó emésztési zavarok
E 340 kálium-dihidrogén-ortofoszfát savasságot szabályozóemésztési zavarok
E 341 monokalcium-ortofoszfát, és hidrogénfoszfát savasságot szabályozó emésztési zavarok
E 510 ammónium-klorid savasságot szabályozó vizelet savasságot befolyásoló

## Slide 35: E 330: Citromsav
Az energiatermelő anyagcsere (citromsavkör) köztes termékeként a citromsav minden élő sejt összetevője.
Az élelmiszeriparban ez a legelterjedtebb savanyítószer, emellett azonban számos egyéb területen is alkalmazzák:
Mivel képes a nehézfémek megkötésére, antioxidánsként megőrzi számos élelmiszer zsírszín-, aroma- és vitamintartalmát.
A tej és a tejszín sterilezésénél, valamint a sajt ömlesztésekor gátolja a fehérjék kicsapódását.
A citromsav segíti a hústermékek átpirosodását és javítja a tészták és a lisztek sütési tulajdonságát.
A citromsav a legelterjedtebb
növényi sav,
de az emberi és állati szervezetben is előfordul.
Előállítása répacukorból, biológiai erjesztéssel történik.
Tiszta állapotban színtelen, kristályos anyag.
Vízben a borkősavnál jobban oldódik, 1 %-os vizes oldata tiszta savanyú ízű, minden mellékíztől és szagtól mentes.

## Slide 36: Előállítása, felhasználása
Előállítás
A citromsavat biotechológiai úton mikroorganizmusok segítségével állítják elő, főképp az Aspergillus niger nevű penészgomba segítségével. Genetikailag módosított anyagok használata lehetséges.
Használat
A citromsav az élelmiszerekben általánosan engedélyezett. Kivételt csupán a kezeletlen élelmiszerek jelentenek, valamint néhány egyéb termék, amelyek a törvényalkotó szándéka szerint adalékanyagokkal nem módosíthatóak.
A citromsav egyebek mellett a következő termékekben engedélyezett: • Frissítő italok (mennyiségi korlátozás nélkül) • Édesség (mennyiségi korlátozás nélkül) • Lekvár, dzsem, gyümölcszselé (mennyiségi korlátozás nélkül) • Fagylalt és desszert (mennyiségi korlátozás nélkül) • Gyümölcslevek és gyümölcsnektárok (max. 3 ill. 5 g/l) • Előrecsomagolt, aprított zöldség, gyümölcs és hámozott burgonya
(mennyiségi orlátozás nélkül) • Sajt és hústermékek (mennyiségi korlátozás nélkül) • Tészta (mennyiségi korlátozás nélkül)
A citromsavat ezenkívül technológiai segédanyagként étkezési zsír előállításánál és a friss hal kezelésénél használják.

## Slide 37: A rosszhírű citromsav
A citromsav szinte minden növényben, sõt számos állati szövetben is megtalálható.
Legnagyobb mennyiségben persze a citromfélékben: a citrom, narancs fõleg miatta savanyú.
Már több mint 100 éve használják különbözõ ételek és italok adalékanyagaként (üdítõkben, pékárukban, sajtokban, lekvárokban, zöldségkonzervekben, jégkrémekben, borokban stb.)
Az, hogy miért írják róla idõnként, hogy rákkeltõ, valószínûleg egy nyelvi félreértésnek köszönhetõ.
A citromsav az egyik olyan anyag, amely szerepet játszik a zsírok, fehérjék és szénhidrátok szén-dioxiddá és vízzé történõ lebontásában. A kémiai folyamat feltárása Sir Hans Adolf Krebs, egy német születésû brit biokémikus nevéhez fûzõdik, és citromsav-ciklusnak, illetve Krebs-ciklusnak is nevezik.
A citromsav tehát alapvető szerepet játszik a Krebs-ciklusban, de a Krebs szó németül rákot jelent