## Slide 1: Rácsos szerkezet
Szabó Béláné Jakubek Lajos
GAMF Műszaki Alaptárgyi Tanszék
Kecskemét, 1998 november 13

## Slide 2: Témakörök
1. Bevezetés
2. Csomóponti módszer
3. Átmetsző módszer

## Slide 3: BEVEZETÉS
A rácsos szerkezetet tartószerkezeteknél, mint tetőszerkezet, hidak stb. alkalmazzák.

## Slide 4
A szerkezetet alkotó rudak csuklóval kapcsolód- nak egymáshoz .
Mindegyik csukló elfordulhat, tehát a kapcsoló- dásnál csak belső erő ébred.
A programban vizsgált szerkezeteknél erő (terhelés vagy támasztóerő) csak csuklókban (gyakorlati kialakítása miatt csomópontnak szokás hívni) működik.

## Slide 5: Rácsos szerkezet elemei
Rudak
Csuklók

## Slide 6: Csuklók
Mindegyik csukló egyensúlyban van a ráható külső és belső erők hatására.
A csuklóra ható erők közös támadáspontúak, így a csuk- lóra két vetületi egyenlet írható.

## Slide 7: Rudak
A rudakra csak a két végén, a csuklón át hat erő, amelyek egyensúlyban vannak.
Ezért a rudakban csak rúderő ébred.

## Slide 8: Számítási módszerek
A rácsos szerkezet kialakításához, méretezéséhez a rudakban ébredő erőket kell meghatározni.
A belső erők számíthatók:
- csomóponti módszerrel,
- átmetsző módszerrel,

## Slide 9: CSOMÓPONTI MÓDSZER
A módszer a csomópontok egyensúlyát vizsgálja.
Egy csomópontra két vetületi egyensúlyi egyenlet írható, így két ismeretlen rúderő, belső erő számítható.
A csomópontokat ez alapján vizsgáljuk.
A módszer főként akkor használatos. ha minden rúderőt ismerni kell.

## Slide 10: A módszer alkalmazása
A belső erők számításához ismerni kell a szerkezetre ható összes külső erőt.
Ezért első lépésben egyensúlyi egyen- letekkel a támasztó- erőket határozzuk meg.

## Slide 11: Támasztóerők
A támasztóerők számításánál a szerkezet merev testként kezelhető.
Egyensúlyi egyenletek
MA=0= -6*3 -10*9 +12*FB => FB=9kNj
Fy=0= FA -6 -10 +9 => FA=7kNj

## Slide 12: Belső erők számítása
A csomóponti módszer alkalmazásánál a következő két lépés ismétlődik:
1. olyan csomópontot keresünk, amelynél két ismeretlen rúderő fordul elő,
2. vízszintes és függőleges vetületi egyen- letekkel meghatározzuk a két ismeretlen belső erőt.

## Slide 13: Példa
A csomópontok vizsgálatának sorrendje.

## Slide 14
Rudak és
csomópontok
egyensúlya.

## Slide 15: B csomópont
A függőleges erő ismert így először függőleges vetületi egyenlettel célszerű kezdeni.
Fy = 0 = 9 -FDB*sin60
FDB =10,39kN nyomott
Fx = 0 = -FEB +FDB*cos60
FEB = 5,195kN húzott

## Slide 16: D csomópont
A vetületi egyenleteket az ábra szerint felírva:
Fy = 0 = -10 +FDB*sin60 +FED*sin60
FED = 1,157kN nyomott
Fx = 0 = FCD +FED*cos60 -FDB*cos60
FCD = 4,617kN nyomott

## Slide 17: Gyakorlás
A rúderők számítása az előzőek alapján önállóan végezhető.
Az eredmények:
FAC = 8,803kN nyomott
FAE = 4,04kN húzott
FCE = 1,157kN húzott

## Slide 18: ÁTMETSZŐ MÓDSZER
a rácsos szerkezetet képzeletben egy foly- tonos vonallal teljesen kettévágjuk.
legfeljebb három, nem egy pontban metsző- dő rudat szabad átmetszeni.
az átmetszésnél nyert két rész közül bármelyik részre ható erők egyensúlya vizsgálható.

## Slide 19
az elmetszett rudakban ébredő erők egyensúlyi egyenletekkel számíthatók.
MA = 0
Fyi = 0
Fxi = 0
az átmetsző módszernél közvetlenül a rúdra ható belső erőt kapjuk.

## Slide 20: Példa
Az átmetsző módszer alkalmazása.

## Slide 21: Támasztóerők
Az előző ábra alapján a támasztóerők meghatározása (bármely átmetszésnél az egyik támasztóerő előfordul):
MA = 0 = -3*6 -6*3 -4,5*8 +9*FB
FB = 8kN j
Fy = 0 = FA -6 -3 -8 +8
FA = 9kN j

## Slide 22: CD rúd átmetszése
Vágás előtt
Vágás után

## Slide 23: CD rúderő számítása
az átmetszéstől baloldalra eső részt vizsgáljuk (ez az egyszerübb)
az ismeretlenek közül csak FCD erőnek van függőleges komponense, így
Fy = 0 = FA -FCD*sin60
FCD = 9/sin60 = 10,39kN nyomott

## Slide 24: DG rúd átmetszése
Vágás előtt
Vágás után

## Slide 25: DG rúderő számítása
az átmetszéstől jobbra eső részt vizsgáljuk.
az ismeretlenek közül csak FDG erő ad nyoma- tékot az E pontra, így
ME = 0 = -1,5*3 +4,5*8 -d*FDG
ahol d = 1,5*tg60
FDG = 12,12kN nyomott

## Slide 26: Gyakorlás
Számítsa ki átmetsző módszerrel a CE, GH és EH rudakban ébredő belső erőket!
Eredmények:
FCE = 10,4kN húzott
FGH = 9,24kN nyomott
FEH = 9,25kN húzott