## Slide 1: Képernyő előtti munkavégzés
Gasparetz András
2003

## Slide 2: Ergonómia
Az ergonómia az ember és munka összehangolásának tudománya.
  Hatékonyabb és komfortosabb munkavégzés
  Jobb minőségű munka
  Biztonságosabb körülmények
  Egészségi ártalmak kiküszöbölése
  Munkavégző képesség növekedése
  Munkatársak általános közérzetének javulása
  Konkrét felhasználási területek
  Meglévő munkahelyek ergonómiai átvilágítása, észszerű változtatások stb.

## Slide 3: Az egészségügyi miniszter 50/1999. (XI.3.) EüM rendelete módosította a 3/2002. (VIII. 30.) EszCsM-rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

## Slide 4: 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet hatálya
A, képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól;
B, képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz, egyéb perifériák, esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet.

## Slide 5: 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet hatálya nem terjed ki:
Járművek vezető-, illetve kezelőfülkéi,
Szállítóeszközökön lévő számítógépes rendszerek,
Elsősorban közhasználatra szánt számítógépes rendszerek,
Hordozható rendszerek, amelyeket a munkahelyen nem tartósan használnak,
Számológépek, pénztárgépek.

## Slide 6: Kockázatbecslés, értékelés
Munkáltató rendszeres ellenőrzés alkalmával folyamatosan vizsgálja az alábbi kockázatok előfordulását:
Látásromlást előidéző tényezők,
Pszichés (mentális) megterhelés,
Fizikai állapotromlást előidéző tényezők.

## Slide 7: Látásromlást előidéző tényezők
Nem megfelelő monitor
Rosszul beállított monitor
Túl kontrasztos környezetben használt monitor
Nem megfelelő szoftver ergonómia

## Slide 8: Pszichés (mentális) megterhelés
Feladatból adódó kihívás
A tevékenység kiterjedtsége túlzott vagy elégtelen
Szabályozottságból adódó korlátozottság
Teljesítménykontroll
Kooperáció/kommunikáció szükség, lehetőség, hiány

## Slide 9: Fizikai állapotromlást előidéző tényezők
Nem megfelelő ergonómia
Tartós terhelés
Sugárzás

## Slide 10: Teendők kockázatok felismerése után
Veszélyek elkerülése
Nem elkerülhetőek értékelése
Emberi tényező figyelembevétele
Műszaki fejlődés eredményeinek használata
Átfogó megelőzési stratégia
Megfelelő utasítások

## Slide 11: Wieland és Koller ajánlása képernyős munkahelyek létesítéséhez és/vagy minősítéséhez figyelembe veendő területekről
A hardver és bútorzat
Szoftver ergonómia
Munkakörnyezet
Szem és vázizomzat megterhelése
Pszichikai megterhelés
Munkafolyamat szervezettség

## Slide 12: Ajánlás képernyős munkahelyek kialakításának minimálisan figyelembe veendő területeiről az 50/1999 EüM alapján
Berendezések
  Általános elrendezés
  Képernyő
  Billentyűzet
  Munkaasztal
  Munkaszék
Környezet
  Térkövetelmények
  Megvilágítás
  Tükröződés
  Zaj
  Klíma
  Sugárzás
Ember – gép kapcsolat

## Slide 13: Max. napi 6 óra ?
A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces – össze nem vonható – szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.

## Slide 14: Szemészeti vizsgálat
az eredeti rendelkezéssel ellentétben immáron nem csak biztosítania kell a munkáltatónak a látásvizsgálatot, hanem el is kell küldenie a dolgozóját, legalább kétévente, aki ráadásul köteles a vizsgálaton részt venni.
Bizonyított látásromlás esetén a munkáltatónak biztosítania kell a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget
„munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét „
„harmadik szemüveg”
nincs értékhatár

## Slide 15: Gyakorlati teendők
A rendelet ismerete és megismertetése
Orvosi vizsgálatok betartása
Dokumentáció a kockázatok számbavételéről
Speciális számítógépes torna ismerete

## Slide 16: Adatlap a 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet szerinti képernyős munkahely vizsgálatához
Berendezés minimum követelményei
Igen Nem
Képernyő elfordítható
dönthető
néző vonalszög megfelelő (0o - 60o között)
nézőtávolság megfelelő (400 - 650 mm)
tükröződés észlelhető
ha igen, ennek oka
ablak
világító test
berendezési tárgy
Billentyűzet kialakítása, elhelyezése megfelelő
osztott billentyűzet

## Slide 17: Adatlap a 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet szerinti képernyős munkahely vizsgálatához
Igen Nem
Munkaasztal magassága megfelelő
állítható magasságú
megfelelő elrendezés biztosítható
normális munkazóna biztosított
maximális munkazóna biztosított
laptartó van-e
Munkaszék stabil
állítható magasságú
görgőkön mozgatható
támla magassága állítható
támla dönthető
lábtartó van-e

## Slide 18: Adatlap a 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet szerinti képernyős munkahely vizsgálatához
Környezet minimum követelményei
Igen Nem
Térkövetelmény elegendő tér áll-e rendelkezésre
munkahelyi szeparáció biztosított-e
lábak mozgása biztosított-e
Megvilágítás általános világítás megfelelő-e
helyi világítás biztosított-e
ha igen, megfelelő-e
fényforrások elhelyezése megfelelő-e
ablakok takarása megfelelő-e
Zaj zajszint elfogadható-e
Klíma a használó védett-e a hőhatástól
huzathatás van-e

## Slide 19: Adatlap a 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet szerinti képernyős munkahely vizsgálatához
Szervezési intézkedések
Igen Nem
Munkáltatói intézkedés történt-e
a munkaközi szünetek biztosítása végett
ha igen, az intézkedés jellege (beírandó) ………………………
A maximálisan napi 6 órás képernyős
Munka betartatása végett
ha igen, az intézkedés jellege (beírandó) ………………………
Egyéb feljegyzések:
(Megjegyzés: az adatlap javaslatnak, illetőleg tervezetnek tekintendő, igény szerint módosítható)

## Slide 20: Hogyan ellenőrzik a jogszabály betartását?
A rendelet előírásainak betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi szervei ellenőrzik.
Az ÁNTSZ munkatársai a helyszíni vizsgálat során jegyzőkönyvet vesznek fel, s amennyiben mulasztást tapasztalnak, határidő tűzésével felszólítják a munkáltatót a hiányosságok pótlására.
Amennyiben azonban a felszólítás ellenére sem teremtik meg a megfelelő munkakörülményeket a munkáltatók, és ezzel veszélyeztetik munkavállalóik egészségét, 50 000 forinttól 10 millió forintig terjedő munkavédelmi bírságot szabhatnak ki velük szemben

## Slide 21: 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet megtartása
Ellenőrzés: munkavédelmi hatóságok: ÁNTSZ
Intézkedések: figyelemfelhívás, hiányosság megszüntető határozat, tevékenység felfüggesztése, dolgozó eltiltása, ...
Szankciók : végrehajtási bírságolás (100eFt ismételten is), munkavédelmi bírság (3 mFt több munkavállaló veszélyeztetése esetén),...

## Slide 22: Időszakos pihentető torna ajánlott
A pihenő beiktatása most már kötelező!

## Slide 23: Speciális számítógépes torna

## Slide 24: A tibeti 12 képernyős