## Slide 1: Mintavételezési frekvencia
Mintavételezési frekvencia | Felhasználás
8000 Hz | telefon, az emberi hang átvitelére.
11 025 Hz és 22 050 Hz | Alacsonyabb minőségű PCM és MPEG felvételeknél használják.
32 000 Hz | Videokamerákban található miniDVD-knél használják.
44 056 Hz | A PCM adapterek használják NTSC videokazettáknál.
44 100 Hz | a legtöbbet használt mintavételezési frekvencia például az Mpeg-1(VCD, SVCD,MP3) által.
47 250 Hz | a világ első kereskedelmi forgalomban kapható PCM hangrögzítői használták.
48 000 Hz | digitális hang, felhasználása: digitális TV, DVD, filmek és profi hangfelvételek.
50 000 Hz | az első kereskedelmi hangfelvevők 3M-el és Soundstreamel a 70-es évekből
50 400 Hz | Mitsubisi X-80 digitális hangrögzítő mintavételezési frekvenciája
88 200 vagy 176 400 Hz | Profi hangrögzítők és keverők használják
96 000 vagy 192 000 Hz | DVD-Audio, a Blu-Ray és a HD-DVD használja
2 822 400 Hz | A Sony és a Philips szuper audio CD-je "Direct Stream Digital" technológiával

## Slide 2: Mintavételezési frekvencia
A digitalizálás során használt legfontosabb minőségi tényező a mintavételezési frekvencia, vagy mintavételezési gyakoriság. A mintavételezési frekvencia az az adott frekvencia, amely megadja, hogy az A/D (analóg-digitális átalakító) hány mintát vesz az adott adattárolón található jelből másodpercenként.
A szabványos zenei CD-lemez mintavételezési frekvenciája 44,1 kHz. Természetesen a mintavételezés gyakoriságával javul a felvétel minősége. Legtöbbet használt jelölése:

## Slide 3: Mintavételezés
„
Mintavételezés
„Mintavételezés: a jelből azonos időszakonként mintát vesznek.” (Holzinger [2004] 50. old.) A mintavételezési frekvencia értéke a rögzíteni kívánt hangfrekvenciás jel frekvenciatartományát határozza meg. Ha ez az érték az analóg jelben előforduló legnagyobb frekvencia kétszerese, akkor a visszaállított hanganyag hangfrekvenciák szempontjából hibamentes lesz. Annak érdekében, hogy az egyes eszközökön elkészített digitális hanganyagok más berendezéseken is megszólaltathatóak legyenek, három szabványos mintavételezési frekvencia létezik: 11,025 kHz, 22,05 kHz és 44,1 kHz. (Spanik, Rügheimer [1995] 111. old) A zenei CD lemezeken található hanganyagok 44,1 kHz-cel lettek mintavételezve.
Kvantálás
Kvantálásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor mintavételezett impulzussorozat amplitúdó értékeit meghatározott számú bit felhasználásával bináris számokká alakítják át. A rendelkezésre álló bitek száma a kvantálási hossz. Minél több amplitúdó értéket lehet megkülönböztetni, annál pontosabban lehet visszajátszáskor a digitális jelsorozatból visszaállítani az eredeti analóg jelet. A kvantálás általában 16 biten történik, mely eljárás ebben az esetben 65.536 különböző kvantálási szintjével Hi-Fi minőséget eredményez.
Sztereo hanganyag rögzítésekor két csatorna jelét (bal- és jobboldali) digitalizáljuk, kétszer annyi információt tárolva, mint mono hanganyag egy csatornájú jelének rögzítésekor.
V. táblázat: A hangfájlok méretei (Holzinger [2004] 84. old.)

## Slide 4: Mintavételezés
Minőség | Kvantálás (byte) | Csatornák száma | Mintavételi sebesség (kHz) | 1 percnyi anyag fájlmérete
Stúdió | 2 | 4 | 48,00 | 23 MB
CD | 2 | 2 | 44,10 | 10,5 MB
Magas minőségű beszéd | 2 | 1 | 44,10 | 5,25 MB
PC minőség | 1 | 2 | 44,10 | 5,25 MB
MM szabvány | 2 | 2 | 22,05 | 5,25 MB
Alacsony minőségű zene | 1 | 2 | 11,00 | 1,3 MB
Alacsony minőségű beszéd | 1 | 1 | 11,00 | 650 kB

## Slide 5: Shannon tétel
Whittaker--Shannon-féle mintavételezési tétel (1949 Claude Shannon)
Ha f(x) nem tartalmaz W-nél nagyobb frekvenciát, akkor :
A mintavételezési tétel tehát azt mondja, hogy egy jel megfelelően visszaállítható a mintáiból, ha az eredeti jel a spektrumának a W legmagasabb frekvenciakomponensénél legalább kétszerakkora frekvencián van mintavételezve. Ezt az alsó mintavételezési határt Nyquist-frekvenciának hívjuk. A Fourier-transzformáció segít nekünk meghatározni ezt a számot, ebből már ki tudjuk számolni a megfelelő mintavételezési gyakoriságot. (Éppen a reciprokát kell venni.)

## Slide 6: Shannon tétel
Azért, hogy az átfedéseket elkerüljük, szükséges és elégséges, hogy
1/(2Δx) ≥ W azaz Δx ≤ 1/(2W)
Ha f(x) tartalmaz 1/(2Δx)-nél nagyobb frekvenciájú komponenseket, akkor a mintavételezés ritkasága miatt az
diszkrét értékekből csak egy olyan f '(x) függvény állítható elő, aminek a Fourier-transzformáltjában átfedések vannak.
(aliasing: elfedés, álcázás)
mintavételezési frekvencia (Shannon - Nyquist tétel: a minimális mintavételezési frekvenciának legalább a hangban elõforduló legmagasabb frekvenciakomponens kétszeresének kell lennie)
digitális telefonhálózaton: 8 kHz (8000 mintavétel másodpercenként; mivel a beszédhangok frekvenciatartománya kb. 80 - 1300 Hz, azaz jóval kisebb, mint 4000 Hz = 4 kHz, a Shannon-Nyquist tétel értelmében a 8 kHz mintavételezési frekvencia megfelelõ minõségû hangvisszaadást tesz lehetõvé; de ha énelekni vagy zenélni akarunk, akkor sem kerülünk nagy bajba, mivel a zenei hangok frekvenciatartománya is csak kb. 30 - 3000 Hz; megjegyzés: az "egyvonalas" a hang frekvenciája a1 = 440 Hz)
HiFi CD minõségben: 44.1 kHz
még jobb minõségben (pl. Dolby Digital): 48 kHz

## Slide 7: Kvantálási mélység
Kvantálás (a mintavételezéssel kapott értékek kódolása egy k bites ún. adatszóval)
két lehetséges kódolási függvény nemnegatív jel esetén: y = [s/(Smax+eps)*(Z(k)max+1)] vagy y = [s/Smax*(Z(k)max+eps)] ahol
s az értékfolytonos jel egy adott (digitalizálandó) értéke
Smax az értékfolytonos jel legnagyobb lehetséges értéke
0<eps<1 egy kis érték; célja, hogy az s/(Smax+eps) hányados értéke mindig valamivel kisebb legyen 1-nél (ekkor 0<eps<<1), ill. a (Z(k)max+eps) szorzat értéke nagyobb legyen Z(k)max -nál, de valamivel kisebb, mint Z(k)max+1 (ekkor 0<<eps<1)
Z(k)max = 2k-1, a k bites adatszóval ábrázolható legnagyobb érték
y az s digitalizált értéke
[] a tizedesjegyek levágásával kapott egész érték (alsó egész rész képzése)
egy lehetséges kódolási függvény egy olyan jel esetén, amely negatív és pozitív értéket egyaránt felvehet: y = [(s-Smin)/(-Smin+Smax+eps)*(Z(k)max+1)] ahol
Smin az értékfolytonos jel legkisebb (negatív) értéke
kvantálási mélység
torzítás
kerekítési hibák (minél nagyobb a kvantálási mélység, a relatív hiba annál kisebb)

## Slide 8: Kvantálási mélység
digitalizálási vagy kvantálási mélység (az adatszó digitális számjegyeinek száma)
digitális telefonhálózaton: 8 bit (28 = 256 lehetséges érték)
HiFi CD minõségben: 16 bit (216 = 65,536 lehetséges érték)
még jobb minõségben (pl. Dolby Digital): 24 bit (216 = 16,777,216 lehetséges érték)
csatornák száma
digitális telefonhálózaton: 1 csatorna (mono)
HiFi CD minõségben: 2 csatorna (sztereo)
még jobb minõségben (pl. Dolby Digital): 5.1 csatorna (az élethû térhangzás érdekében 5 teljes sávszélességû csatorna - bal és jobb elsõ csatorna, bal és jobb hátsó csatorna, valamint egy un. középcsatorna - és egy csökkentett sávszélességû, mély hangokat visszaadó "szubbasszus" csatorna)