## Slide 1: Mi a passzívház?
Egy épületszabvány
Egy építészeti koncepció
Olyan épület, amelyben fűtés nélkül biztosítva van a teljes komfort
Energiahatékony és környezetbarát

## Slide 2: Dr. Wolfgang Feist, fizikus
A német „Passivhaus Institut” vezetője, a passzívház elmélet megalkotója

## Slide 3: Passzívház koncepció
Alapgondolat: Ha nincs hőveszteség,
akkor nincs szükség fűtésre.
Mivel ez nem lehetséges ezért a passzívházkoncepció lényege a
hőenergia veszteség minimalizálása.

## Slide 4: Energia hatékonyság
Feladat:
Meg kell oldani, hogy a kávé meleg maradjon
Hogyan?
Fűtött főzőlappal
Vagy a jó hőszigetelésű termosszal?

## Slide 5: Energiamérleg
Hőenergia veszteségek | Hőenergia nyereségek
Falak, aljzat, födém, nyílászárók hőátbocsátása Légcserével járó veszteség | Bentlakók hőleadása Felkapcsolt lámpák, háztartási gépek, TV, számítógép „hulladékhő”je Ablakokon beeső napsugárzás

## Slide 6: Hogyan csökkenthetjük a veszteségeket?
Kedvező tájolás (ablakok a napos oldalon)
Kompakt épület geometria
Fokozott hőszigetelés
Hőhídmentes tervezés és kivitelezés
Tökéletes légtömörség
Komfortszellőztetés hővisszanyeréssel
Friss levegő előmelegítése talajkollektorral

## Slide 7: Passzívház alapadatok
Elérendő cél, hogy az éves energiaigény kevesebb legyen, mint 15 kWh/m²év
Alapadatok:
Külső falazat, aljzat, födém: U<0,15 W/m²K
Nyílászárók: U<0,8 W/m²K
Légtömörség: n50< 0,6 épülettérfogat/óra

## Slide 8: Tájolás, ÉK nézet

## Slide 9: Tájolás, DK nézet

## Slide 10: Tájolás, DNy nézet

## Slide 11: Hőszigetelés és légtömörség: A külső falak, az aljzat és a tetőfelületek hőátadási tényezője U<0,15 W/(m²K) A légtömörségi érték: Blower Door50 teszt légcsereérték n<0,6 épülettérfogat/óra (p=50 Pa)

## Slide 12: Melegablak (passzívházablak)
U < 0,8 W/(m²K)
A háromrétegű hővédő üvegezés
A hőszigetelt sarokösszekötés
A speciálisan szigetelt ablakkeret.
Légtömör beépítés
Előnyei:
Nincs hideg üvegfelület (min.16 C°)
Nincs hideg légáramlat az ablak közelében a padló fölött.
Egyenletesebb hőeloszlás

## Slide 13: Hőcserélős szellőztetőgép működése

## Slide 14: Hőcserélős szellőztetőgép

## Slide 15: Légmozgás a lakásban

## Slide 16: Családi ház szellőztetőrendszere

## Slide 17: Családi ház szellőzőrendszere

## Slide 18: Tömbházi lakás szellőzése

## Slide 19: Többemeletes épület szellőztetése

## Slide 20: Miből építsünk passzívházat?
Bármilyen falazóanyag alkalmas, ami teljesíti a passzívház követelményeket.
Bekerülési költségek, tartósság, esztétikum.
Tégla
Könnyűszerkezet
EPS-vasbeton technológia

## Slide 21: EPS- vasbeton előnyei
Gyors építés
Masszív (földrengésálló) szerkezet
Költséghatékony
Tartós
Légtömör, a cső- és vezetékátvezetések könnyen tömíthetők
Kiváló hőszigetelő
Esztétikus, pontos kivitelezhetőség
Környezetbarát

## Slide 22: Kivitelezési költség megtakarítás
Nem kell a gázt bevezetni
Nincs fűtési rendszer
Csak az ablakpucolás miatt kell nyitható ablak
Az EPS-t nem kell nikecell lapokkal burkolni színezés előtt

## Slide 23: Minősített passzívház
A beépített anyagok, berendezések mindegyike rendelkezik passzívház minősítéssel
Az épület minősítésekor a tervekben szereplő értékeket produkálja
Az elektromos berendezések későbbiekben való cseréje, használata szabályozott

## Slide 24: Felújítás passzívház szemlélettel
Vastagabb, 12-20 cm-es EPS burkolás
Az ablak tokra rátakarás az EPSburkolattal
Lábazat burkolása 12-20 cm EPS-sel
Ablakcsere 3 rétegűre vagy 3. réteg beépítése
Hőcserélős szellőztető rendszer beépítése

## Slide 25: Nyári üzemmód
Árnyékolók alkalmazása
A talajkollektoron keresztül hűtött frisslevegő bejuttatása a szellőztető rendszer segítségével.

## Slide 26: Talajkollektor
/Kép csak pdf van belőle/
- Télen a bejövő friss levegőt előmelegíti
6-12 C°-ra (a külső levegő hőmérsékletétől függően)
Nyáron lehűti a bejövő friss levegőt
14-16 C°-ra

## Slide 27: Élet a passzívházban
Az első passzívház 1990-ben Darmstadtban épült többlakásos mintaház.
Sokan kipróbálhatták
Magas komfortérzet
Átalakul a szemléletmód
Azóta is tartja eredeti paramétereit