6. Számok ábrázolása

A numerikus információ kódolására BCD vagy bináris kódokat használunk. A számok azonban lehetnek pozitívak, negatívak, egészek és törtek is.

1, Előjeles számok ábrázolása:

0: pozitív, 1:negatív előjel

Az abszolút értéket vesszük és kiegészítjük az előjel kódjával

+22  0 0 0 1 0 1 1 0		Nem jó eredményt kapunk!!

-22   1 0 0 1 0 1 1 0		A két szám összeadva nem 0!

-44   1 0 1 0 1 1 0 0

2, Kettes komplemens képzés:

A pozitív számokat előjeles, abszolút értékes formában ábrázoljuk, a negatyv számokat

pedig egy speciális kódban melyet 2-es komplemensnek hívunk. A kettes komplemenst úgy

képezzük, hogy a számot bitenként invertáljuk és hozzáadunk egyet.

+22  0 0 0 1 0 1 1 0

(invertálás)  1 1 1 0 1 0 1 0

+1    1 1 1 0 1 0 1 0

-22   1 1 1 0 1 0 1 0

ezután összeadva a számokat:

+22  0 0 0 1 0 1 1 0

-22   1 1 1 0 1 0 1 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0

3, Törtek ábrázolása 2 módszerrel történhet:

a,  Fix-pontos: A bináris pont helye rögzített és a számokat 2-es komplemens kódban

ábrázoljuk.

2n-1			2n-2			20

| Előjel | Egészrész | Törtrész |
| --- | --- | --- |

b, Lebegőpontos: A számokat normalizált alakban használjuk.

N2 = +/- M * 2 +/- E

N2: Az ábrázolandó bináris szám

M: Normalizált mantissza

E: Karakterisztika

2n-1			2n-2			20

| Előjel | Karakterisztika | Mantissza |
| --- | --- | --- |

A fix és a lebegőpontos számalak adott hosszú rekeszekben tárolják. Előfordul hogy egy művelet eredménye túl nagy vagy túl kicsi (overflow, underflow).

N=-12,7510 → -1100,112 = 1,10011*23

1  10000010	1001100	0000	0000	0000	0000

C14C000016