## Slide 1: Járművillamosság-elektronika
Energia ellátás
Indító motorok
2010.10.13.

## Slide 2: Energia ellátás
Akkumulátor
Generátor

## Slide 3: Generátorok
Összes villamos berendezést ellássa
Akkumulátort töltse
Széles fordulatszámon működjön
Illeszkedjen a fogyasztókhoz
Fellépő dinamikus változásokat viselje el

## Slide 4: Generátorok
Egyenáramú generátor
Váltakozó áramú generátor

## Slide 5: Egyenáramú generátor
Hogyan nevezhetjük másképpen?
Gépjármű dinamó
Ki fedezte fel a dinamó-elvet?
Jedlik Ányos 1861

## Slide 6: Egyenáramú generátor
Ház belső felületén a pólusvasak (acél)
Körülöttük gerjesztő tekercsek (réz)
Forgórész (armatúra): belül vasmag,
Kívül a hornyokban tekercselés (hurkos vagy hullámos)
Tekercsvégeket a kommutátor szeletekhez forrasztják
Grafit kefékkel veszik le az ind. feszt.
Forgórész a pajzsba csapágyazva, ékszíj hajtja

## Slide 7: Váltakozó áramú generátor
Egyenirányítás diódákkal (nem kell kommutátor- nincs körtűz)
Armatúra tekercselés-3 fázisú, a lemezelt állórész hornyaiban
Forgórész: egyenáramú tekerccsel gerjesztett, csúszógyűrűkön keresztül

## Slide 8: Váltakozó áramú generátor
Előnyei:
Nagyobb fordulatszám megengedhető
Nincs kefeszikrázás és kommutáció
Nagyobb egységnyi teljesítmény
30-50 W/kg helyett 150-180 W/kg
Kevesebb karbantartás
Alapjáratnál magasabb energiát ad le
Forgásirányát a ventillátor lapátozása adja

## Slide 9: Váltakozó áramú generátor
Típusai:
Kiálló pólusú (jellegzetes forgórészről kapta nevét)
Körmös pólusú (egyes, kettes forgórészén egy gerjesztő tekercs köré)
Induktor generátor (tekercseletlen forgórész, nem kell csúszógyűrű)

## Slide 10: Körmöspólusú generátor

## Slide 11: Körmös pólusú generátor
Csúszógyűrűs kivezetésű
Csúszógyűrű nélküli
(Gerjesztő tekercs is áll csőtengely kivitelű)
Gerjesztő géppel egybeépített generátor (Forgódiódás)

## Slide 12: Jellemző adatai
Unévl (12 V)
Uüzemi (14 V)
Imax
Inévleges = 2Imax /3
nbekapcs
nmax
Pnévl = UüInévl
Pmax = UüImax

## Slide 13: Kapcsolása
Általában csillag (Uvon=1.7Ufázis alacsony fordulaton eléri a töltési feszültséget)
vagy delta (Ivon=1.7Ifázis nagyobb teljesítményű generátoroknál)

## Slide 14: Feszültség szabályzás
Ui = k n
600<n<6000
Ha n változik, akkor a fluxust is változtatni kell
Unévl=14 V
Fordulatszámra lineárisan, gerjesztő áramra nem lineárisan változik

## Slide 15: Feszültség szabályzás
Hogyan szabályozzuk akkor a feszültségét a generátornak?
Tirill elven működő szabályzás
Adott ideig Rsz van a gerjesztő körben, utána kiiktatjuk.
Ki- bekapcsoláskor tranziens állapot
Nagy fordulatoknál néha ki kell kapcsolni a gerjesztést

## Slide 16: Feszültség szabályzás elve
e1-e2 zár: Ig nő
e1-e2 nyit: Ig csökken
e2-e3 zár: nincs gerjesztés

## Slide 18
e1-e2 zár:
i=I(1-e-t/T)
e1-e2 nyit:
i=i0+(I-i0)e-t/T1

## Slide 19
e2-e3 zár:
i=i0e-t/T
e2-e3 nyit:
i=i0(1-e-t/T1)

## Slide 20: Elektromechanikus rezgőkapcsoló
Egy érintkezős
Elektromágnes kapcsolja szét az érintkezőket a rugóerő ellenében, ekkor Rsz beiktatásával Ig csökken, Uind is csökken, de akkor rugó meghúz, érintkezők zárnak

## Slide 22: Magyarázat
Növekvő fordulatnál vagy kisebb terhelésnél Ib átlag elég (kisebb fluxus elég), míg kisebb fordulatra vagy növekvő terhelésre nagyobb fluxus kell, azaz nagyobb gerjesztés Ic
Legkisebb rezgési frekvencia 30 Hz
Átlagos 80-200 Hz között

## Slide 23: Kétérintkezős Elektromechanikus rezgőkapcsoló

## Slide 24: Kétérintkezős Elektromechanikus rezgőkapcsoló
Nagyobb fordulatoknál Rsz nem lehet túl nagy az érintkezők beégése miatt
Nagy fordulatnál gerjesztést kikapcsolja az ábra szerinti e2-e3 zárásával
Ha az elektromágnes vasmagjára egy áramtekercset is teszünk a generátor terhelő áramát rávezetve, akkor a túlterheléstől védhetjük meg

## Slide 25: Feszültségszabályzás elve szerint

## Slide 26: Kapcsolás elve szerint lehet
Elektromechanikus rezgőkapcsoló
Elektronikus feszültségszabályzó
(fesz. szabályzó egy zéner dióda)
Integrált áramkörű feszültség-szabályzó (kis méret, generátorba építik be, pontosan hangolják)

## Slide 27: Elektromechanikus rezgőkapcsoló

## Slide 28: Elektronikus feszültségszabályzó
Előnye:
nincs mozgó
alkatrész, nem igényel karbantartást
R1,R2 fesz. osztó
Ha a Zéner fesz-ge eléri a letörési fesz-t, T2 nyit, T1 zár, gerjesztés megszűnik

## Slide 29: Indító generátor
Nagy elektromosenergia‑igénye
14/42 voltos rendszerre is
start/stop funkció
gyorsítások támogatása
gyors és zajmentes motorindítás
a hajtásláncba teljesen integrált indító‑generátor
a motorhoz szíjhajtáson keresztül kapcsolt indító‑generátor kidolgozása

## Slide 30: Indító generátor
állandómágneses gerjesztésű
belső rotorú
szinkrongép
kiegészítő, motoroldali kuplunggal kombinálva, motorfék‑üzemmódban a motorról lekapcsolva a fékezési energia jelentős hányada visszanyerhető. Szakemberek a vázolt elrendezést "minimálhibrid„ néven említik

## Slide 31: Indító generátor